## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE PJOVIMĄ, SMULKINIMĄ IR ŠLIFAVIMĄ

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
apie pavojų sveikatai, susijusį su intensyviais pramoniniais procesais, galinčiais sukelti žalingo įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) dulkių poveikį;
gerosios patirties, kurią galima taikyti pjaunant, smulkinant ir šlifuojant.
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.
Šiame mokyme suteikiamos medžiagų, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio, pjovimo, smulkinimo ir šlifavimo gairės.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
Pjovimo, smulkinimo ir šlifavimo procesus galima kontroliuoti naudojant penkis pagrindinius dulkių kontrolės metodus.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKS dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
TOKIOS VEIKLOS KELIAMI PAVOJAI
Tokia veikla gali kelti daug dulkių.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?
Notes: Vykdant maišų ištuštinimo procesus ir tvarkant tuščius maišus dulkių poveikis gali būti didžiulis. Dėl šitos priežasties ištuštinant maišus privaloma vadovautis gerąja patirtimi. Ištuštinant nedidelius maišus rekomenduojama naudotis automatinėmis arba pusiau automatinėmis maišų išmetimo stotimis.

## Slide 7
KAIP INTENSYVŪS PROCESAI SUKELIA ĮKSD
Pjovimas, smulkinimas ir šlifavimas yra intensyvūs procesai, kurių metu gali kilti daug dulkių, kai dirbama su tam tikromis medžiagomis.
Daugelio pramoninių medžiagų (pvz., smiltainio) skleidžiamos dulkės yra pavojingos; siekiant sumažinti jų poveikį būtina taikyti kontrolės priemones.
Sukeliamose dulkėse gali būti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD), kuris, juo kvėpuojant ilgesnį laiką, gali sukelti silikozę.

## Slide 8
DULKES KELIANTYS ĮRANKIAI
Kampiniai šlifuokliai
Kampinės frezos
Pjovimo staklės
Griovelio pjovimo staklės
Gręžimo staklės
Notes: Pjovimas, smulkinimas ir šlifavimas yra intensyvūs procesai, kurių metu gali susidaryti pavojingi dulkių kiekiai.

## Slide 9
PRIEŠ PJAUDAMI, SMULKINDAMI IR ŠLIFUODAMI
Įsitikinkite, kad patalpa yra gerai vėdinama.
Patikrinkite, ar įranga nepažeista.
Jei naudojate ištraukimo sistemą, įsitikinkite, ar ji veikia tinkamai.
Plokštes ir įrenginius plaukite tekančiu vandeniu.
Notes: Prieš atliekant intensyvius procesus reikia imtis keleto saugumo priemonių, kad sumažintumėte dulkių poveikį ir nereikalingus sužalojimus.

## Slide 10
PJAUNANT, SMULKINANT IR ŠLIFUOJANT
Jei naudojate drėgnus procesus, patikrinkite, ar pakankamas vandens tiekimas.
Atlikdami darbus, kurių metu kyla daug dulkių, visada dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.
Naudojant įrenginius ir įrankius su integruota vandens sistema itin sumažėja silicio dulkių lygis.
Kai įmanoma, įrenginių apsaugines dureles laikykite uždarytas.
Naudokite vietinį ištraukiamąjį vėdinimą (VIV), kad surinktumėte silicio dulkes jų susidarymo vietoje ir perneštumėte jas iš zonų, kuriose kvėpuoja darbuotojai.
Mokytojo tekstas – įrašykite papildomą tekstą apie jūsų kontekstą atitinkančias priemones, susijusias su pjovimu, smulkinimu ir šlifavimu.
Notes: Drėgni procesai padeda sumažinti dulkių poveikį, nes vanduo sulaiko ore esančias dulkes. Jei prietaisas pritaikytas vandens injekcijai, rekomenduojame naudoti drėgnus procesus. Gaminant sausuoju būdu susidaro labai didelis silicio dioksido dulkių kiekis – nenaudokite sausųjų įrankių!
AAP reikia dėvėti taip, kaip nurodyta ženkluose ir piktogramose. Atlikdami darbus, kurių metu kyla daug dulkių, visada dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.

## Slide 11
PJOVIMO, SMULKINIMO IR ŠLIFAVIMO TAIP IR NE
TAIP
Kai įmanoma, naudokite dulkių ištraukimo sistemą.
Dirbdami uždarose erdvėse išnaudokite vėdinimo sistemas.
Norėdami sumažinti dulkių sklidimą naudokite įrankius su integruotu vandeniu.
Nurodytose vietose dėvėkite AAP.
NE
Nenaudokite pažeistų ar apgadintų įrenginių.
Neleiskite dulkių surinkimo konteineriams persipildyti.
Nenaudokite prietaisų netinkamiems procesams ar su netinkama įranga (pvz., drėgnų procesų su prietaisu, kuris neskirtas vandens įsiskverbimui).

## Slide 12
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.
Notes: *Pastaba mokytojui* Apsvarstykite įrašyti papildomą informaciją, susijusią su jūsų darbo kontekstu.

## Slide 13
IŠVADA
Pjovimas, smulkinimas ir šlifavimas yra intensyvūs procesai, kurių metu kyla daug dulkių.
Atminkite:
įsitikinkite, kad atitverta zona yra gerai vėdinama;
kai tik įmanoma, naudokite įrankius su integruotu drėkinimu;
patikrinkite, ar įranga nepažeista.
Mokytojas įrašo pagal kontekstą tinkamas išvadas.

## Slide 14
TOLESNIS MOKYMASIS
Geroji sausojo pjovimo patirtis naudojant rankinius kampinius šlifuoklius ir frezas arba griovelio pjovimo stakles (2.1.14a užduočių lapas)
Geroji keraminių ir akmeninių medžiagų pjaustymo ir poliravimo patirtis (2.2.7 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.