## Slide 1
A ZÁRT KEZELŐ- ÉS SZÁLLÍTÓRENDSZEREK IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Hogyan tervezték meg a teljesen zárt kezelő- és szállítórendszereket, hogy az ömlesztett anyagok mozgatása során megakadályozzák a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid (RCS) kijutását a munkahely levegőjébe.
Oktató által kitöltendő – egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák a szilícium-dioxid pornak való kitettséget.
Ez a képzés útmutatást nyújt olyan mechanikus és pneumatikus kezelő- és szállítórendszerekhez, melyek kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó termékek, ezek közül különösen a száraz termékek belső mozgatására szolgálnak.

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A kezelő- és szállítórendszerek a por csökkentésére elkerítést alkalmaznak, mely az öt fő porszabályozási technika egyike.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS-t a forrásánál fel kell fogni mielőtt érintkezhetnénk vele, és a szennyezett levegőt tiszta levegőre kell cserélni.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
Az egyéni védőfelszerelés (PPE, pl. arcvédő maszk) védi a munkavállalót a portól, ha a többi védelmi intézkedés nem elegendő a kitettségi kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz csapdába ejti a porrészecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ezen berendezések megfelelő működése elengedhetetlen az RCS elleni védelemhez.
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap védjük magunkat a levegőben szálló portól.
Ha ma követjük az iránymutató gyakorlatokat, azzal hosszú távon óvjuk meg egészségünket.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
HOGYAN SEGÍTENEK A ZÁRT RENDSZEREK AZ RCS KITETTSÉG CSÖKKENTÉSÉBEN
A zárt rendszerek a porszabályozás leghatékonyabb technikai intézkedései. Az előnyök közé tartoznak:
Csökkentett/megszüntetett porterhelés
Gyors és költséghatékony anyagszállítás
Kevesebb az emberi hiba és sérülés kockázata
Notes: A kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagok szállítása porszemcséket juttathat a levegőbe. A leghatékonyabb technikai intézkedés a por elleni védekezéshez a zárt rendszerekben történő munkavégzés (befedés, elkerítés).

## Slide 8
ZÁRT SZÁLLÍTÓRENDSZEREK TÍPUSAI
Szállítócsigák
Szállítószalagok
Serleges felhordók
Vibrációs adagolók
Oktató által kitöltendő - Adjon hozzá képet és információt a saját munkakörülményeire jellemző szállítórendszerekről (ha van ilyen).
Notes: A szállítórendszerek jellemzően pneumatikusak, mivel az ilyen rendszerek hatékonyabbak. (pneumatikus, azaz nyomás alatt lévő gázt vagy levegőt tartalmaznak vagy azzal működnek).
Ha nem áll rendelkezésre zárt szállítórendszer, a száraz anyagok nedvesítése alternatívája lehet a teljes elkülönítésnek.

## Slide 9
A ZÁRT KEZELŐRENDSZEREK SZABÁLYAI ÉS TILALMAI
MINDIG
Ellenőrizze a sérülések látható jeleit, különösen a kopási pontokon (pl. hajlatok).
Azonnal takarítsa fel a kiömléseket porszívóval vagy nedves takarítási módszerekkel.
Ellenőrizze a szállítószalag tisztítóberendezéseinek állapotát, és szükség szerint állítsa be őket.
Tájékoztassa a helyszíni vezetőt az esetleges szivárgásokról vagy problémákról.
Legyen felkészült a hibahelyzetek esetére. Például ismerje az eltömődések elhárításának biztonságos módját.
KERÜLJE
A kezelőrendszerek túlterhelését
A nem a zárt rendszerbe szánt elemek szállítását
A jogosulatlan módosítások elvégzését a rendszerben. Bízza hozzáértő szakemberre.

## Slide 10
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból
További diák létrehozásához kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 11
LEZÁRÁS
Ömlesztett anyagokat szállításakor a zárt szállítórendszerek alkalmazása a porcsökkentés legjobb módja.
Ne feledje:
Amennyiben rendelkezésre állnak, mindig zárt rendszereket alkalmazzon.
Ellenőrizze a rendszert, van-e látható jele sérülésnek
Jelentse a hibákat a felettesének
Az oktató kapcsolódó következtetései

## Slide 12
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A kezelő- és szállítóendszerek iránymutató gyakorlatai (2.1.11. feladatlap)
NEPSI Gyakorlati Útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.