## Slide 1
A SZELLŐZTETÉS ÉS A SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Háromféle, a munkavállalók belélegezhető kristályos szilícium-dioxid pornak (RCS) való kitettségét csökkentő szellőztetőrendszer
A szellőztetés iránymutató gyakorlatai
Oktató által kitöltendő – egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák a szilícium-dioxid pornak való kitettséget.
Ez a képzés információkat és útmutatást nyújt a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó környezetek központi szellőztetésével kapcsolatban.

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
A szellőztetés (és az elszívás) az öt fő porcsökkentési technika egyike.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS-t a forrásánál fel kell fogni mielőtt érintkezhetnénk vele, és a szennyezett levegőt tiszta levegőre kell cserélni.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
Az egyéni védőfelszerelés (PPE, pl. arcvédő maszk) védi a munkavállalót a portól, ha a többi védelmi intézkedés nem elegendő a kitettségi kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz csapdába ejti a porrészecskéket.

## Slide 6
A TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRAMAZÓ KOCKÁZATOK
Ezen berendezések megfelelő működése elengedhetetlen az RCS elleni védelemhez.
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap védjük magunkat a levegőben szálló portól.
Ha ma követjük az iránymutató gyakorlatokat, azzal hosszú távon óvjuk meg egészségünket.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
HOGYAN CSÖKKENTI A SZELLŐZTETÉS A RCS-T
A szellőztetést arra használják, hogy csökkentsék a munkavállalók levegőben szálló poroknak, köztük az RCS-nek való kitettségét.
A szellőztetőrendszerek célja a munkavállalók védelme az alábbiak révén:
Felfogják a munkafolyamatok során levegőbe kerülő port mielőtt érintkezhetnénk vele
A szennyezett levegőt tiszta levegőre cserélve biztonságos levegőminőséget biztosítanak
A szerszámokba beépített elszívó rendszer a keletkezés
helyénél fogja fel a port
Notes: A szellőztetés a munkahelyi beltéri levegőminőség fenntartásának fontos eleme. Amennyiben a porképződés izolációs vagy nedves módszerekkel nem akadályozható meg, a megfelelően megtervezett helyi elszívó rendszer az egyik leghatékonyabb mód, hogy csökkentsük az RCS kitettséget.

## Slide 8
A SZELLŐZTETÉS TÍPUSAI
Háromféle, eltérő funkciójú szellőztetőrendszer létezik:
Természetes szellőztetés - (pl. friss levegő bejutása ablakokon, ajtókon stb. keresztül) lehetővé teszi a levegő áramlását, ami természetes módon csökkenti a levegőben lévő szennyezőanyagok koncentrációját
Falra szerelt ventilátorok – átáramoltatják a levegőt, így a szennyezett levegőt tiszta levegőre cserélik
Légelszívás – felfogja és biztonságos módon elszívja a levegőben szálló port mielőtt az a munkavállalók légzési zónájába kerülne
Notes: A szellőztetésnek három fő típusa van. A helyi légelszívás alapvetően a leghatékonyabb szellőztetési módnak tekinthető, ha rendelkezésre áll, mindig alkalmazni kell.

## Slide 9
A SZELLŐZTETÉS SZABÁLYAI ÉS TILALMAI
MINDIG
Alkalmazza a szellőztetőrendszereket, ha rendelkezésre állnak
Jelentse a szellőztetőrendszerekkel kapcsolatos problémákat és hibákat
Oktató által kitöltendő - Adjon hozzá további, a saját munkakörnyezetéhez és céljaihoz kapcsolódó szöveget a központi szellőztetésről.
KERÜLJE
A szellőztetőrendszerek működésének megzavarását
Az olyan hordozható ventilátorok használatát, amelyek megzavarhatják az elszívó szellőztetőrendszerek körüli légáramlást vagy újra a levegőbe juttathatják a már leülepedett port
Oktató által kitöltendő - Adjon hozzá további, a saját kontextusához és céljaihoz kapcsolódó szöveget a központi szellőztetésről.

## Slide 10
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból.
Ha további diákat szeretne létrehozni, kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 11
LEZÁRÁS
A szellőztetés a porcsökkentés kulcsfontosságú része, mely segít fenntartani a biztonságos levegőminőséget.
Ne feledje:
Lehetőség szerint mindig használjon szellőztetőrendszereket
Ne zavarja meg a szellőztetőrendszerek működését
Ha arra gyanakszik, hogy a szellőztetőrendszer nem működik megfelelően, értesítse a helyszíni vezetőt

## Slide 12
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A központi szellőztetés iránymutató gyakorlata (2.1.9. feladatlap)
NEPSI Gyakorlati Útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.