## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER LA VENTILAZIONE E I SISTEMI DI VENTILAZIONE

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri in riferimento all'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
I tre diversi sistemi di ventilazione che vengono utilizzati per ridurre l'esposizione dei lavoratori alle polveri di silice cristallina respirabile (SCR)
Le buone pratiche per la ventilazione
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.
Questo training fornisce una guida alla ventilazione generale per gli ambienti esposti alla silice cristallina.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
La ventilazione (unitamente all’aspirazione) è una delle cinque principali tecniche per il controllo delle polveri.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI CONNESSI A QUESTA ATTIVITÀ
Il corretto funzionamento di questi sistemi è essenziale per assicurare un’efficace protezione dalla SCR
L'esposizione prolungata a livelli elevati di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi costantemente dall'esposizione alle polveri aerodisperse.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
IN CHE MODO LA VENTILAZIONE RIDUCE LA SCR
La ventilazione serve a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle polveri aerodisperse, inclusa la silice cristallina respirabile.
Lo scopo dei sistemi di ventilazione è quello di proteggere i lavoratori:
Captando le polveri aerodisperse generate dai processi produttivi, prima che i lavoratori vi siano esposti
Garantendo una buona qualità dell’aria, attraverso la sostituzione di quella contaminata con quella pulita di ricambio
Il sistema di ventilazione a estrazione integrato nei dispositivi cattura la polvere alla fonte
Notes: La ventilazione è un elemento importante per mantenere la qualità dell'aria all’interno di un ambiente di lavoro. Un sistema di ventilazione a estrazione locale correttamente progettato è uno dei modi più efficaci per contribuire a ridurre l'esposizione alle polveri di silice, quando non è possibile prevenirne la formazione attraverso l’isolamento o metodi a umido.

## Slide 8
TIPOLOGIE DI VENTILAZIONE
Esistono tre tipologie di ventilazione, ognuna con una funzione specifica:
La ventilazione naturale (ad esempio l'aria fresca proveniente da finestre, porte, ecc.) permette all'aria di fluire, riducendo naturalmente la concentrazione di contaminanti aerodispersi
Le ventole a parete servono a creare un flusso d'aria passante che favorisce la sostituzione dell'aria contaminata con aria pulita
La ventilazione a estrazione è utilizzata per catturare la polvere trasportata dall'aria prima che raggiunga la zona di respirazione dei lavoratori, per poi espellerla in modo sicuro
Notes: Esistono tre tipologie principali di ventilazione. La ventilazione a estrazione locale è generalmente considerata il tipo di ventilazione più efficace e dovrebbe essere sempre utilizzata, ove disponibile.

## Slide 9
VENTILAZIONE: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Utilizzare i sistemi di ventilazione quando disponibili
Segnalare problemi e guasti relativi ai sistemi di ventilazione
Testo da compilare a cura del formatore: inserire informazioni aggiuntive sulla ventilazione generale inerenti al proprio ambito lavorativo
COSA EVITARE
Interferire con i sistemi di ventilazione
Utilizzare ventilatori portatili che possano compromettere il funzionamento dei sistemi di ventilazione a estrazione o che possano sollevare i depositi di polvere disperdendoli nell’aria
Testo da compilare a cura del formatore: inserire informazioni aggiuntive sulla ventilazione generale inerenti al proprio ambito lavorativo

## Slide 10
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 11
CONCLUSIONI
La ventilazione svolge un ruolo fondamentale nel controllo delle polveri e contribuisce a garantire la qualità dell'aria.
È bene ricordarsi di:
Utilizzare sempre i sistemi di ventilazione quando possibile
Non interferire con i sistemi di ventilazione
Contattare il responsabile in loco, se si sospetta che un sistema di ventilazione non funzioni correttamente

## Slide 12
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per la ventilazione generale (Scheda generale 2.1.9)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu