## Slide 1
FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA SISTEMAS DE EMBALAJE

## Slide 2
PREÁMBULO (PARA EL INSTRUCTOR)
Como parte de su formación para implementar las Buenas Prácticas de NEPSI, NEPSI ha desarrollado una serie de recursos formativos.
Cada paquete de formación en PowerPoint trata sobre un tema relevante para los trabajadores de todos los sectores que utilizan materiales que contienen sílice cristalina. Los paquetes proporcionan información sobre los riesgos de la exposición al polvo relacionados con el tema, junto con las buenas prácticas y medidas disponibles para reducirlos. El propósito de la formación es informar y formar a los trabajadores para que puedan utilizar las medidas de control de forma eficaz y reducir así su exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) en su puesto de trabajo.
Use la plantilla en blanco y los marcadores de posición para añadir información adicional a este paquete de formación.

## Slide 3
IMPORTANTE
El contenido de la información de este PowerPoint de formación es de carácter orientativo e informativo. No se trata de una norma o reglamentación, y tampoco crea ninguna obligación legal ni altera las obligaciones existentes creadas por la legislación y las políticas.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Aprender a protegerse a uno mismo contra los riesgos relacionados con el trabajo es una prioridad.
En este PowerPoint de formación, le informaremos sobre:
De qué manera el polvo aerotransportado se puede generar en los procesos de embalaje.
De qué manera los sistemas de embalaje están diseñados para minimizar la liberación de polvo aerotransportado, incluyendo el polvo de sílice cristalina respirable (SCR).
Qué buenas prácticas puede seguir para protegerse de la exposición a los polvos aerotransportados.
Texto a rellenar por parte del formador – si ha añadido una diapositiva personalizada, inserte un breve resumen del material contextual
Notes: La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable (SCR) puede provocar problemas graves de salud a largo plazo a los trabajadores. Por ello, es importante que todos los trabajadores estén informados sobre las buenas prácticas para limitar o eliminar su exposición al polvo de sílice.
Esta formación ofrece información sobre el control de polvo en sistemas de embalaje. Recuerde que es necesaria una evaluación de riesgos antes de diseñar cualquier sistema de embalaje, aunque esto esta tarea es responsabilidad de dirección.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROL DEL POLVO
El polvo creado por los sistemas de embalaje se puede gestionar mediante el cierre, la extracción/ventilación, EPI y buena higiene/mantenimiento, que son cuatro de las cinco principales técnicas de control del polvo.
BUENA HIGIENE / LIMPIEZA
El lavado de la ropa de trabajo y la aspiración del polvo producido por los procesos evita la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Un lugar de trabajo limpio es un lugar seguro.
CIERRE
Llevar a cabo procesos que generen SCR en un entorno sellado evita la exposición al polvo en origen.
EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN
Captar la SCR en origen, antes de que podamos estar expuestos, y sustituir el aire contaminado con aire limpio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los EPI (por ejemplo, las mascarillas), protegen a los trabajadores del polvo cuando todas las demás medidas de control son insuficientes para controlar los riesgos de exposición.
AGUA
Que los procesos se realicen en un entorno húmedo evita que el polvo se transporte por el aire, ya que el agua captura las partículas.

## Slide 6
RIESGOS DE ESTA ACTIVIDAD
Esta actividad puede generar mucho polvo.
La exposición a largo plazo a niveles altos de SCR puede causar enfermedades respiratorias incapacitantes.
Es importante protegernos a diario de la exposición a este polvo transportado por el aire.
Si seguimos ahora las siguientes buenas prácticas estamos protegiendo nuestra salud para el futuro.
¿Cómo va a pasar su jubilación?

## Slide 7
DE QUÉ FORMA LOS SISTEMAS DE EMBALAJE PUEDEN GENERAR SCR
Los sistemas de embalaje implican el manejo de grandes cantidades de material, que a menudo contienen sílice cristalina.
El método de embalaje repercutirá en la cantidad de polvo respirable aerotransportado que se pueda generar.
Los materiales secos tienden a crear más polvo que los materiales húmedos.
Un embalaje más rápido y con mayor energía tiene tendencia a crear más polvo.
Si se usa aire comprimido para fluidizar el material pulverizado, se generará más polvo aerotransportado.
Se genera más polvo cuando los materiales caen de una mayor altura.

## Slide 8
REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON SISTEMAS DE EMBALAJE
Las principales medidas de control de polvo implican automatización, cierre de los procesos y ventilación.
La automatización ayuda a reducir el contacto de los trabajadores con los procesos que generan polvo, y a menudo permiten que se haga un seguimiento remoto de los procesos de trabajo des de una sala de control limpia.
El cierre ayuda a reducir la propagación del polvo más allá del origen.
  Una barrera física entre el proceso y el trabajador puede alcanzar un alto nivel de protección. Sin embargo, se deben tomar medidas contra la exposición si es necesario entrar en el recinto.
  Asegurar un sellado hermético entre la boca de llenado y la bolsa ayuda a evitar la liberación de polvo.
La ventilación por extracción capta el polvo aerotransportado en el origen antes de que estemos expuestos a él.
Los equipos de protección respiratoria también pueden ser necesarios si los controles anteriores no son suficientes.

## Slide 9
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LOS SISTEMAS DE EMBALAJE
QUÉ HACER
Usar las medidas de control de polvo proporcionadas. Adicionalmente, pueden requerirse equipos de protección respiratoria.
Tener un plan para gestionar con seguridad los derrames y limpiarlos inmediatamente usando métodos de aspiración o limpieza húmeda.
Asegurarse de que los sistemas de ventilación funcionan correctamente.
Informar sobre defectos a su supervisor.
QUÉ NO HACER
Entrar en un recinto sin tomar precauciones contra la exposición, como el uso de equipos de protección respiratoria.
Interferir con las medidas de control. Se facilitan para su seguridad y salud.
Limpiar con un cepillo seco. En lugar de eso, usar la limpieza por aspiración o húmeda.
Texto para el instructor – Añada información adicional adecuada a su contexto laboral.

## Slide 10
CONCLUSIÓN
El uso correcto de sistemas de embalaje puede ayudar a mantener un entorno de trabajo seguro y sin polvo. Recuerde:
Usar las medidas de control de polvo proporcionadas.
Si sospecha que las medidas de control de polvo son erróneas, informe de ello al jefe de planta.
Resuelva inmediatamente los derrames.
El instructor puede añadir conclusiones contextuales.

## Slide 11
DIAPOSITIVA VACÍA
Use esta diapositiva para crear materiales personalizados de formación específicos para un entorno/contexto laboral en concreto.
Para cambiar la imagen, haga clic con el botón derecho > Cambiar imagen > Desde el archivo.
Para crear más diapositivas, haga clic en «Nueva diapositiva» en la pestaña de arriba.

## Slide 12
MATERIALES DE FORMACIÓN ADICIONALES
Buenas Prácticas para Sistemas de Embalaje (Hoja de tareas 2.1.18).
Guía de Buenas Prácticas de NEPSI
Guía NEPSI para pymes
Consulte la Plataforma de E-learning de NEPSI en training.nepsi.eu para obtener más recursos de formación sobre SCR.