## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE PAKAVIMO SISTEMAS

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
kaip pakavimo procesų metu gali susidaryti ore sklandančios dulkės;
kaip pakavimo sistemos yra sukurtos, kad iki minimumo sumažintų ore sklandančias dulkes, apimančias ir įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkes;
kokiomis gerosiomis patirtimis turėtumėte vadovautis, kad apsisaugotumėte nuo ore sklandančių dulkių poveikio.
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.
Šioje mokymo medžiagoje pateikiama informacija apie dulkių kontrolę pakavimo sistemose. Turėkite omenyje, kad kuriant pakavimo sistemą reikia atlikti rizikos vertinimą, nors tai pirmiausia yra vadovybės rūpestis.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
Pakavimo sistemų sukuriamas dulkes galima valdyti naudojant atitvėrimą, ištraukimą ir vėdinimą, AAP ir tinkamą higieną ir patalpų priežiūrą – tai keturi iš penkių pagrindinių dulkių kontrolės metodų.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKSD dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
TOKIOS VEIKLOS KELIAMI PAVOJAI
Tokia veikla gali kelti daug dulkių.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?

## Slide 7
KAIP PAKAVIMO SISTEMOS GALI GENERUOTI ĮKSD
Naudojant pakavimo sistemas tenka tvarkyti didelius kiekius medžiagų, kuriose dažnai yra kristalinio silicio dioksido.
Pakavimo metodas turi įtakos ore galinčių susidaryti įkvepiamų dulkių kiekiui.
Iš sausų medžiagų paprastai kyla daugiau dulkių nei iš drėgnų.
Greitesnis, daugiau energijos suvartojantis pakavimo procesas sukuria daugiau dulkių.
Jei miltelių pavidalo medžiagoms skystinti naudojamas suspaustas oras, ore gali atsirasti daugiau dulkių.
Daugiau dulkių kyla, kai medžiagos nukrenta iš didelio aukščio.

## Slide 8
DULKIŲ POVEIKIO MAŽINIMAS DIRBANT SU PAKAVIMO SISTEMOMIS
Pagrindinės dulkių kontrolės priemonės apima automatizavimą, procesų atitvėrimą ir vėdinimą.
Automatizavimas padeda sumažinti darbuotojo sąlytį su dulkes keliančiais procesais ir dažnai leidžia darbo procesus stebėti nuotoliniu būdu iš švarios valdymo patalpos.
Atitvėrimas padeda sumažinti dulkių plitimą iš jų susidarymo šaltinio.
  Fizinis barjeras tarp procesų ir darbuotojo gali suteikti aukšto lygio apsaugą. Tačiau jei reikia patekti į atitvertą teritoriją, būtina imtis nuo poveikio apsaugančių priemonių!
  Užpildymo antgalis ir maišas turėtų būti tvirtai užsandarinami, kad neišsisklaidytų dulkės.
Ištraukiamoji ventiliacija sulaiko ore esančias dulkes jų susidarymo vietoje, kol jos nespėja mūsų paveikti.
Kvėpavimo takus apsaugančių priemonių taip pat gali prireikti, jei pirmiau nurodytų kontrolės priemonių nepakanka.

## Slide 9
PAKAVIMO SISTEMŲ TAIP IR NE
TAIP
Naudokite suteiktas dulkių kontrolės priemones. Be to, gali būti reikalingos kvėpavimo takus saugančios priemonės.
Turėkite planą, kaip saugiai tvarkyti išsiliejusias ar išbirusias medžiagas ir nedelsiant jas išvalykite siurbliu arba drėgnais valymo metodais.
Įsitikinkite, kad vėdinimo sistemos veikia efektyviai.
Praneškite apie defektus prižiūrėtojui.
NE
Neikite į atitvertą zoną nepasirūpinę apsaugos priemonėmis, kaip kvėpavimo takų apsaugos priemonės.
Netrukdykite kontrolės priemonių taikymui. Jos suteikiamos dėl jūsų saugumo ir sveikatos.
Nešluokite sausu šepečiu. Naudokite siurblį arba drėgno valymo metodus.
Mokytojo tekstas – įrašykite papildomą informaciją, susijusią su jūsų darbo kontekstu.

## Slide 10
IŠVADA
Tinkamas pakavimo sistemų naudojimas gali padėti išlaikyti darbo aplinką saugią ir be dulkių. Atminkite:
Visada naudokite suteiktas dulkių kontrolės priemones.
Jei įtariate, kad dulkių kontrolės priemonės nėra tinkamos, praneškite apie tai padalinyje esančiam vadovui.
Nedelsiant sutvarkykite išbirusias ar išsiliejusias medžiagas.
Mokytojas įrašo pagal kontekstą tinkamas išvadas.

## Slide 11
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.

## Slide 12
PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA
Geroji patirtis – pakavimo sistemos (2.1.18 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.