## Slide 1
ŠKOLENÍ O OSVĚDČENÝCH POSTUPECH U MOKRÝCH PROCESŮ

## Slide 2
ÚVOD (PRO ŠKOLITELE)
Pro účely implementace osvědčených postupů vypracovala NEPSI soubor vzdělávacích zdrojů.
Každý školicí set v PowerPointu pokrývá téma, které je relevantní pro pracovníky ve všech oborech, které používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Sety poskytují informace o riziku expozice vůči prachu, které se vztahují k tomuto tématu, a o osvědčených postupech a opatřeních k jejich zmírnění. Smyslem školení je informovat a vzdělávat pracovníky, aby dostupné mechanismy používali efektivně a omezili expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.
Použijte prázdnou šablonu a vyhrazená místa a přidejte si do tohoto školení další informace dle potřeby.

## Slide 3
UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto powerpointovém školení mají povahu doporučení a informací. Nejedná se o standard či nařízení a nevznikají nové právní povinnosti, ani se nemění stávající povinnosti plynoucí ze zdravotní legislativy a politiky.

## Slide 4
ÚVOD
Je naprosto zásadní, abyste se v práci chránili před nebezpečím.
Toto powerpointové školení se zabývá následujícími tématy:
Jak se v průmyslových vysokoenergetických procesech používá voda ke snížení expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS)
Jak a kdy používat mokré procesy
Osvědčené postupy a doporučení pro mokré procesy
Text, který vyplní školitel – pokud jste přidali svůj vlastní snímek, přidejte stručný přehled kontextuálního materiálu
Notes: Nadměrná expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) může pracovníkům v dlouhodobém výhledu způsobit závažné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý z nich znal osvědčené postupy, které tuto expozici omezují či eliminují.
Toto školení poskytuje návod ke zpracování (např. vrtání, řezání, pískování) materiálů, které obsahují krystalický oxid křemičitý, pomocí ručních elektrických nástrojů s vodním systémem.

## Slide 5
TECHNIKY OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI
Mokré procesy jsou jedním z pěti hlavních nástrojů k omezování prašnosti.
SPRÁVNÁ HYGIENA / ÚKLID
Praní pracovních oděvů a vysávání prachu, který vzniká při výrobních procesech, zamezuje akumulaci prachu – čisté pracovní prostředí je bezpečné
UZAVŘENÝ PROSTOR
Provádění procesů, při kterých vzniká RCS, v uzavřeném prostředí, zamezuje expozici vůči prachu u zdroje
EXTRAKCE / VĚTRÁNÍ
Zachycování RCS u zdroje, než dojde k expozici, a nahrazování znečištěného vzduchu čistým.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
OOP (např. roušky) chrání pracovníky před prachem, pokud ostatní opatření neomezují expozici dostatečným způsobem
VODA
Mokré procesy znemožňují prachu, aby se dostal do vzduchu, protože se zachytí ve vodě

## Slide 6
RIZIKA TÉTO ČINNOSTI
Správné fungování tohoto prostředku má zásadní význam pro naši ochranu před RCS
Dlouhodobá expozice vůči vysokým úrovním RCS může způsobit závažné plicní onemocnění
Je důležité, abychom se před expozicí vůči tomuto vzdušnému prachu chránili každý den.
Dodržováním osvědčených postupů dnes chráníme své zdraví do budoucna.
Jak prožijete svou penzi?

## Slide 7
JAK MOKRÉ PROCESY OMEZUJÍ EXPOZICI VŮČI RCS
Mokré procesy se používají při vysokoenergetických průmyslových procesech, které obsahují krystalický oxid křemičitý, např. při vrtání, řezání, mletí a pískování. Vodní systémy mohou být integrovány do nástrojů a vybavení.
Vodu lze používat k omezování prachu, který se do ovzduší dostává v důsledku provozu vozidel na silnicích a staveništích, a také při obecném čištění.
Voda zachytí částice prachu a zamezí jejich zvíření.
Notes: Chcete-li zamezit riskantní úrovni expozice vůči prachu generovanému ve vysokoenergetických procesech, využívejte mokré procesy. Odlučovače vody omezují expozici vůči prachu na minimum.

## Slide 8
POTLAČOVÁNÍ PRACHU VODOU
Voda omezuje úroveň prachu, který vzniká při vysokoenergetických procesech.
(Spusťte video kliknutím.)
Notes: Následující video zobrazuje účinky vody jako prostředku k potlačení prachu v mokrých procesech. Vedle videa vidíte graf, kde červený sloupek ukazuje koncentraci prachu v mg/m3.
Měření koncentrace prachu se nevztahuje k dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému, nýbrž je založeno na smíšeném kvantitativním přístupu. Důležitá není hodnota koncentrace prachu, nýbrž relativní rozdíl mezi úrovněmi expozice během doporučovaného postupu a jiných postupů.

## Slide 9
POUŽÍVÁNÍ MOKRÝCH PROCESŮ
Mokré procesy by měly být vždy upřednostňovány, pokud jsou možné (a bezpečné). Při používání mokrých procesů:
Ověřte, zda je prostor dobře větraný
Zajistěte dostatečný přívod vody pro daný úkol
Proveďte úklid pomocí mokrých metod
Chraňte zdroj vody před zmrznutím
Sledujte růst bakterií z vodních zdrojů, kde mohou vznikat kapénky unášené vzduchem
Notes: Pokud jsou mokré procesy možné, měly by být používány k omezení prašnosti. Ne všechny elektrické nástroje se používají pro mokré procesy. Zajistěte, že používané zařízení je vhodné pro daný úkol.
Před používáním mokrých procesů se ujistěte, že zařízení a vodní systém fungují správně. Pokud se domníváte, že zařízení nefunguje správně, kontaktujte vedoucího pracoviště.

## Slide 10
MOKRÉ PROCESY – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Používejte techniky potlačování prachu vodou, pokud je to možné a bezpečné
Zajistěte patřičný odtok vody
Rozlitou vodu a louže ihned ukliďte
CO NEDĚLAT
Nepoužívejte nadměrný tlak vody, který může zvířit usazený prach. Jemné rozprašování je účinnější než silný proud.
Používejte potlačování prachu s vodou u přístrojů, které nepodporují vsakování vody
Text pro školitele – přidejte dodatečný text o opatřeních týkajících se mokrých procesů, která jsou relevantní pro váš kontext

## Slide 11
PRÁZDNÝ SNÍMEK
Na tento snímek můžete přidat obsah odpovídající příslušnému pracovnímu prostředí/kontextu
Chcete-li změnit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Změnit obrázek a následně Toto zařízení
Chcete-li přidat další snímky, klikněte nahoře na tlačítko Nový snímek

## Slide 12
ZÁVĚR
Mokré procesy udržují prašnost na minimu a snižují riziko expozice vůči RCS.
Pamatujte:
Je-li to možné, používejte vodní systémy
Zajistěte, aby vodní systémy byly vhodné pro příslušný úkol
Pokud se domníváte, že vodní systém nefunguje správně, kontaktujte vedoucího pracoviště

## Slide 13
DALŠÍ ZDROJE
Osvědčené postupy pro mokré zpracování minerálních obrobků obsahujících krystalický oxid křemičitý pomocí ručních elektrických nástrojů (list 2.1.14d)
Osvědčené postupy pro používání vody/aditiv ke snížení prašnosti na cestách či otevřených plochách (list 2.2.27)
Osvědčené postupy pro zmírňování prašnosti vodou (list 2.2.35)
Osvědčené postupy pro mokré řezání zděných konstrukcí, kamenných aglomerátů a přirozených kamenů (list 2.2.42)
Průvodce NEPSI osvědčenými postupy
Průvodce NEPSI pro MSP
Chcete-li další informace o dýchatelném krystalickém oxidu křemičitém, navštivte e-learningovou platformu NEPSI na stránce training.nepsi.eu