## Slide 1
ŠKOLENÍ VĚNOVANÉ OSVĚDČENÝM POSTUPŮM PŘI ČIŠTĚNÍ A HYGIENĚ

## Slide 2
ÚVOD (PRO ŠKOLITELE)
Pro účely implementace osvědčených postupů vypracovala NEPSI soubor vzdělávacích zdrojů.
Každý školicí set v PowerPointu pokrývá téma, které je relevantní pro pracovníky ve všech oborech, které používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Sety poskytují informace o riziku expozice vůči prachu, které se vztahují k tomuto tématu, a o osvědčených postupech a opatřeních k jejich zmírnění. Smyslem školení je informovat a vzdělávat pracovníky, aby dostupné mechanismy používali efektivně a omezili expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.
Použijte prázdnou šablonu a vyhrazená místa a přidejte si do tohoto školení další informace dle potřeby.

## Slide 3
UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto powerpointovém školení mají povahu doporučení a informací. Nejedná se o standard či nařízení a nevznikají nové právní povinnosti, ani se nemění stávající povinnosti plynoucí ze zdravotní legislativy a politiky.

## Slide 4
ÚVOD
Je naprosto zásadní, abyste se v práci chránili před nebezpečím.
Toto powerpointové školení se zabývá následujícími tématy:
Čisticí metody používané u procesů, při kterých může být generován dýchatelný krystalický oxid křemičitý
Osvědčené postupy pro čištění a správnou hygienu
Text, který vyplní školitel – pokud jste přidali svůj vlastní snímek, přidejte stručný přehled kontextuálního materiálu
Notes: Nadměrná expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) může pracovníkům v dlouhodobém výhledu způsobit závažné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý z nich znal osvědčené postupy, které tuto expozici omezují či eliminují.
Toto školení obsahuje informace o čištění a správné hygieně. Mějte na paměti, že před jakýmkoli procesem čištění je nutné provést hodnocení rizik, i když to se týká primárně managementu.

## Slide 5
TECHNIKY OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI
Čištění a správná hygiena jsou jedním z pěti hlavních nástrojů k omezování prašnosti.
SPRÁVNÁ HYGIENA / ÚKLID
Praní pracovních oděvů a vysávání prachu, který vzniká při výrobních procesech, zamezuje akumulaci prachu – čisté pracovní prostředí je bezpečné
UZAVŘENÝ PROSTOR
Provádění procesů, při kterých vzniká RCS, v uzavřeném prostředí, zamezuje expozici vůči prachu u zdroje
EXTRAKCE / VĚTRÁNÍ
Zachycování RCS u zdroje, než dojde k expozici, a nahrazování znečištěného vzduchu čistým.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
OOP (např. roušky) chrání pracovníky před prachem, pokud ostatní opatření neomezují expozici dostatečným způsobem
VODA
Mokré procesy znemožňují prachu, aby se dostal do vzduchu, protože se zachytí ve vodě

## Slide 6
RIZIKA TÉTO ČINNOSTI
Tato aktivita může být velmi prašná
Dlouhodobá expozice vůči vysokým úrovním RCS může způsobit závažné plicní onemocnění
Je důležité, abychom se před expozicí vůči tomuto vzdušnému prachu chránili každý den.
Dodržováním osvědčených postupů dnes chráníme své zdraví do budoucna.
Jak prožijete svou penzi?

## Slide 7
PROČ JSOU ČIŠTĚNÍ A SPRÁVNÁ HYGIENA DŮLEŽITÉ
Dýchatelný prach (tj. prach, který může proniknout do plic) se ve vzduchu dokáže udržet několik dní.
Pokud se usazený prach rozvíří, může zůstat ve vzduchu a být nebezpečný.
Pravidelné čištění omezuje rizika na pracovním místě a zamezuje akumulaci prachu.
Notes: Když při různých pracovních aktivitách (řezání, drcení, pytlování apod.) vzniká křemičitý prach, vytvářejí se malé prašné fraktály. Pokud se patřičné procesy čištění zanedbávají, může se dýchatelný prach v uzavřeném prostoru udržet ve vzduchu několik dní a může představovat závažné riziko pro pracovníky.

## Slide 8
TYPY ČIŠTĚNÍ
Existují dvě hlavní typy čištění, které odstraňují nebezpečný prach z pracoviště. Jsou to:
Suché metody čištění
Suché čištění obvykle využívá vakuum k odstranění suchého prachu z podlahy a ploch.
Mokré metody čištění
Mokré čištění může zahrnovat stírání, používání mokrého smetáku, hadic či rozprašování vody. Voda snižuje pravděpodobnost, že prach se během čištění zvíří.
Notes: Prach lze zvládat dvěma metodami čištění: suchou a mokrou.

## Slide 9
ČIŠTĚNÍ PODLAH
Chcete-li zamezit zbytečné expozici vůči prachu, vždy používejte patřičné čisticí prostředky, pokud jsou k dispozici.
Toto video ukazuje nejvhodnější způsob, jak odstraňovat prach z podlahy.
(Spusťte video kliknutím.)
Notes: Následující video ukazuje osvědčené postupy při čištění podlah. Vedle videa vidíte graf, kde červený sloupek ukazuje koncentraci prachu v mg/m3.
Měření koncentrace prachu se nevztahuje k dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému, nýbrž je založeno na smíšeném kvantitativním přístupu. Důležitá není hodnota koncentrace prachu, nýbrž relativní rozdíl mezi úrovněmi expozice během doporučovaného postupu a jiných postupů.

## Slide 10
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Mějte připravený plán, jak rychle a bezpečně řešit úniky
Zkontrolujte před čištěním, zda vysavač není poškozen. Oznamte závady.
Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit filtr ve vysavači
CO NEDĚLAT
Neuklízejte pomocí suchého smetáku či stlačeného vzduchu, protože prach se může zvířit
Neodstraňujte suchý prach z pracovního oblečení normální tryskou na stlačený vzduch.
Notes: Alespoň jednou týdně kontrolujte, zda čisticí zařízení není poškozeno. U zařízení, které se používá nepřetržitě, budou zapotřebí častější kontroly. Je-li poškození viditelné, informujte o problému vedoucího pracoviště.
Nepoužívejte suchý smeták ke smetání prachu v uzavřeném prostoru (viz obrázek).
Nepoužívejte stačený vzduch, protože ten prach zase zvíří. Stlačený vzduch lze k odstranění prachu z pracovního oblečení používat jen se speciálním vybavením (např. ve vzduchových sprchách).
Upozorňujeme, že vakuové čisticí systémy obecně nejsou vhodné pro čištění úniků vlhkých materiálů.

## Slide 11
MOKRÉ ČIŠTĚNÍ – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Mějte připravený plán, jak rychle a bezpečně řešit úniky
Zajistěte dostatečný přívod vody pro daný úkol
Zajistěte potřebný tlak vody a její rozprašování
Při použití rozprašování vody a hadic ověřte, zda existuje vhodný odtok vody
CO NEDĚLAT
Nepoužívejte silný proud vody k odstranění hromádky suchého prachu. Účinnější bude rozprašování.
Notes: Mokré čištění je obecně efektivnější, jelikož voda prach polapí a znemožňuje jeho zvíření.
Je důležité přizpůsobit tlak vody příslušnému úkolu. U úniku velkého množství jemného, suchého, prašného materiálu je vhodnější použít jemné rozprašování. Silný proud vody by prach opět rozvířil.
Při použití rozprašování a hadic zajistěte dostatečný odtok vody.

## Slide 12
SPRÁVNÁ HYGIENA – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Pravidelně si myjte ruce
Než vstoupíte do jídelny, svlékněte si znečištěné oblečení
Zajistěte pravidelné čištění pracovních overalů
Čisté a špinavé overaly ukládejte na určených místech
CO NEDĚLAT
Nekuřte na pracovišti
Nejezte a nepijte na pracovních stanicích
Nemíchejte čisté oblečení se špinavým
Neberte si špinavé overaly domů

## Slide 13
PRÁZDNÝ SNÍMEK
Na tento snímek můžete přidat obsah odpovídající příslušnému pracovnímu prostředí/kontextu.
Chcete-li změnit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Změnit obrázek a následně Toto zařízení.
Chcete-li přidat další snímky, klikněte nahoře na tlačítko Nový snímek.

## Slide 14
ZÁVĚR
Co se týče čištění a správné hygieny, pamatujte si tyto zásady:
Používejte metodu čištění vhodnou pro příslušný úkol
Před použitím zkontrolujte, zda je vybavení nepoškozené a zda správně funguje
Dbejte na dobrou osobní hygienu
Nekuřte – kouření znásobuje nepříznivé dopady RCS na zdraví

## Slide 15
DALŠÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
Osvědčené postupy pro čištění ploch a instalací (list 2.1.1a)
Osvědčené postupy pro správnou hygienu (list 2.1.10)
Průvodce NEPSI osvědčenými postupy
Průvodce NEPSI pro MSP
Chcete-li další informace o dýchatelném krystalickém oxidu křemičitém, navštivte e-learningovou platformu NEPSI na stránce training.nepsi.eu