## Slide 1
A KRISTÁLYOS SZILÍCIUM-DIOXIDOT TARTALMAZÓ ANYAGOKKAL VALÓ MUNKAVÉGZÉS IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATAINAK ALKALMAZÁSA

## Slide 2
BEVEZETŐ (AZ OKTATÓ SZÁMÁRA)
A NEPSI iránymutató gyakorlatai megvalósításának oktatási részéhez a NEPSI kidolgozott egy oktatási segédanyag csomagot.
Minden PowerPoint képzési csomag egy-egy olyan témát tárgyal, amely a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat felhasználó iparágak munkavállalói számára relevánsak. A csomagok tájékoztatást nyújtanak a témához kapcsolódó porexpozíciós kockázatokról, valamint az ezek csökkentésére rendelkezésre álló helyes gyakorlatokról és intézkedésekről. A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása és oktatása, annak érdekében, hogy segítse őket az ellenőrző intézkedések hatékony alkalmazásában és a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak (RCS) való kitettségük csökkentésében a munkahelyükön.
Használja az üres sablonokat és a helyőrzőket (azok a részek, ahová egyedi szövegeket tud beilleszteni), hogy szükség szerint további információkkal egészítse ki ezt a képzési csomagot.

## Slide 3
FELHÍVJUK FIGYELMÉT
Az oktatóanyagban szereplő információk tájékoztató jellegűek. Nem szabvány, nem előírás, nem jár jogi kötelezettségekkel, és semmiképpen sem írja felül az egészségügyi jogszabályok és irányelvek által támasztott kötelezettségeket.

## Slide 4
BEVEZETÉS
A munka során felmerülő veszélyek elleni védekezés megtanulása kiemelt fontosságú.
Ezen a képzésen a következőket tanulhatja meg:
Alapvető ellenőrző intézkedések a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid (RCS) kitettség megelőzésére vagy minimalizálására
Oktató által kitöltendő - egyéni dia beillesztése esetén írjon ide egy rövid áttekintést annak tartalmáról.
Notes: A túlzott RCS kitettség hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat a munkavállalóknak. Ezért fontos, hogy minden munkavállaló tisztában legyen azokkal az iránymutató gyakorlatokkal, amelyek korlátozzák vagy megszüntetik a szilícium-dioxidnak való kitettséget".

## Slide 5
PORKEZELÉSI MÓDSZEREK
Az RCS kezelésére öt fő porszabályozási technikát alkalmaznak, amelyek a NEPSI iránymutató gyakorlatainak részét képezik.
EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI HIGIÉNIA
A munkaruhák mosásával és a folyamatok során keletkező por felporszívózásával megakadályozható, hogy a por idővel felhalmozódjon - a tiszta munkaterület biztonságos munkaterület.
ELKERÍTÉS
Az RCS-t képző folyamatok zárt környezetben történő végrehajtása a forrásnál akadályozza meg a por terjedését és az annak való kitettséget.
ELSZÍVÁS / SZELLŐZÉS
Az RCS-t a forrásánál fel kell fogni mielőtt érintkezhetnénk vele, és a szennyezett levegőt tiszta levegőre kell cserélni.
VÉDŐFELSZERELÉS (PPE)
A PPE-k (egyéni védőfelszerelések, pl. arcvédő maszkok) védik a munkavállalókat a portól, ha más intézkedések nem elegendőek az expozíciós kockázatok kezelésére.
VÍZ
A folyamatok nedvesen tartása megakadályozza a por levegőbe kerülését, mivel a víz csapdába ejti a porrészecskéket.

## Slide 6
AZ RCS KOCKÁZATAI
Az iránymutató gyakorlatok elengedhetetlenek az RCS elleni védelemhez
A magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettség súlyos tüdőbetegséget okozhat.
Fontos, hogy minden nap megvédjük magunkat a levegőben szálló portól.
Az iránymutató gyakorlatok követésével a jövőbeli egészségünket védjük.
Ön hogyan fogja tölteni a nyugdíjas éveit?

## Slide 7
A POR MEGÁLLÍTÁSA A FORRÁSNÁL
Meg kell próbálnunk csökkenteni a por keletkezésének lehetőségét.
Ha nem tudjuk elkerülni a porképződést, akkor a leghatékonyabb módja a por elleni védekezésnek a forrásnál van.
Ez azt jelenti, hogy a port vissza kell tartani vagy el kell választani a munkavállalótól egy akadály, zárt burkolat, szellőztető rendszer (pl. elszívás) és/vagy vízszűrő rendszer alkalmazásával.
Notes: Ha például kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokon végez nagy energiájú folyamatokat, olyan készüléket használjon, amely porelszívó/vízelvezető rendszerrel rendelkezik. (Lásd a fenti képet.)

## Slide 8
AZONNAL KEZELJE A KIÖMLÖTT PORT!
A kiömlött por (és annak következményeinek) azonnali kezelése csökkenti a lehetőségét annak, hogy a por a levegőbe kerüljön.
A belélegezhető porszemcsék szabad szemmel nem láthatók, kivéve, ha erős fényforrással megvilágítják őket. A por napokig vagy hetekig a levegőben maradhat.

## Slide 9
VISELJEN PPE-T
(HA SZÜKSÉGES)
Ha minden más porvédelmi intézkedés (ld. az 5 fő ellenőrzési technikát) nem elegendő a porterhelés megelőzésére, viseljen PPE-t (egyéni védőfelszerelést).
Az egyéni védőeszközök semmiképpen sem helyettesítik az egyéb porszabályozási intézkedéseket. A porvédő maszkok átmenetileg védik az egyes dolgozókat, de az általános levegőminőséget továbbra is ronthatja a por.

## Slide 10
AZ IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
MINDIG
A munkaterületekhez/pornak kitett területekhez való hozzáférést korlátozza az alkalmazottakra és az arra feljogosított személyzetre.
Használjon szellőztető rendszereket vagy vízzel történő pormentesítést a levegőben szálló por csökkentése érdekében.
Ha lehetséges, végezze a munkát a szabadban.
Használjon elszívásos vagy nedves tisztítási módszereket.
Tervezzen előre, hogy a munkaterületek biztonságosak és a berendezések működőképesek legyenek.
Jelentse a hibákat, és készítsen tervet azok gyors és biztonságos kezelésére.
A feladat időtartama alatt viseljen PPE-t. Győződjön meg róla, hogy az arcmaszkok megfelelően illeszkednek.

## Slide 11
AZ IRÁNYMUTATÓ GYAKORLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
KERÜLJE
A száraz kefe használatát - Használjon inkább porszívót vagy nedves tisztítási módszereket.
A sűrített levegő használatát a por eltávolításához
A piszkos munkaruha vagy PPE hazavitelét
Sérült PPE használatát
A munkaterületen való dohányzást vagy evést

## Slide 12
ÜRES DIA
Hozzon létre ezen a dián egy adott munkakörnyezetre/munkakörülményre szabott egyéni tananyagot.
A kép megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal > kép módosítása > fájlból gombra.
Ha további diákat szeretne létrehozni, kattintson a fenti 'Új dia' fülre.

## Slide 13
LEZÁRÁS
Amikor kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokkal dolgozik, ne feledje:
Mindig törekedjünk arra, hogy a port a forrásánál állítsuk meg
A tiszta munkakörnyezet biztonságos
A pornak kitett területekhez való hozzáférés korlátozása biztos módja az expozíció megelőzésének.
Kerülje a dohányzást - a dohányzás fokozza az RCS negatív egészségügyi hatásait.

## Slide 14
TOVÁBBI KÉPZÉSI ANYAGOK
A felületek és berendezések tisztításának helyes gyakorlata (2.1.1a. feladatlap)
Iránymutató higiéniai gyakorlatok (2.1.10. feladatlap)
NEPSI gyakorlati útmutató
NEPSI útmutató kkv-k számára
Látogasson el a NEPSI e-tanulási platformjára a training.nepsi.eu oldalon, ahol további RCS-sel kapcsolatos tanulási anyagokat talál.