## Slide 1
TRAINING SULLE BUONE PRATICHE PER LA LAVORAZIONE CON MATERIALI CONTENENTI SILICE CRISTALLINA

## Slide 2
PREMESSA PER I FORMATORI
NEPSI ha sviluppato una serie di risorse didattiche per supportare le attività di formazione finalizzate all'implementazione delle Buone Pratiche NEPSI.
Ogni pacchetto formativo in PowerPoint tratta un argomento di interesse per i lavoratori dei settori che utilizzano materiali contenenti silice cristallina. I pacchetti forniscono informazioni sui rischi di esposizione alle polveri nel quadro dell'argomento trattato, nonché sulle buone pratiche e sulle misure disponibili per ridurli. Lo scopo della formazione è informare ed educare i lavoratori per aiutarli a utilizzare le misure di controllo in maniera efficace e a ridurre l'esposizione alla silice cristallina respirabile (SCR) sul luogo di lavoro.
All’occorrenza, è possibile utilizzare la diapositiva vuota e le caselle di testo per integrare le informazioni contenute in questo pacchetto formativo.

## Slide 3
NOTA BENE
Il contenuto di questo training in PowerPoint è fornito a scopo informativo e sotto forma di raccomandazioni. Non rappresenta uno standard o una normativa, non aggiunge nuovi obblighi legali né modifica gli obblighi esistenti introdotti dalla legislazione a tutela della salute e dalle policy aziendali.

## Slide 4
INTRODUZIONE
Imparare a proteggersi dai rischi per la salute connessi all’attività lavorativa è una priorità.
Nel corso di questo training in PowerPoint scopriremo:
Le misure di controllo fondamentali per prevenire o ridurre al minimo l'esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile (SCR)
Testo da compilare a cura del formatore: nel caso in cui venga aggiunta una diapositiva ad hoc, occorrerà inserire una breve panoramica del materiale di riferimento
Notes: L'esposizione eccessiva alla silice cristallina respirabile (SCR) può comportare a lungo andare gravi problemi di salute per i lavoratori. Per questa ragione, è importante che tutti i lavoratori siano a conoscenza delle buone pratiche che limitano o eliminano l'esposizione alla polvere di silice.

## Slide 5
TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE POLVERI
Sono cinque le tecniche principali per il controllo delle polveri utilizzate nella gestione della silice cristallina respirabile e rientranti nelle Buone Pratiche NEPSI.
IGIENE E PULIZIA
Lavare gli abiti da lavoro e aspirare le polveri prodotte dai processi evita che le particelle si accumulino nel tempo: uno spazio di lavoro pulito è uno spazio sicuro
CONFINAMENTO
Eseguire i processi generatori di SCR in un ambiente chiuso previene l'esposizione alle polveri alla fonte
ASPIRAZIONE/VENTILAZIONE
Captare la SCR alla fonte, prima che si verifichi l’esposizione, e sostituire l'aria contaminata con aria pulita
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando tutte le altre misure di controllo non sono sufficienti a contenere i rischi di esposizione alla silice cristallina respirabile, i DPI (come le maschere facciali filtranti, ad esempio) proteggono i lavoratori dalle polveri
ACQUA
I processi a umido prevengono la diffusione delle particelle di polvere nell’aria, captandole con l’acqua

## Slide 6
I RISCHI DERIVANTI DALLA SCR
L’osservanza delle buone pratiche è essenziale per proteggersi dalla SCR
L’esposizione prolungata a elevati livelli di SCR può causare malattie polmonari invalidanti
È importante proteggersi dall’esposizione alle polveri aerodisperse, ogni giorno.
Osservando le buone pratiche oggi, proteggiamo la nostra salute futura.
Come immaginiamo di trascorrere la pensione?

## Slide 7
BLOCCARE LE POLVERI ALLA FONTE
Come prima cosa, è opportuno cercare di ridurre il rischio che si formino polveri.
Quando non è possibile evitare di generare polveri, il modo più efficace per controllarle è alla fonte.
Ciò significa contenere o allontanare le polveri dal lavoratore utilizzando barriere o separazioni, un sistema di ventilazione (ad esempio l’estrazione) e/o un sistema di abbattimento per mezzo di acqua.
Notes: Quando si eseguono processi a elevato consumo di energia, ad esempio su minerali contenenti silice cristallina, è consigliabile utilizzare un dispositivo che integri un sistema di aspirazione delle polveri o di abbattimento con acqua (si veda l’immagine sopra).

## Slide 8
INTERVENIRE SUBITO SULLE FUORIUSCITE
Intervenire prontamente sulle fuoriuscite di polveri (e sulle relative cause) ridurrà la possibilità che i depositi formatisi si diffondano nell'aria.
Le particelle di polveri respirabili sono invisibili a occhio nudo, a meno che non vengano illuminate per mezzo di una potente fonte luminosa. Le polveri possono rimanere in sospensione nell'aria per giorni o settimane.

## Slide 9
INDOSSARE DPI
(SE NECESSARIO)
Quando tutte le altre misure di controllo delle polveri (si vedano le cinque principali tecniche di controllo) sono insufficienti a prevenire l'esposizione alle polveri, è opportuno indossare dei DPI.
I DPI non sostituiscono in alcun modo le altre misure di controllo delle polveri. Le maschere antipolvere proteggono temporaneamente i singoli lavoratori, ma la qualità generale dell'aria può essere comunque compromessa dalle polveri.

## Slide 10
BUONE PRATICHE DI BASE: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA FARE
Limitare l'accesso ai cantieri o alle aree esposte alle polveri unicamente ai dipendenti e al personale autorizzato
Utilizzare sistemi di ventilazione o di abbattimento con sistema idraulico per ridurre le polveri aerodisperse
Se possibile, eseguire il lavoro all'aperto
Utilizzare metodi di pulizia a umido o tramite aspirazione
Pianificare le attività in anticipo in modo da garantire la sicurezza degli spazi di lavoro e il funzionamento delle attrezzature
Segnalare i guasti e predisporre un piano per affrontarli in modo rapido e sicuro
Indossare i DPI per tutta la durata della lavorazione, assicurandosi che le maschere facciali aderiscano perfettamente

## Slide 11
BUONE PRATICHE DI BASE: COSA FARE E COSA EVITARE
COSA EVITARE
Utilizzare una spazzola a secco, anziché metodi di pulizia a umido o tramite aspirazione
Utilizzare aria compressa per rimuovere le polveri
Portare a casa gli abiti da lavoro o i DPI sporchi
Utilizzare DPI danneggiati
Fumare o mangiare nelle aree di processo del sito

## Slide 12
DIAPOSITIVA VUOTA
Questa diapositiva può essere utilizzata per creare materiale formativo specifico per un dato ambiente/contesto di lavoro.
Per cambiare l'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse > cambia immagine > da file.
Per creare altre diapositive, cliccare su “Nuova diapositiva” in alto.

## Slide 13
CONCLUSIONI
Quando si lavora con minerali contenenti silice cristallina, è opportuno ricordare quanto segue:
Cercare sempre di bloccare le polveri alla fonte
Un ambiente di lavoro pulito è un ambiente sicuro
Limitare l'accesso alle aree soggette alle polveri è un modo sicuro per prevenire l'esposizione
Evitare di fumare: il fumo amplifica gli effetti negativi della SCR sulla salute.

## Slide 14
APPROFONDIMENTI
Buone Pratiche per la pulizia di superfici e impianti (Scheda generale 2.1.1a)
Buone Pratiche per l’igiene (Scheda generale 2.1.10)
Guida alle Buone Pratiche NEPSI
Guida NEPSI per le PMI
Per altre risorse formative sulla silice cristallina respirabile, visitare la piattaforma di formazione online NEPSI all'indirizzo training.nepsi.eu