## Slide 1
CURS PRIVIND BUNELE PRACTICI PENTRU TĂIERE, POLIZARE ȘI SABLARE

## Slide 2
PREAMBUL (PENTRU FORMATOR)
În cadrul etapei de educație din implementarea Bunelor Practici NEPSI, NEPSI a elaborat o serie de resurse educaționale.
Fiecare pachet de cursuri PowerPoint vizează o temă relevantă pentru lucrătorii din toate industriile, care folosesc materiale ce conțin cristale de silice. Pachetele oferă informații despre riscurile expunerii la praf, asociate cu tema, precum și despre bunele practici și măsurile existente pentru a le reduce. Scopul cursurilor este să informeze și să educe lucrătorii, pentru a îi ajuta să folosească eficient măsurile de control și să își reducă expunerea la cristale de silice respirabile (RCS) la locul de muncă.
Folosiți șablonul blanc și spațiile prevăzute pentru a adăuga informații suplimentare la acest pachet de cursuri, după cum este necesar.

## Slide 3
REȚINEȚI
Informațiile din acest curs PowerPoint sunt de natură consultativă și au conținut informativ. Ele nu reprezintă un standard sau o reglementare și nu creează noi obligații legale, nici nu modifică obligațiile existente create de legislația și politicile de sănătate.

## Slide 4
INTRODUCERE
Este o prioritate să învățăm să ne protejăm de pericolele asociate cu munca.
În acest curs PowerPoint veți învăța despre:
Riscurile de sănătate asociate cu procesele industriale de înaltă energie, care ar putea cauza expunerea la praf de silice cristalină respirabilă (RCS), care este dăunător
Bune practici aplicabile în procesele de tăiere, polizare și sablare
Text de completat pentru formator - dacă ați adăugat un slide personalizat, introduceți o scurtă prezentare a materialului contextual
Notes: Expunerea excesivă la silice cristaline respirabile (RCS) poate duce la probleme grave de sănătate pentru lucrători pe termen lung. Din acest motiv, este important ca toți lucrătorii să cunoască bune practici care limitează sau elimină expunerea la praful de silice.
Acest curs oferă îndrumare pentru tăierea, polizarea și sablarea materialelor care conțin silice în formă cristalină.

## Slide 5
TEHNICI DE CONTROLUL PRAFULUI
Procesele de tăiere, polizare și sablare se pot controla folosind cele cinci tehnici principale de control al prafului.
BUNĂ IGIENĂ / GOSPODĂRIRE
Spălarea hainelor de lucru și aspirarea prafului produs în cursul proceselor împiedică acumularea prafului în timp - un spațiu de lucru curat este un spațiu sigur
SPAȚIU ÎNCHIS
Desfășurarea proceselor care produc RCS într-un mediu închis împiedică expunerea la praf la sursă
EXTRACȚIA / VENTILAȚIA
Captarea RCS la sursă, înainte de a fi expuși la ele și înlocuirea aerului contaminat cu aer curat.
ECHIPAMENT DE PROTECȚIE
Echipamentele personale de protecție (de ex. măști faciale) protejează lucrătorii de praf atunci când toate celelalte măsuri de control sunt insuficiente pentru a controla riscul de expunere
APA
Menținerea umezelii în procese împiedică ridicarea prafului în aer, particulele fiind captate cu apă

## Slide 6
RISCURILE CREATE DE ACEASTĂ ACTIVITATE
Această activitate poate genera foarte mult praf
Expunerea îndelungată la niveluri ridicate de RCS poate cauza boli pulmonare care creează dizabilitate
Este important să ne protejăm în fiecare zi de expunerea la acest praf ridicat în aer.
Urmând bune practici astăzi, ne protejăm sănătatea în viitor.
Cum vă veți petrece anii de pensie?
Notes: Procesele de golire a pungilor și gestionarea inadecvată a pungilor goale poate duce la niveluri semnificative de expunere la praf. Din acest motiv, trebuie urmate bune practici în legătură cu golirea pungilor. Pentru golirea pungilor mici se recomandă folosirea de stații automate sau semiautomate de aruncare a pungilor.

## Slide 7
CUM GENEREAZĂ RCS PROCESELE DE ÎNALTĂ ENERGIE
Tăierea, polizarea și sablarea sunt procese de înaltă energie, care pot să genereze foarte mult praf atunci când sunt aplicate anumitor materiale:
Praful generat de multe materiale industriale (de ex. gresie) este periculos și sunt necesare măsuri de control pentru a reduce expunerea.
Praful generat poate să conțină cristale de silice respirabile (RCS), care, atunci când sunt inhalate pe perioade lungi de timp, pot să cauzeze silicoză.

## Slide 8
UNELTE CARE GENEREAZĂ PRAF
Mașini de ascuțit în unghi
Tăietoare în unghi
Mașini de tăiat
Mașini electrice de șănțuit pereți
Mașini de găurit
Notes: Tăierea, polizarea și sablarea sunt procese de înaltă energie, care pot să provoace cantități periculoase de praf.

## Slide 9
ÎNAINTE DE A EFECTUA OPERAȚIUNI DE TĂIERE, POLIZARE ȘI SABLARE
Asigurați-vă că spațiul este bine ventilat
Verificați echipamentele, să nu existe semne de deteriorare
Dacă folosiți un sistem de extracție, asigurați-vă că acesta funcționează bine
Curățați bucățile și utilajele cu apă curgătoare
Notes: Există câteva precauții de siguranță de care să țineți seama înainte de a începe procese de înaltă energie, pentru a reduce expunerea la praf și vătămările inutile.

## Slide 10
ÎN TIMPUL OPERAȚIUNILOR DE TĂIERE, POLIZARE ȘI SABLARE
Dacă folosți procese umede, verificați ca alimentarea cu apă să fie adecvată
Folosiți întotdeauna protecție respiratorie în activitățile care generează mult praf
Folosirea de utilaje și instrumente cu apă integrată reduce semnificativ nivelul de praf de silice.
Atunci când este posibil, țineți închise ușile de siguranță ale utilajului
Folosiți ventilația de evacuare locală (VEL) pentru a capta praful de silice la sursă și a îl transporta în afara zonei în care respiră anagajații
Text pentru formator — Adăugați și alte texte privind măsurile asociate cu tăierea, polizarea și sablarea, relevante propriului dumneavoastră context
Notes: Procesele umede ajută la reducerea expunerii la praf, captând praful din aer cu ajutorul apei. Dacă dispozitivul este adaptat pentru injectarea de apă, se recomandă procesele umede. Fabricarea prin proces uscat generează niveluri foarte mari de praf de silice - nu folosiți instrumente care operează în procese uscate!
Ar trebui să purtați echipament personal de protecție așa cum indică semnele și pictograma. În cazul activităților care generează mult praf, folosiți întotdeauna protecție respiratorie.

## Slide 11
CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI ÎN OPERAȚIUNILE DE TĂIERE, POLIZARE ȘI SABLARE
CE SĂ FACEȚI
Folosiți un sistem de extragere a prafului, atunci când acesta este disponibil
Profitați de sistemele de ventilație atunci când lucrați în spații închise
Folosiți unelte cu apă integrată pentru a menține un nivel redus de praf
Folosiți echipament personal de protecție în zonele indicate
CE SĂ NU FACEȚI
Să nu folosiți echipamente defecte sau deteriorate
Să nu lăsați cuvele de extracție a prafului să se umple peste capacitate
Să nu folosiți dispozitive în combinație cu procese și echipamente inadecvate (de ex. procese umede cu un dispozitiv care nu suportă infiltrările de apă)

## Slide 12
SLIDE GOL
Folosiți acest slide pentru a crea materiale de curs personalizate, specifice unui mediu/context de lucru
Pentru a schimba imaginea, apăsați butonul din dreapta al mouse-ului > schimbă imaginea > din fișier
Pentru a crea mai multe slide-uri, apăsați pe câmpul „Slide nou” de mai sus
Notes: *Observație pentru formator* Aveți în vedere să adăugați informații suplimentare specifice propriului dumneavoastră context de lucru.

## Slide 13
CONCLUZIE
Tăierea, polizarea și sablarea sunt procese de înaltă energie, care generează foarte mult praf.
Rețineți:
Asigurați-vă că spațiul este bine ventilat
Folosiți unelte cu apă integrată atunci când este posibil
Verificați echipamentele, să nu existe semne de deteriorare
Formatorul va adăuga concluzii contextuale

## Slide 14
ÎNVĂȚARE SUPLIMENTARĂ
Bune practici pentru aplicații de tăiere în proces uscat cu polizoare/tăietoare sau unelte de șănțuit pereți manuale (Fișa de sarcini 2.1.14a)
Bune practici pentru tăierea și șlefuirea materialelor ceramice și de piatră (Fișa de sarcini 2.2.7)
Ghid de bune practici NEPSI
Ghid NEPSI pentru IMM-uri
Vizitați Platforma de e-learning NEPSI la training.nepsi.eu pentru mai multe resurse de învățare privind RCS