## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE SYSTÈMES D’EMBALLAGE

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Au cours de cette formation PowerPoint, vous allez apprendre :
Comment la poussière en suspension dans l'air peut être générée dans les processus d'emballage
Comment les systèmes d'emballage sont conçus pour minimiser l'émission de poussières en suspension dans l'air, y compris la poussière de silice cristalline respirable (SCR)
Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour se protéger de l'exposition aux poussières en suspension dans l'air
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice".
Cette formation fournit des informations sur le contrôle de la poussière dans les systèmes d'emballage. N'oubliez pas qu'une évaluation des risques est nécessaire lors de la conception d'un système d'emballage, bien que cela concerne principalement la direction.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Les poussières créées par les systèmes d'emballage peuvent être gérées à l'aide du confinement, de l'extraction/ventilation, des EPI et d'une bonne hygiène/entretien, qui sont quatre des cinq principales techniques de contrôle des poussières.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES LIÉS À CETTE ACTIVITÉ
Cette activité peut générer beaucoup de poussière
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?

## Slide 7
COMMENT LES SYSTÈMES D'EMBALLAGE PEUVENT GÉNÉRER DE LA SCR
Les systèmes d'emballage impliquent la manipulation de grandes quantités de matériaux qui contiennent souvent de la silice cristalline.
La méthode d'emballage influencera la quantité de poussière respirable en suspension dans l'air qui peut être générée.
Les matériaux secs ont tendance à créer plus de poussière que les matériaux humides.
Un conditionnement plus rapide et plus énergique a tendance à créer plus de poussière.
Si de l'air comprimé est utilisé pour fluidifier des matériaux en poudre, davantage de poussière peut être libérée dans l'air.
Une plus grande quantité de poussière est générée lorsque les matériaux tombent d'une grande hauteur.

## Slide 8
RÉDUIRE L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE AVEC LES SYSTÈMES D’EMBALLAGE
Les principales mesures de contrôle de la poussière sont l'automatisation, le confinement des processus et la ventilation.
L'automatisation contribue à minimiser le contact des travailleurs avec les processus poussiéreux, permettant souvent de surveiller les processus de travail à distance depuis une salle de contrôle propre
Le confinement permet de minimiser la propagation de la poussière à partir de sa source
  Une barrière physique entre le processus et le travailleur peut atteindre un niveau élevé de protection. Toutefois, des précautions contre l'exposition doivent être prises si l'on doit pénétrer dans l'enceinte !
  La garantie d'un joint étanche entre la buse de remplissage et le sac permet d'éviter que la poussière ne s'échappe
La ventilation par aspiration capte la poussière à la source, avant que nous y soyons exposés
Un équipement de protection respiratoire peut également être nécessaire si les contrôles ci-dessus ne sont pas suffisants.

## Slide 9
SYSTÈMES D’EMBALLAGE – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Utiliser les mesures de contrôle de la poussière disponibles. En outre, un équipement de protection respiratoire peut être nécessaire.
Prévoir un plan pour traiter les déversements en toute sécurité, et les nettoyer immédiatement en utilisant des méthodes d'aspiration ou de nettoyage humide
Vous assurer que les systèmes de ventilation fonctionnent efficacement
Signaler les défauts à votre superviseur
À NE PAS FAIRE
Pénétrer dans une enceinte sans prendre de précautions contre l'exposition, telles qu'un équipement de protection respiratoire
Interférer avec les mesures de contrôle. Elles sont prévues pour votre sécurité et votre santé
Nettoyer avec une brosse sèche. Utilisez plutôt l'aspirateur ou le nettoyage humide
Texte pour le formateur - ajoutez des informations supplémentaires pertinentes pour votre contexte de travail

## Slide 10
CONCLUSION
L'utilisation correcte des systèmes d'emballage peut contribuer à maintenir un environnement de travail sûr et sans poussière. N'oubliez pas :
Utilisez toujours les mesures de contrôle des poussières disponibles
Si vous pensez que les mesures de contrôle des poussières sont défectueuses, signalez-le au responsable du site.
Traitez immédiatement les déversements
Le formateur peut ajouter des conclusions contextuelles

## Slide 11
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.

## Slide 12
SUPPORTS D’APPRENTISSAGE COMPLÉMENTAIRES
Bonnes Pratiques pour les Systèmes d’Emballage (Fiche de travail 2.1.18)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.