## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Τους κίνδυνους για την υγεία που σχετίζονται με βιομηχανικές διεργασίες υψηλής ενέργειας, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν έκθεση σε επιβλαβή εισπνεύσιμη σκόνη διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS)
Ορθές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κοπή, την τριβή και τη λείανση
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη πυριτίου ».
Αυτή η εκπαίδευση παρέχει καθοδήγηση για υλικά κοπής, τριβής και λείανσης που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Οι διεργασίες κοπής, τριβής και λείανσης μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνεται σε πολύ σκόνη
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;
Notes: Οι διαδικασίες αδειάσματος των σάκων και ο ακατάλληλος χειρισμός των κενών σακουλών μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά επίπεδα έκθεσης στη σκόνη. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ακολουθούνται οι ορθές πρακτικές που σχετίζονται με το άδειασμα των σάκων. Συνιστάται η χρήση αυτόματων ή ημιαυτόματων σταθμών απόρριψης σάκων για το άδειασμα μικρών σάκων.

## Slide 7
ΠΩΣ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΙΜΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ
Η κοπή, η τριβή και η λείανση είναι διαδικασίες υψηλής ενέργειας, οι οποίες μπορούν να παράγουν πολλή σκόνη όταν εφαρμόζονται σε ορισμένα υλικά:
Η σκόνη που παράγεται από πολλά βιομηχανικά υλικά (π.χ. ψαμμίτη) είναι επικίνδυνη και τα μέτρα ελέγχου είναι απαραίτητα για τη μείωση της έκθεσης στη σκόνη.
Η σκόνη που παράγεται μπορεί να περιέχει εισπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS), το οποίο όταν εισπνέεται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει πυριτίαση.

## Slide 8
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΣΚΟΝΗ
Γωνιακές ακονιστικές μηχανές
Γωνιακοί κόφτες
Μηχανήματα αποκοπής
Ηλεκτρικοί βιδολόγοι τοίχου
Μηχανήματα διάτρησης
Notes: Η κοπή, η τριβή και η λείανση είναι διαδικασίες υψηλής ενέργειας που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες ποσότητες σκόνης.

## Slide 9
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται καλά
Ελέγξτε τον εξοπλισμό για τυχόν σημάδια φθοράς.
Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα εξαγωγής, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά
Καθαρίστε πλάκες και μηχανήματα με τρεχούμενο νερό
Notes: Υπάρχουν αρκετές προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε πριν ξεκινήσετε διαδικασίες υψηλής ενέργειας για να μειώσετε την έκθεση στη σκόνη και τους περιττούς τραυματισμούς.

## Slide 10
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
Εάν χρησιμοποιείτε υγρές διεργασίες, ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι επαρκής
Χρησιμοποιείτε πάντα αναπνευστικά μέσα προστασίας για δραστηριότητες υψηλής έντασης σκόνης
Η χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ενσωματωμένων στο νερό μειώνει σημαντικά το επίπεδο της σκόνης πυριτίου.
Όταν είναι δυνατόν, διατηρήστε τις πόρτες ασφαλείας του μηχανήματος κλειστές
Χρησιμοποιήστε τοπικό εξαερισμό καυσαερίων (LEV) για τη δέσμευση σκόνης πυριτίου στην πηγή και να τη μεταφέρετε μακριά από την περιοχή αναπνοής του εργαζόμενου
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε επιπλέον κείμενο σχετικά με μέτρα που σχετίζονται με την κοπή, την λείανση και την τριβή που σχετίζονται με το δικό σας πλαίσιο
Notes: Οι υγρές διεργασίες συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσης στη σκόνη με τη δέσμευση της αερομεταφερόμενης σκόνης με νερό. Εάν η συσκευή είναι προσαρμοσμένη για έγχυση νερού, συνιστώνται υγρές διεργασίες. Η ξηρή δόμηση δημιουργεί πολύ υψηλά επίπεδα σκόνης πυριτίου - μην χρησιμοποιείτε εργαλεία ξηράς δόμησης!
Τα ΜΑΠ πρέπει να φοριούνται όπως υποδεικνύεται από τη σήμανση και το εικονόγραμμα. Για δραστηριότητες έντασης σκόνης, χρησιμοποιείτε πάντα αναπνευστική προστασία.

## Slide 11
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Χρησιμοποιήστε ένα σύστημα αναρρόφησης όταν είναι διαθέσιμο
Επωφεληθείτε από τα συστήματα εξαερισμού όταν εργάζεστε σε κλειστούς χώρους
Χρησιμοποιήστε εργαλεία ενσωματωμένα στο νερό για να κρατήσετε τη σκόνη χαμηλά
Χρήση ΜΑΠ σε υποδεικνυόμενους χώρους
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό που είναι ελαττωματικός ή κατεστραμμένος
Να αφήσετε τους κάδους εξαγωγής σκόνης να υπερχειλίσουν
Να χρησιμοποιήσετε συσκευές σε συνδυασμό με ακατάλληλες διεργασίες και εξοπλισμό (π.χ υγρές διαδικασίες με προϊόν που δεν υποστηρίζει διείσδυση νερού)

## Slide 12
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω
Notes: *Σημείωση για τον εκπαιδευτή* Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες ειδικά για το δικό σας περιβάλλον εργασίας.

## Slide 13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κοπή, η τριβή και η λείανση είναι διαδικασίες υψηλής ενέργειας που δημιουργούν μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Υπενθύμιση:
Βεβαιωθείτε ότι ο κλειστός χώρος αερίζεται καλά
Χρησιμοποιήστε εργαλεία ενσωματωμένα στο νερό όπου είναι δυνατόν
Ελέγξτε τον εξοπλισμό για τυχόν σημάδια φθοράς.
Εκπαιδευτής για την προσθήκη συμπερασμάτων με βάση τα συμφραζόμενα

## Slide 14
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΘΗΣΗ
Ορθή πρακτική για εφαρμογές ξηρής κοπής με τη χρήση γωνιακών κλαδευτικών/κοπτικών ψαλιδιών γωνίας ή ηλεκτρικών βιδολόγων τοίχων (Φύλλο εργασίας 2.1.14α)
Ορθή πρακτική κοπής και στίλβωσης κεραμικών και πέτρινων υλικών (Φύλλο εργασίας 2.2.7)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).