## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR GRIEŠANU, SLĪPĒŠANU UN PULĒŠANU

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet par:
Veselības riskuiem, kas saistīti ar augstas enerģijas rūpniecības procesiem, kuri var izraisīt kaitīgu ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (RCS) iedarbību.
Labo praksi, kas jāievēro, griežot, slīpējot un pulējot
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz norādījumus par kristālisko silīcija dioksīdu saturošu materiālu griešanu, slīpēšanu un pulēšanu.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Griešanas, slīpēšanas un pulēšanas procesus var kontrolēt, izmantojot piecas galvenās putekļu kontroles metodes.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šīs darbības var radīt daudz putekļu.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?
Notes: Maisu iztukšošanas procesi un nepareiza apiešanās ar tukšajiem maisiem var ievērojami paaugstināt putekļu iedarbības līmeni. Šā iemesla dēļ jāievēro laba prakse attiecībā uz maisu iztukšošanu. Mazo maisu iztukšošanai ieteicams izmantot automātiskās vai pusautomātiskās maisu iztukšošanas stacijas.

## Slide 7
KĀ AUGSTAS ENERĢIJAS PROCESI RADA RCS
Griešana, slīpēšana un pulēšana ir augstas enerģijas procesi, kas, apstrādājot noteiktus materiālus, var radīt daudz putekļu:
Daudzu rūpniecisko materiālu (piemēram, smilšakmens) radītie putekļi ir bīstami; lai samazinātu putekļu iedarbību, ir nepieciešami kontroles pasākumi.
Radušies putekļi var saturēt ieelpojamu kristālisko silīcija dioksīdu (RCS), kas, ilgstoši ieelpojot, var izraisīt silikozi.

## Slide 8
INSTRUMENTI, KAS RADA PUTEKĻUS
Leņķa slīpmašīnas
Leņķa frēzes
Apgriešanas mašīnas
Elektriskie ripzāģi
Urbjmašīnas
Notes: Griešana, slīpēšana un pulēšana ir augstas enerģijas procesi, kas var radīt bīstamu putekļu daudzumu.

## Slide 9
PIRMS GRIEŠANAS, SLĪPĒŠANAS UN PULĒŠANAS
Pārliecinieties, ka darba zona ir labi vēdināma.
Pārbaudiet, vai iekārtām nav bojājumu pazīmes.
Ja izmantojat nosūces sistēmu, pārliecinieties, vai tā darbojas pareizi.
Tīriet plātnes un mašīnas ar tekošu ūdeni.
Notes: Pirms augstas enerģijas procesu uzsākšanas ir jāveic vairāki drošības pasākumi, lai samazinātu putekļu iedarbību un nevajadzīgas traumas.

## Slide 10
GRIEŠANAS, SLĪPĒŠANAS UN PULĒŠANAS LAIKĀ
Ja izmantojat mitros procesus, pārbaudiet, vai ūdens padeve ir pietiekama.
Vienmēr lietojiet elpceļu aizsardzību, veicot darbības, kas saistītas ar lielu putekļu daudzumu.
Mašīnu un darbarīku, kuros iestrādāta ūdens padeve, izmantošana ievērojami samazina silīcija dioksīda putekļu līmeni.
Ja iespējams, turiet mašīnas drošības durvis aizvērtas.
Izmantojiet vietējās nosūces ventilāciju (LEV), lai uztvertu silīcija dioksīda putekļus to rašanās vietā un aizvadītu tos prom no darbinieka elpošanas zonas.
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – pievienojiet papildu tekstu par pasākumiem saistībā ar griešanu, slīpēšanu un pulēšanu, kas attiecas uz jūsu kontekstu.
Notes: Mitrie procesi palīdz samazināt putekļu iedarbību, aizturot gaisā esošos putekļus ar ūdeni. Ja ierīce ir pielāgota ūdens iesmidzināšanai, ieteicams izmantot mitros procesus. Sausā ražošana rada ļoti augstu silīcija dioksīda putekļu līmeni – neizmantojiet sausus instrumentus!
IAL jālieto, kā norādīts zīmēs un piktogrammā. Veicot darbus, kas saistīti ar lielu putekļu daudzumu, vienmēr lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus.

## Slide 11
IETEIKUMI GRIEŠANAS, SLĪPĒŠANAS UN PULĒŠANAS DARBĪBĀM
KO DARĪT
Izmantojiet putekļu nosūces sistēmu, ja tāda ir pieejama
Strādājot slēgtās telpās, izmantojiet ventilācijas sistēmas.
Izmantojiet instrumentus ar integrētu ūdens padevi, lai nomāktu putekļus.
Izmantojiet IAL norādītajās zonās.
KO NEDARĪT
Neizmantojiet bojātu aprīkojumu.
Neļaujiet putekļu savākšanas tvertnēm pārpildīties.
Neizmantojiet ierīces kopā ar neatbilstošiem procesiem un iekārtām (piemēram, mitrus procesus ar ierīci, kas neatbalsta ūdens infiltrāciju).

## Slide 12
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".
Notes: *Piezīme pasniedzējam* Apsveriet iespēju pievienot papildu informāciju, kas raksturīga jūsu darba kontekstam.

## Slide 13
NOSLĒGUMS
Griešana, slīpēšana un pulēšana ir augstas enerģijas procesi, kas rada daudz putekļu.
Atcerieties:
Pārliecinieties, ka noslēgtā telpa ir labi vēdināma
Ja iespējams, izmantojiet instrumentus ar integrētu ūdens padevi
Pārbaudiet, vai iekārtām nav bojājumu pazīmes
Pasniedzējam jāpievieno kontekstam atbilstoši secinājumi

## Slide 14
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Laba prakse griešanai sausā veidā, izmantojot ar rokām darbināmus leņķa slīpmašīnas/frēzes vai elektriskos ripzāģus (Uzdevumu lapa 2.1.14.a)
Keramikas un akmens materiālu griešanas un pulēšanas laba prakse (Uzdevumu lapa 2.2.7)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.