## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR SLĒGTĀM PĀRVIETOŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS SISTĒMĀM

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet:
Kā tiek projektētas pilnībā slēgtas pārkraušanas un transportēšanas sistēmas, lai novērstu ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) putekļu izdalīšanos gaisā darba vidē, pārvietojot beramus materiālus.
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz norādījumus par dažādām mehāniskās un pneimatiskās pārvietošanas un transportēšanas sistēmām, kas paredzētas kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu, jo īpaši sauso produktu, iekšējai pārvietošanai.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Pārvietošanas un transportēšanas sistēmās putekļu ierobežošanai izmanto norobežojumu, kas ir viena no piecām galvenajām putekļu kontroles metodēm.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā pirms mēs tiekam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šo iekārtu pareiza darbība ir būtiska, lai mūs aizsargātu pret RCS.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
KĀ SLĒGTAS SISTĒMAS PALĪDZ SAMAZINĀT RCS IEDARBĪBU
Slēgtas sistēmas ir visefektīvākie tehniskie pasākumi putekļu kontrolei. Ieguvumi ir šādi:
Samazināta/novērsta putekļu iedarbība
Ātra un izdevīga materiālu transportēšana
Ierobežots cilvēka kļūdas un traumu risks
Notes: Pārvadājot materiālus, kas satur kristālisko silīcija dioksīdu, gaisā var nonākt putekļu daļiņas. Visefektīvākais tehniskais pasākums putekļu kontrolei ir darbs slēgtās sistēmās (hermetizācija, norobežošana).

## Slide 8
SLĒGTU TRANSPORTĒŠANAS SISTĒMU VEIDI
Gliemežvārpstas konveijeri
Lentes konveijeri
Spaiņa elevatori
Vibrācijas padeve
Teksta, daļa ko aizpilda pasniedzējs – pievienojiet attēlu un informāciju par transporta sistēmām, kas raksturīgas šā darba kontekstam (ja piemērojams).
Notes: Transporta sistēmas parasti ir pneimatiskās (t.i., tās satur vai darbojas ar gāzi vai gaisu zem spiediena), jo tās ir efektīvākas.
Ja nav pieejama slēgta transportēšanas sistēma, sauso materiālu mitrināšana var būt alternatīva pilnīgai norobežošanai.

## Slide 9
IETEIKUMI SLĒGTĀM PĀRVIETOŠANAS SISTĒMĀM
KO DARĪT
Pārbaudīt, vai nav redzamu bojājumu pazīmju, īpaši nodiluma vietās (piemēram, līkumos).
Nekavējoties satīrīt noplūdes, izmantojot putekļsūcēju vai mitro tīrīšanas metodi.
Pārbaudīt konveijera lentes tīrīšanas ierīču stāvokli un, ja nepieciešams, noregulēt tās.
Informēt objekta uzraugu par iespējamām noplūdēm/problēmām.
Savlaicīgi plānot pasākumus problēmsituāciju risināšanai. Piemēram, atrast drošu veidu, kā atbrīvoties no aizsprostojumiem.
KO NEDARĪT
Nepārslogot pārvietošanas sistēmu ar materiāliem.
Netransportēt objektus, kas nav paredzēti slēgtajai sistēmai.
Neveikt neatļautas izmaiņas sistēmā. Piesaistiet kompetentu speciālistu.

## Slide 10
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 11
NOSLĒGUMS
Slēgtas transportēšanas sistēmas ir labākais veids, kā kontrolēt putekļus, kad tiek transportēti beramie materiāli.
Atcerieties:
Vienmēr izmantojiet slēgtas sistēmas, ja tādas ir pieejamas.
Pārbaudiet, vai sistēmā nav redzamu bojājumu pazīmju.
Ziņojiet par kļūdām savam vadītājam.
Pasniedzējam jāpievieno kontekstam atbilstoši secinājumi

## Slide 12
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Labā prakse pārvietošanas un transportēšanas sistēmām (Uzdevumu lapa 2.1.11.)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.