## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Πώς οι κλειστές διεργασίες μειώνουν την έκθεση σε εισπνεύσιμη σκόνη διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS)
Βασικές οδηγίες για την περιχαράκωση των διεργασιών
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) έχει μακροπρόθεσμες σοβαρές συνέπειες. Για τον λόγο είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη πυριτίου.
Αυτή η κατάρτιση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την περιχαράκωση των διαδικασιών. Λάβετε υπόψη ότι μια εκτίμηση κινδύνου είναι απαραίτητη πριν από τον σχεδιασμό οποιασδήποτε κλειστής διαδικασίας, αν και αυτό αφορά κυρίως τη διοίκηση.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Η περιχαράκωση των διεργασιών είναι μία από τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την προστασία μας από το εισπνεόμενο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS).
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΠΩΣ ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ (RCS)
Η κλειστή διεργασία είναι μια μέθοδος ελέγχου της σκόνης και ένας τρόπος μείωσης της έκθεσης στη σκόνη με τη συγκράτηση ή την απομόνωση της πηγής μιας διεργασίας όπου παράγεται σκόνη.
Τοποθετώντας απλώς ένα φράγμα μεταξύ της πηγής και των εργαζομένων, τα επίπεδα έκθεσης στη σκόνη μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Η κλειστή διεργασία μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες.

## Slide 8
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η περιχαράκωση των διεργασιών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου της σκόνης:
Είναι πάντα προτιμότερο να ελέγχεται η σκόνη στην πηγή, αντί να βασίζεστε σε μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκες σκόνης) για τους εργαζόμενους, τα οποία προστατεύουν μόνο τον χρήστη και τα οποία μπορεί να μην είναι πάντα αξιόπιστα.
Η χρήση εξαερισμού και αρνητικής πίεσης μπορεί να υποστηρίξει μεθόδους περιχαράκωσης. Ο σωστός αερισμός του χώρου εργασίας διασφαλίζει καλή ποιότητα αέρα και εμποδίζει την επανείσοδο της σκόνης.

## Slide 9
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Εκτελέστε τη διαδικασία μόνο όταν ο κλειστός χώρος είναι κλειστός και το σύστημα εξαερισμού λειτουργεί
Ελέγχετε τακτικά για ζημιές στον κλειστό χώρο και αναφέρετε τυχόν ελαττώματα
Να διαθέτετε σχέδιο για την ασφαλή αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των μηχανημάτων και των διαρροών που προκύπτουν εντός του κλειστού χώρου
Σταματήστε τη διεργασία και αφήστε χρόνο για να καθαρίσει ο αέρας πριν εισέλθετε στον κλειστό χώρο
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε επιπλέον κείμενο σχετικά με την περιχαράκωση των διεργασιών που σχετίζονται με το δικό σας πλαίσιο
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να εισέρχεστε στον κλειστό χώρο χωρίς να ακολουθείτε προφυλάξεις κατά της έκθεσης στη σκόνη. (Π.χ Μέσα ατομικής προστασίας)
Εκτελέστε μια διεργασία με τις πόρτες του κλειστού χώρου ανοιχτές
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε επιπλέον κείμενο σχετικά με την περιχαράκωση των διεργασιών που σχετίζονται με το δικό σας πλαίσιο

## Slide 10
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η περιχαράκωση των διεργασιών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου της σκόνης. Υπενθύμιση:
Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστές διεργασίες με συστήματα εξαερισμού, όπου υπάρχουν — αναφέρατε τυχόν ελαττώματα
Να διαθέτετε σχέδιο για την ασφαλή αντιμετώπιση καταστάσεων όπου θα χρειαστεί να μπείτε στον κλειστό χώρο
Εκπαιδευτής για την προσθήκη συμπερασμάτων με βάση τα συμφραζόμενα

## Slide 11
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία.
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω.

## Slide 12
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός του NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).