## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις.ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Τους τρεις τύπους συστημάτων εξαερισμού που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε εισπνεύσιμη σκόνη διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS)
Ορθές πρακτικές εξαερισμού
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη πυριτίου ».
Αυτή η κατάρτιση παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τον γενικό εξαερισμό για περιβάλλοντα που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Ο εξαερισμός (και η εξαγωγή) είναι μία από τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την προστασία μας από το εισπνεόμενο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS).
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΠΩΣ Ο ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Ο εξαερισμός χρησιμοποιείται για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε αερομεταφερόμενες σκόνες, συμπεριλαμβανομένου του εισπνεύσιμου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου.
Σκοπός των συστημάτων εξαερισμού είναι η προστασία των εργαζομένων με:
Τη δέσμευση της αερομεταφερόμενης σκόνης που παράγεται από διεργασίες εργασίας, πριν εκτεθούμε σε αυτήν
Τη διασφάλιση της ασφαλούς ποιότητας του αέρα με την αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα
Το σύστημα εξαερισμού επί του εργαλείου δεσμεύει τη σκόνη στην πηγή
Notes: Ο εξαερισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της διατήρησης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε περιβάλλον εργασίας. Ένα σωστά σχεδιασμένο τοπικό σύστημα εξαερισμού είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση της έκθεσης σε σκόνη πυριτίου όταν η παραγωγή σκόνης δεν μπορεί να αποφευχθεί με απομονωμένες ή υγρές μεθόδους.

## Slide 8
ΤΥΠΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
Υπάρχουν τρεις τύποι συστημάτων εξαερισμού που έχουν διαφορετικές λειτουργίες:
Φυσικός αερισμός — (π.χ. καθαρός αέρας από παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) επιτρέπει τη ροή του αέρα, μειώνοντας με φυσικό τρόπο τη συγκέντρωση αερομεταφερόμενων ρύπων
Επιτοίχιοι ανεμιστήρες — χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαμπερούς ροής αέρα, αντικαθιστώντας τον μολυσμένο αέρα με καθαρό αέρα
Εξαερισμός με εξαγωγή ρύπων — χρησιμοποιείται για τη δέσμευση της αερομεταφερόμενης σκόνης πριν φτάσει στη ζώνη αναπνοής των εργαζομένων και, στη συνέχεια, για την απομάκρυνση των ρύπων με ασφαλή τρόπο
Notes: Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι εξαερισμού Ο τοπικός εξαερισμός με εξαγωγή ρύπων θεωρείται γενικά ο πιο αποτελεσματικός τύπος εξαερισμού και πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται όταν είναι διαθέσιμος.

## Slide 9
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Χρησιμοποιήστε συστήματα εξαερισμού όταν είναι διαθέσιμα
Κάντε αναφορά προβλημάτων και βλαβών που σχετίζονται με τα συστήματα εξαερισμού
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε επιπλέον κείμενο σχετικά με τον γενικό εξαερισμό που σχετίζονται με το δικό σας πλαίσιο
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Παρεμβολή στα συστήματα εξαερισμού
Χρησιμοποιήστε φορητούς ανεμιστήρες που μπορούν να διαταράξουν τη ροή του αέρα γύρω από τα συστήματα εξαερισμού εξαγωγής ρύπων ή που μπορεί να διαταράξουν την καθιζάνουσα σκόνη και να την προκαλέσουν να γίνει αερομεταφερόμενη
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε επιπλέον κείμενο σχετικά με τον γενικό εξαερισμό που σχετίζονται με το δικό σας πλαίσιο

## Slide 10
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία.
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω.

## Slide 11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο εξαερισμός αποτελεί βασικό μέρος του ελέγχου της σκόνης και συμβάλλει στη διατήρηση ασφαλών επιπέδων ποιότητας του αέρα.
Υπενθύμιση:
Χρησιμοποιείτε πάντα συστήματα εξαερισμού όταν είναι δυνατόν
Μην επεμβαίνετε στα συστήματα εξαερισμού
Εάν υποψιάζεστε ότι ένα σύστημα εξαερισμού δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του χώρου

## Slide 12
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΘΗΣΗ
Ορθές πρακτικές γενικού εξαερισμού (Φύλλο εργασίας 2.1.9)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).