## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR TEHNISKĀS APKOPES, SERVISA UN REMONTA DARBĪBĀM

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet:
Kā līdz minimumam samazināt kaitīgo ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (RCS) iedarbību, veicot tehniskās apkopes, servisa un remonta darbus.
Par papildu apdraudējumiem darba vietā
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz norādījumus par tehniskās apkopes, servisa un remonta darbību veikšanu vidēs, kurās tiek izmantoti kristālisko silīcija dioksīdu saturoši materiāli.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Tehniskās apkopes, servisa un remonta darbības atbalsta laba higiēna un mājas uzkopšana, kas ir viena no piecām galvenajām putekļu kontroles metodēm.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā, pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šīs darbības var radīt daudz putekļu.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
TEHNISKAS APKOPES, SERVISA UN REMONTA VEIDI
Ikdienas plānotā profilaktiskā apkope/serviss/remonts
Regulāra plānotā profilaktiskā apkope/serviss/remonts
Bojājumi un avārijas situācijas
(Saraksts nav izsmeļošs)
Notes: Atsevišķiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, piemēram, montieriem, elektriķiem, apgaitas veicējiem un strādniekiem, būs jāveic tehniskās apkopes, servisa un remonta darbi. Darbinieki var veikt vairākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs darbības tiek veiktas netraucēti.

## Slide 8
VIDES FAKTORI
Palīdziet:
Savlaicīgi plānojot, lai nodrošinātu procedūras un aprīkojumu (tostarp individuālos aizsardzības līdzekļus) drošai bojājumu, avāriju un noplūžu novēršanai.
Uzturot tīru darba vietu ar atbilstošām tīrīšanas metodēm.
Tīrot grīdas un aprīkojumu, izmantojot zema spiediena mitro tīrīšanu vai slaucīšanu – nedrīkst slaucīt putekļus ar sausu slotu.
Satīrot izbērto vai izlieto, izmantojot HEPA putekļsūcēju sistēmas – nedrīkst izmantot tīrīšanai saspiestu gaisu.
Pārliecinoties, ka nosūces sistēmas tiek ieslēgtas.
Nodrošinot lentes skrāpjus konveijeriem.
Notes: Darba vietas mēdz būt aktīvas darbības norises vietas. Izvērtējiet uz ekrāna attēlotos vides faktorus, lai atvieglotu tehniskās apkopes, servisa un remonta darbus.
Pārliecinieties, ka darba vietā nekas nav izbērts vai izlijis un ir ieslēgtas un darbojas nosūces sistēmas. Tas samazinās traumu risku – tīra vide ir droša vide.
Konveijeru aprīkošana ar lentes skrāpjiem līdz minimumam samazina noplūdes.

## Slide 9
CITI APDRAUDĒJUMI
Pirms tehniskās apkopes, servisa un remonta darbu uzsākšanas ņemiet vērā šādus apdraudējumus:
Pārmērīgs troksnis
Darbs augstumā
Mehānismu pārvietošanās
Šauras, slēgtas telpas
Metināšanas, dedzināšanas, griešanas un slīpēšanas procesi
Ierobežojiet piekļuvi tikai autorizētam personālam
Notes: Lai gan putekļu iedarbība ir galvenā problēma visiem darba vietā strādājošajiem, papildu apdraudējumi var radīt risku personām, kas veic tehniskās apkopes, servisa un remonta darbus. Pirms jebkādu šādu darbību uzsākšanas apsveriet ne tikai RCS iedarbību, bet arī ekrānā attēlotos apdraudējumus.

## Slide 10
LABAS HIGIĒNAS PRAKSE
Ēst vietā, kas atrodas tālu no darba procesiem, kuros iespējama RCS iedarbība.
Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas darbiniekiem jānomazgā rokas un seja, kā arī jāpārģērbjas.
Smēķēšana ir kaitīga veselībai un var palielināt ar kristāliskā silīcija dioksīda putekļiem saistītos veselības traucējumus.

## Slide 11
Notes: Šajā videoklipā aplūkota labā prakse, veicot tehniskās apkopes, servisa un remonta darbus.
Blakus videoattēlam redzams grafiks un sarkana josla, kas ilustrē putekļu koncentrāciju mg/m3.
Putekļu koncentrācijas mērījums neattiecas uz ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu, tas ir balstīts uz daļēji kvantitatīvu mērījumu. Būtiska ir nevis putekļu koncentrācijas vērtība, bet gan relatīvā atšķirība starp iedarbības līmeņiem ieteicamās prakses laikā un citas prakses laikā.

## Slide 12
IETEIKUMI TEHNISKĀS APKOPES, SERVISA UN REMONTA DARBU VEIKŠANAI
KO DARĪT
Plānojiet darbības neparedzētu bojājumu, avārijas un noplūdes gadījumiem.
Pārliecinieties, ka darba vieta ir tīra.
Nekavējoties satīriet izlijušos šķidrumus.
Ziņojiet par bojātu aprīkojumu un iekārtām.
KO NEDARĪT
Nelietojiet bojātas vai nolietotas iekārtas.
Tīrīšanai neizmantojiet sausu slotu vai saspiestu gaisu.
Teksts pasniedzējam – nepieciešama papildu informācija

## Slide 13
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 14
NOSLĒGUMS
Tehniskā apkope, serviss un remonts ir nepieciešamas un regulāras procedūras visās nozarēs. Atcerieties:
Plānojiet darbības neparedzētu bojājumu, avārijas un noplūdes gadījumiem
Nodrošiniet, ka darba vieta ir tīra un kārtīgi izvēdināta
Uzmanieties no papildu apdraudējumiem darba vietā
Pasniedzējam jāpievieno kontekstam atbilstoši secinājumi
Notes: Tehniskā apkope, serviss un remonts ir nepieciešamas un regulāras procedūras visās nozarēs. Pārbaudiet un ieviesiet pasākumus darbinieku atbalstam

## Slide 15
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Labā prakse tehniskās apkopes, servisa un remonta darbībām (Uzdevumu lapa 2.1.14)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.