## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Πώς μπορεί να παραχθεί αερομεταφερόμενη σκόνη στις διεργασίες συσκευασίας
Πώς σχεδιάζονται τα συστήματα συσκευασίας ώστε να ελαχιστοποιείται η έκλυση αερομεταφερόμενης σκόνης, συμπεριλαμβανομένης της εισπνεύσιμης σκόνης διοξειδίου του πυριτίου (RCS)
Ποιες καλές πρακτικές πρέπει να ακολουθήσετε για να προστατευτείτε από την έκθεση σε αερομεταφερόμενες σκόνες
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη διοξειδίου του πυριτίου ».
Αυτή η κατάρτιση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της σκόνης στα συστήματα συσκευασίας. Λάβετε υπόψη ότι μια εκτίμηση κινδύνου είναι απαραίτητη πριν από τον σχεδιασμό συστήματος συσκευασίας, αν και αυτό αφορά κυρίως τη διοίκηση.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Η διαχείριση της σκόνης που δημιουργείται από τα συστήματα συσκευασίας μπορεί να γίνει με τη χρήση κλειστού χώρου, εξαγωγής/εξαερισμού, ΜΑΠ και καλής υγιεινής/καθαριότητας, που είναι τέσσερις από τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνεται σε πολύ σκόνη
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (RCS)
Τα συστήματα συσκευασίας περιλαμβάνουν το χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων υλικού, το οποίο συχνά περιέχει διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου.
Η μέθοδος συσκευασίας θα επηρεάσει την ποσότητα αερομεταφερόμενης εισπνεύσιμης σκόνης που μπορεί να παραχθεί.
Τα ξηρά υλικά δημιουργούν περισσότερη σκόνη από τα υγρά
Η ταχύτερη συσκευασία υψηλής ενέργειας δημιουργεί περισσότερη σκόνη
Αν χρησιμοποιηθεί συμπιεσμένος αέρας για την ρευστοποίηση υλικού σε σκόνη, μπορεί να δημιουργηθεί περισσότερη αερομεταφερόμενη σκόνη
‘Όταν τα υλικά πέφτουν από ύψος δημιουργείται περισσότερη σκόνη

## Slide 8
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα κύρια μέτρα ελέγχου της σκόνης περιλαμβάνουν, αυτοματισμό, περιχαράκωση των διεργασιών και εξαερισμό
Η αυτοματοποίηση συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της επαφής των εργαζομένων με σκονισμένες διεργασίες, επιτρέποντας συχνά την απομακρυσμένη παρακολούθηση των εργασιών από ένα καθαρό δωμάτιο ελέγχου
Ο κλειστός χώρος συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης της σκόνης μακριά από την πηγή της.
  Ένα φυσικό εμπόδιο μεταξύ της διεργασίας και του εργαζομένου μπορεί να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά της έκθεσης εάν χρειάζεται να εισέλθετε στον κλειστό χώρο (θάλαμο)!
  Διασφαλίζοντας στεγανότητα μεταξύ του ακροφυσίου πλήρωσης και της σακούλας βοηθά στην πρόληψη της διαφυγής σκόνης
Ο εξαερισμός εξαγωγής ρύπων δεσμεύει την αερομεταφερόμενη σκόνη στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτήν
Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός εάν τα παραπάνω στοιχεία ελέγχου δεν επαρκούν.

## Slide 9
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου της σκόνης. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός
Σχεδιάστε να αντιμετωπίσετε τις διαρροές με ασφάλεια και καθαρίστε τις αμέσως χρησιμοποιώντας μεθόδους καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή υγρό καθαρισμό
Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα εξαερισμού λειτουργούν αποτελεσματικά
Αναφέρετε τυχόν ελαττώματα στον προϊστάμενό σας
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να εισέλθετε στον κλειστό χώρο χωρίς να λάβετε προφυλάξεις έναντι έκθεσης, όπως αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό
Να παρεμποδίσετε τα μέτρα ελέγχου. Παρέχονται για την ασφάλεια και την υγεία σας.
Να καθαρίσετε με στεγνή βούρτσα. Χρησιμοποιήστε αντ 'αυτού ηλεκτρική σκούπα ή υγρό καθαρισμό.
Κείμενο για τον εκπαιδευτή– προσθέστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το δικό σας πλαίσιο

## Slide 10
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ορθή χρήση των συστημάτων συσκευασίας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς σκόνη. Υπενθύμιση:
Χρησιμοποιείτε πάντα τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου της σκόνης
Εάν υποψιάζεστε ότι τα μέτρα ελέγχου της σκόνης είναι ελαττωματικά, αναφέρετέ το στον υπεύθυνο του εργοταξίου.
Προβείτε στην άμεση αντιμετώπιση των διαρροών
Ο Εκπαιδευτής πρέπει να προβεί στην προσθήκη συμπερασμάτων με βάση τα συμφραζόμενα

## Slide 11
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία.
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω.

## Slide 12
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ορθή πρακτική για συστήματα συσκευασίας (Φύλλο εργασίας 2/1/2018)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός του NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).