## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR IEPAKOŠANAS SISTĒMĀM

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet:
Kā iepakošanas procesos var rasties gaisā esoši putekļi.
Kāda ir iepakošanas sistēmu uzbūve, lai līdz minimumam samazinātu gaisā esošo putekļu, tostarp ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (RCS), izdalīšanos.
Kāda laba prakse jāievēro, lai pasargātu sevi no gaisā esošo putekļu iedarbības.
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz norādījumus par putekļu kontroli iepakošanas sistēmās. Paturiet prātā, ka, izstrādājot iepakošanas sistēmu, ir jāveic riska novērtējums, lai gan tas galvenokārt attiecas uz vadību.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Putekļus, ko rada iepakošanas sistēmas, var ierobežot, izmantojot norobežošanu, nosūces/ventilāciju, individuālos aizsardzības līdzekļus un labu higiēnu/uzkopšanu, kas ir četras no piecām galvenajām putekļu kontroles metodēm.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šīs darbības var radīt daudz putekļu.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
KĀ IEPAKOŠANAS SISTĒMAS VAR RADĪT RCS
Iepakošanas sistēmas ir saistītas ar liela materiāla daudzuma pārvietošanu, kas bieži satur kristālisko silīcija dioksīdu.
Iepakošanas metode ietekmē gaisā esošo ieelpojamo putekļu daudzumu, kas var rasties.
Sausie materiāli parasti rada vairāk putekļu nekā mitrie materiāli.
Ātrākai, augstas enerģijas iepakošanai ir tendence radīt vairāk putekļu.
Ja pulverveida materiāla šķidrināšanai izmanto saspiestu gaisu, gaisā var izdalīties vairāk putekļu.
Vairāk putekļu rodas, kad materiāli krīt no lielāka augstuma.

## Slide 8
PUTEKĻU IEDARBĪBAS SAMAZINĀŠANA IEPAKOŠANAS SISTĒMĀS
Galvenie putekļu kontroles pasākumi ietver automatizāciju, procesu norobežošanu un ventilāciju.
Automatizācija palīdz līdz minimumam samazināt darbinieku saskarsmi ar putekļainiem procesiem, bieži vien ļaujot darba procesus uzraudzīt attālināti no tīras vadības telpas.
Norobežošana palīdz samazināt putekļu izplatīšanos no to rašanās vietas.
  Ar fizisku barjeru starp procesu un darbinieku var panākt augstu aizsardzības līmeni. Tomēr, ja nepieciešams iekļūt norobežotajā telpā, jāievēro piesardzības pasākumi, lai izvairītos no iedarbības!
  Cieša blīvējuma nodrošināšana starp uzpildes sprauslu un maisiņu palīdz novērst putekļu noplūdi.
Nosūces ventilācija aiztur gaisā esošos putekļus to rašanās vietā pirms mēs tiekam pakļauti to iedarbībai.
Elpceļu aizsarglīdzekļi var būt nepieciešami arī tad, ja iepriekš minētie kontroles pasākumi nav pietiekami.

## Slide 9
IETEIKUMI IEPAKOŠANAS SISTĒMĀM
KO DARĪT
Izmantojiet esošos putekļu kontroles pasākumus. Turklāt var būt nepieciešami elpceļu aizsardzības līdzekļi.
Izstrādājiet plānu, kā droši likvidēt noplūdes, un nekavējoties satīriet tās, izmantojot putekļsūcēju vai mitro tīrīšanas metodi.
Pārliecinieties, ka ventilācijas sistēmas darbojas efektīvi.
Ziņojiet par bojājumiem savam tiešajam vadītājam.
KO NEDARĪT
Neejiet norobežotajā telpā, neveicot piesardzības pasākumus, piemēram, neizmantojot elpceļu aizsarglīdzekļus.
Netraucējiet kontroles pasākumiem. Tie ir ieviesti jūsu drošībai un veselībai.
Tīrīšanai neizmantojiet sausu birsti. Tā vietā jāizmanto putekļsūcējs vai mitrā tīrīšana.
Teksta daļa, ko ievada pasniedzējs – pievienojiet papildu informāciju, kas attiecas uz jūsu darba kontekstu

## Slide 10
NOSLĒGUMS
Pareiza iepakošanas sistēmu izmantošana var palīdzēt uzturēt drošu, no putekļiem brīvu darba vidi. Atcerieties:
Vienmēr izmantojiet esošos putekļu kontroles pasākumus.
Ja jums ir aizdomas, ka putekļu kontroles pasākumi nedarbojas pareizi, ziņojiet par to objekta pārvaldniekam.
Nekavējoties savāciet izlijušos šķidrumus.
Pasniedzējam jāpievieno kontekstam atbilstoši secinājumi

## Slide 11
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 12
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Labā prakse iepakošanas sistēmām (Uzdevumu lapa 2.1.18)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.