## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Πώς χρησιμοποιείται το νερό σε βιομηχανικές διεργασίες υψηλής ενέργειας για τη μείωση της έκθεσης σε εισπνεύσιμη σκόνη διοξειδίου του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS)
Πώς και πότε να χρησιμοποιείτε υγρές διεργασίες
Βέλτιστες πρακτικές και τα Πρέπει και τα Μη για υγρές διεργασίες
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη πυριτίου ».
Η εκπαίδευση αυτή παρέχει καθοδήγηση για την επεξεργασία (π.χ. διάτρηση, κοπή, λείανση) υλικών που περιέχουν διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου χρησιμοποιώντας φορητά ηλεκτρικά εργαλεία με σύστημα νερού.

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Οι υγρές διαδικασίες είναι μία από τις πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου της σκόνης.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η σωστή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την προστασία μας από το εισπνεόμενο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS).
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΠΩΣ ΟΙ ΥΓΡΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (RCS)
Οι υγρές διεργασίες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες υψηλής ενέργειας που περιλαμβάνουν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο, όπως η διάτρηση, η κοπή, η άλεση και η λείανση. Τα συστήματα νερού μπορούν να ενσωματωθούν σε εργαλεία και εξοπλισμό.
Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της αερομεταφερόμενης σκόνης που παράγεται από τις μετακινήσεις οχημάτων σε δρόμους και εργοτάξια, καθώς και για γενικό καθαρισμό.
Το νερό εγκλωβίζει τα σωματίδια σκόνης, εμποδίζοντάς τα να μεταφερθούν στον αέρα.
Notes: Για να αποφύγετε την έκθεση σε επικίνδυνα επίπεδα σκόνης που παράγονται από διεργασίες υψηλής ενέργειας, διατηρήστε τις διεργασίες υγρές. Η χρήση υδατοπαγίδων διατηρεί την έκθεση στο ελάχιστο.

## Slide 8
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΚΟΝΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
Το νερό μειώνει τα επίπεδα σκόνης που παράγεται μέσω των διεργασιών υψηλής ενέργειας.
(Κάντε κλικ για αναπαραγωγή βίντεο)
Notes: Το παρακάτω βίντεο δείχνει την επίδραση του νερού ως μέσου καταστολής της σκόνης σε υγρές διεργασίες. Δίπλα στην εικόνα βίντεο βλέπετε ένα γράφημα και μια κόκκινη γραμμή που απεικονίζουν τη συγκέντρωση σκόνης σε mg/m3.
Η μέτρηση της συγκέντρωσης σκόνης δεν αφορά το εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου, βασίζεται σε μια ημι-ποσοτική μέτρηση. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τιμή συγκέντρωσης σκόνης αλλά η σχετική διαφορά μεταξύ των επιπέδων έκθεσης κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης πρακτικής και άλλης πρακτικής.

## Slide 9
ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι υγρές διεργασίες προτιμώνται πάντα όταν είναι διαθέσιμες (και ασφαλείς για χρήση). Πότε να χρησιμοποιήσετε υγρές διεργασίες:
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται καλά
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι κατάλληλη και επαρκής για την παρούσα εργασία
Καθαρίστε με υγρές μεθόδους
Προστατέψτε τα αποθέματα νερού ώστε να μην ψυχθούν
Έλεγχος για ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλείται από πηγές νερού, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν αερομεταφερόμενα σταγονίδια
Notes: Οι υγρές διεργασίες πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται όταν είναι διαθέσιμες για τον περιορισμό της παραγωγής αερομεταφερόμενης σκόνης. Δεν είναι όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία προσαρμοσμένα για υγρή διεργασία. Βεβαιωθείτε ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είναι κατάλληλος για την παρούσα εργασία.
Πριν από τη χρήση υγρών διεργασιών, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός και το σύστημα νερού λειτουργούν σωστά. Εάν υποψιάζεστε ότι ο εξοπλισμός δεν λειτουργήσει σωστά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εργοταξίου.

## Slide 10
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Χρησιμοποιήστε υποβοηθούμενη από το νερό καταστολή της σκόνης όταν είναι δυνατό και ασφαλές να το κάνετε
Βεβαιωθείτε ότι το νερό απορρίπτεται σε κατάλληλο σύστημα αποστράγγισης
Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές και τις λιμνούλες με νερό.
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να χρησιμοποιήσετε υπερβολική πίεση νερού που μπορεί να διαταράξει τη σκόνη που έχει κατακαθίσει. Μια λεπτή ομίχλη ή ψεκασμός είναι πιο αποτελεσματική από την πίεση νερού.
Χρησιμοποιήστε καταστολή υποβοηθούμενη από το νερό σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη διείσδυση νερού
Κείμενο για τον εκπαιδευτή — Προσθέστε επιπλέον κείμενο σχετικά με μέτρα που σχετίζονται με τις υγρές διεργασίες που σχετίζονται με το δικό σας πλαίσιο

## Slide 11
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω

## Slide 12
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι υγρές διεργασίες διατηρούν τη σκόνη στο ελάχιστο και μειώνουν τον κίνδυνο έκθεσης στο εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS).
Υπενθύμιση:
Χρησιμοποιείτε πάντα συστήματα νερού όποτε είναι διαθέσιμα
Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα νερού είναι κατάλληλα και επαρκή για την παρούσα εργασία
Εάν υποψιάζεστε ότι ένα σύστημα νερού δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εργοταξίου

## Slide 13
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΑΘΗΣΗ
Ορθές πρακτικές για υγρή διεργασία ορυκτών αντικειμένων που περιέχουν διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου με τη χρήση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων (φύλλο εργασίας 2.1.14δ)
Ορθές πρακτικές για τη χρήση νερού/προσθέτων στους δρόμους ή σε ανοιχτές επιφάνειες για τη μείωση των επιπέδων σκόνης (φύλλο εργασίας 2.2.27)
Ορθές πρακτικές για καταστολή της σκόνης υποβοηθούμενης από νερό (Φύλλο εργασίας 2.2.2035)
Ορθές πρακτικές για διεργασίες υγρής κοπής μονάδων τοιχοποιίας, συσσωματωμένων και φυσικών λίθων (φύλλο εργασίας 2.2.42)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός του NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).