## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR TĪRĪŠANU UN LABU HIGIĒNU

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet par:
Tīrīšanas metožu veidiem, ko izmanto procesos, kuros var rasties ieelpojami kristāliskā silīcija dioksīda putekļi (RCS).
Labo tīrīšanas un labas higiēnas praksi.
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz informāciju par tīrīšanu un labu higiēnu. Paturiet prātā, ka pirms tīrīšanas uzsākšanas ir jāveic riska novērtējums, lai gan tas galvenokārt attiecas uz vadību.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Tīrīšana un laba higiēna ir viena no piecām galvenajām putekļu kontroles metodēm.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā, pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šīs darbības var radīt ļoti daudz putekļu.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
KĀDĒĻ TĪRĪŠANA UN LABA HIGIĒNA IR SVARĪGAS
Ieelpojamie putekļi (t.i., putekļi, kas var iekļūt plaušās) var saglabāties gaisā vairākas dienas.
Ja nogulsnējušies putekļi paceļas, tie var nonākt gaisā un kļūt bīstami.
Regulāra tīrīšana samazina risku darba vietā un novērš putekļu uzkrāšanos.
Notes: Veicot dažādas darba darbības (zāģēšana, smalcināšana, saiņošana u.c.), rodas sīkas putekļu daļiņas. Ja netiek ievērots pienācīgs tīrīšanas process, ieelpojamie putekļi var saglabāties telpā vairākas dienas, radot nopietnu risku darbiniekiem.

## Slide 8
TĪRĪŠANAS VEIDI
Ir divi galvenie tīrīšanas darbību veidi, kas palīdz no darba vietas aizvākt bīstamos putekļus. Tie ir:
Sausās tīrīšanas metodes
Sausā tīrīšana parasti ir sauso putekļu noņemšana no grīdām un virsmām, izmantojot putekļusūcēju.
Mitrās tīrīšanas metodes
Mitrās tīrīšanas metodes var ietvert slaucīšanu, mitras birstes lietošanu vai ūdens strūklu un šļūteņu izmantošanu. Ūdens palīdz samazināt iespēju, ka tīrīšanas laikā putekļi nonāks gaisā.
Notes: Putekļu kontroli var panākt, izmantojot divu veidu tīrīšanas metodes: sauso tīrīšanu un mitro tīrīšanu.

## Slide 9
GRĪDU TĪRĪŠANA
Lai izvairītos no nevajadzīgas putekļu iedarbības, vienmēr izmantojiet piemērotu tīrīšanas aprīkojumu, ja tāds ir pieejams.
Šajā videoklipā ir parādīta vispiemērotākā tīrīšanas metode, lai aizvāktu putekļus no grīdas.
(Noklikšķiniet, lai atskaņotu video.)
Notes: Šajā videoklipā ir parādīta laba prakse saistībā ar grīdu tīrīšanu. Blakus videoattēlam redzams grafiks un sarkana josla, kas ilustrē putekļu koncentrāciju mg/m3.
Putekļu koncentrācijas mērījums neattiecas uz ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu, tas ir balstīts uz daļēji kvantitatīvu mērījumu. Būtiska ir nevis putekļu koncentrācijas vērtība, bet gan relatīvā atšķirība starp iedarbības līmeņiem ieteicamās prakses laikā un citas prakses laikā.

## Slide 10
IETEIKUMI SAUSAJAI TĪRĪŠANAI
KO DARĪT
Izstrādājiet plānu, kā droši un ātri likvidēt noplūdes.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai putekļsūcēja tīrīšanas iekārtas nav bojātas. Ziņojiet par bojājumiem.
Pārbaudiet, vai putekļsūcēja filtrs nav jānomaina.
KO NEDARĪT
Netīriet ar sausu birsti vai izmantojot saspiestu gaisu, kas izraisa putekļu nonākšanu gaisā.
Lai notīrītu sausus putekļus no darba apģērba, neizmantojiet parastu saspiesta gaisa padeves līniju vai uzgali.
Notes: Pirms tīrīšanas aprīkojuma lietošanas vismaz reizi nedēļā vizuāli pārbaudiet, vai uz aprīkojuma nav bojājumu pazīmju. Iekārtām, kas tiek pastāvīgi izmantotas, būs nepieciešamas biežākas pārbaudes. Ja ir redzami bojājumi, informējiet par to objekta pārvaldnieku.
Nelietojiet sausu birsti putekļu slaucīšanai slēgtās telpās (skat. attēlu).
Neizmantojiet saspiestu gaisu, jo tas pacels putekļus un tie atkal nonāks gaisā. Tīrīt putekļus no darba apģērba ar saspiestu gaisu drīkst tikai, izmantojot specializētu un tam paredzētu aprīkojumu (piemēram, gaisa dušas kabīnes).
Ņemiet vērā, ka putekļsūcēja tīrīšanas sistēmas parasti nav piemērotas mitru materiālu noplūžu tīrīšanai.

## Slide 11
IETEIKUMI MITRAI TĪRĪŠANAI
KO DARĪT
Izstrādājiet plānu, kā droši un ātri likvidēt noplūdes.
Pārliecinieties, ka ūdens padeve ir pietiekama un atbilstoša uzdevumam.
Pielāgojiet ūdens spiedienu un izsmidzināšanu atbilstoši uzdevumam.
Pārliecinieties, ka, izmantojot smidzinātājus un šļūtenes, ir pieejama atbilstoša kanalizācijas sistēma.
KO NEDARĪT
Sausu putekļu kaudzes tīrīšanai nedrīkst izmantot spēcīgu ūdens strūklu. Smidzināšana būs daudz efektīvāka.
Notes: Mitrā tīrīšana parasti ir efektīvāka, jo mitrās tīrīšanas metodes novērš smalko putekļu nokļūšanu gaisā, aizturot tos ūdenī.
Ir svarīgi pielāgot ūdens spiediena jaudu atkarībā no tīrīšanas uzdevuma. Mitrinot smalkas, sausas, putekļainas vielas, vislabāk ir izmantot smalku migliņu. Izmantojot ūdens strūklu, putekļi atkal nonāks gaisā.
Visbeidzot, lietojot mitros procesus, pārliecinieties, vai ir pieejamas atbilstošas kanalizācijas sistēmas, ja izmantojat ūdens smidzinātājus un šļūtenes.

## Slide 12
IETEIKUMI LABAI HIGIĒNAI
KO DARĪT
Regulāri mazgājiet rokas.
Pirms ieiešanas ēdināšanas iestādē novelciet netīrās drēbes.
Regulāri tīriet darba kombinezonus.
Tīrām drēbēm un netīriem kombinezoniem jāizmanto paredzētās uzglabāšanas vietas.
KO NEDARĪT
Nesmēķējiet darba vietā.
Neuzglabājiet vai nelietojiet pārtiku un dzērienus darba vietās.
Nejauciet kopā netīrās un tīrās drēbes.
Nenesiet mājās netīros kombinezonus.

## Slide 13
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 14
NOSLĒGUMS
Veicot tīrīšanu un ievērojot labas higiēnas prasības, atcerieties:
Izmantojiet attiecīgajam uzdevumam piemērotu tīrīšanas metodi.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai aprīkojums nav bojāts un darbojas pareizi.
Ievērojiet labu personīgo higiēnu.
Izvairieties no smēķēšanas – smēķēšana pastiprina RCS negatīvo ietekmi uz veselību.

## Slide 15
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Labā prakse virsmu un instalāciju tīrīšanai (Uzdevumu lapa 2.1.1.1a)
Labas higiēnas labā prakse (Uzdevumu lapa 2.1.10)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.