## Slide 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΟ

## Slide 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ)
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σταδίου για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών του NEPSI, ο NEPSI έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων.
Κάθε εκπαιδευτικό πακέτο PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις ορθές πρακτικές και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Σκοπός της κατάρτισης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και η μείωση της έκθεσής τους σε εισπνεύσιμο διοξείδιο του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το κενό πρότυπο και τα σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, όπως απαιτείται.

## Slide 3
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ
Οι πληροφορίες σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και πληροφοριακό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πρότυπο ή κανονισμό και δεν δημιουργεί νέες νομικές υποχρεώσεις ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την υγειονομική νομοθεσία και πολιτική

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το να μάθετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας από σχετικούς με την εργασία κινδύνους για την υγεία αποτελεί προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατάρτιση με PowerPoint θα μάθετε για:
Βασικά μέτρα ελέγχου ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε επιβλαβή εισπνεύσιμη σκόνη διοξειδίου του κρυσταλλικού πυριτίου (RCS)
Κείμενο για να συμπληρωθεί από τον εκπαιδευτή – εάν έχετε προσθέσει μια προσαρμοσμένη διαφάνεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη επισκόπηση του υλικού των συμφραζομένων
Notes: Η υπερβολική έκθεση σε εισπνεύσιμο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές που περιορίζουν ή εξαλείφουν την έκθεση σε σκόνη διοξειδίου του πυριτίου ».

## Slide 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Υπάρχουν πέντε κύριες τεχνικές ελέγχου σκόνης που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του εισπνεύσιμου διοξειδίου του πυριτίου (RCS), οι οποίες αποτελούν μέρος των Ορθών Πρακτικών του NEPSI.
ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ
Το πλύσιμο των ρούχων εργασίας και το σκούπισμα της σκόνης που παράγεται από τις διεργασίες σταματά τη σκόνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου – o καθαρός χώρος εργασίας είναι ασφαλής
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η διεξαγωγή διεργασιών παραγωγής εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) σε αεροστεγές περιβάλλον αποτρέπει την έκθεση στη σκόνη στην πηγή
ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Δέσμευση του εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) στην πηγή, πριν εκτεθούμε σε αυτό, και αντικατάσταση του μολυσμένου αέρα με καθαρό αέρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα ΜΑΠ (π.χ. μάσκες προσώπου) προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σκόνη όταν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου δεν επαρκούν για τον έλεγχο των κινδύνων έκθεσης
ΝΕΡΟ
Η διατήρηση των διεργασιών σε υγρή κατάσταση αποτρέπει τη διασπορά σκόνης μέσω της δέσμευσης των σωματιδίων με νερό

## Slide 6
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΠΝΕΥΣΙΜΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Οι ορθές α\πρακτικές είναι απαραίτητες για την προστασία μας από το εισπνεόμενο διοξείδιο κρυσταλλικού πυριτίου (RCS).
Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα εισπνεόμενου διοξειδίου κρυσταλλικού πυριτίου (RCS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονοπάθεια
Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την έκθεση σε αυτή την αερομεταφερόμενη σκόνη κάθε μέρα.
Ακολουθώντας ορθές πρακτικές σήμερα, προστατεύουμε την υγεία μας για το μέλλον.
Πώς θα περάσετε την περίοδο συνταξιοδότησής σας;

## Slide 7
ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί σκόνη από την αρχή.
Αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη δημιουργία σκόνης, τότε ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου της σκόνης είναι στην πηγή.
Αυτό σημαίνει τη συμπερίληψη ή τον διαχωρισμό της σκόνης από τον εργαζόμενο κάνοντας χρήση φραγμού ή κλειστού χώρου, σύστημα εξαερισμού (π.χ εξαγωγή) και /ή σύστημα καταστολής με νερό.
Notes: Για παράδειγμα, κατά την εκτέλεση διεργασιών υψηλής-ενέργειας στα ορυκτά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο, χρησιμοποιήστε συσκευή που διαθέτει σύστημα εξαγωγής σκόνης/ νερού. (Βλ. εικόνα παραπάνω.)

## Slide 8
ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Η άμεση αντιμετώπιση των διαρροών σκόνης (και των αιτίων τους) θα μειώσει την πιθανότητα να μεταδοθεί στον αέρα η σκόνη που έχει κατακαθίσει.
Τα εισπνεύσιμα σωματίδια σκόνης είναι αόρατα με γυμνό μάτι, εκτός εάν χρησιμοποιείται μια ισχυρή πηγή φωτός για να τα φωτίσει. Η σκόνη μπορεί να παραμείνει αερομεταφερόμενη για μέρες ή εβδομάδες.

## Slide 9
ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΠ
(ΕΑΝ TO ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
Εάν όλα τα άλλα μέτρα ελέγχου της σκόνης (βλ. τις 5 κύριες τεχνικές ελέγχου) είναι ανεπαρκή για την πρόληψη της έκθεσης στη σκόνη, φορέστε ΜΑΠ.
Τα ΜΑΠ δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση άλλα μέτρα ελέγχου της σκόνης. Οι μάσκες σκόνης προστατεύουν προσωρινά τους μεμονωμένους εργαζόμενους, αλλά η γενική ποιότητα του αέρα μπορεί να εξακολουθεί να κινδυνεύει από τη σκόνη.

## Slide 10
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Να επιβάλετε περιορισμό της πρόσβασης σε εργοτάξια/εκτεθειμένους σε σκόνη χώρους μόνο σε υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Να χρησιμοποιήσετε συστήματα εξαερισμού ή καταστολής με νερό για να μειώσετε την αερομεταφερόμενη σκόνη.
Αν είναι δυνατόν, να εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους.
Να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο με ηλεκτρική σκούπα ή υγρό καθαρισμό.
Να προγραμματίσετε εκ των προτέρων για να διασφαλίσετε ότι οι χώροι εργασίας είναι ασφαλείς και ότι ο εξοπλισμός είναι λειτουργικός
Να αναφέρετε τα σφάλματα και έχετε ένα σχέδιο αντιμετώπισης γρήγορα και με ασφάλεια
Να φοράτε ΜΑΠ κατά τη διάρκεια της εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι οι μάσκες προσώπου ταιριάζουν σωστά.

## Slide 11
ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στεγνή βούρτσα — Χρησιμοποιήστε μέθοδο καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή υγρό καθαρισμό
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε τη σκόνη
Δεν πρέπει να παίρνετε τα βρώμικα ρούχα εργασίας ή τα ΜΑΠ στο σπίτι
Δεν πρέπει να κάνετε χρήση κατεστραμμένων ΜΑΠ
Δεν πρέπει να καπνίζετε ή να φάτε στις περιοχές διεργασίας του χώρου εργασίας σας

## Slide 12
ΚΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά για ένα περιβάλλον /εργασία.
Για να αλλάξετε την εικόνα, κάντε δεξί κλικ > αλλαγή εικόνας > από αρχείο.
Για να δημιουργήσετε περισσότερες διαφάνειες, κάντε κλικ στην καρτέλα "Νέα διαφάνεια" παραπάνω.

## Slide 13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όταν εργάζεστε με ορυκτά που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο, θυμηθείτε:
Να στοχεύετε πάντα να σταματάτε τη σκόνη στην πηγή
Το καθαρό περιβάλλον εργασίας παρέχει ασφάλεια
Ο περιορισμός της πρόσβασης σε περιοχές που εκτίθενται στη σκόνη είναι ένας σίγουρος τρόπος για την πρόληψη της έκθεσης σε αυτήν.
Αποφύγετε το κάπνισμα — το κάπνισμα αυξάνει τις αρνητικές επιπτώσεις του RCS στην υγεία

## Slide 14
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ορθές πρακτικές για τον καθαρισμό επιφανειών και εγκαταστάσεων (φύλλο εργασιών 2.1.1α)
Ορθή πρακτική για καλή υγιεινή (Φύλλο εργασίας 2.1.2010)
Οδηγός ορθής πρακτικής του NEPSI
Οδηγός του NEPSI για ΜΜΕ
Επισκεφθείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του NEPSI στο training.nepsi.eu για περισσότερους μαθησιακούς πόρους σχετικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο (RCS).