## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE NETTOYAGE ET DE BONNE HYGIÈNE

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Au cours de cette formation PowerPoint, vous allez apprendre :
Les types de méthodes de nettoyage utilisées lors de procédés pouvant générer de la poussière de silice cristalline respirable (SCR)
Les bonnes pratiques en matière de nettoyage et de bonne hygiène
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice.
Cette formation fournit des informations sur le nettoyage et la bonne hygiène. Gardez à l'esprit qu'une évaluation des risques est nécessaire avant de commencer tout processus de nettoyage, bien que cela concerne principalement la direction.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Le nettoyage et la bonne hygiène font partie des cinq principales techniques de contrôle de la poussière.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES LIÉS À CETTE ACTIVITÉ
Cette activité peut générer beaucoup de poussière
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?

## Slide 7
POURQUOI LE NETTOYAGE ET LA BONNE HYGIÈNE SONT IMPORTANTS
La poussière respirable (c'est-à-dire la poussière qui peut pénétrer dans les poumons) peut rester en suspension dans l'air pendant plusieurs jours.
Lorsque la poussière installée est dérangée, elle peut se retrouver en suspension dans l'air et devenir dangereuse.
Un nettoyage régulier réduit les risques sur le lieu de travail et empêche la poussière de s'accumuler.
Notes: Lorsque la poussière de silice est générée par différentes activités professionnelles (sciage, broyage, ensachage, etc.), de minuscules fractales de poussière sont créées. Si le processus de nettoyage est négligé, la poussière respirable peut rester en suspension dans l'air dans une enceinte pendant plusieurs jours, ce qui représente un risque sérieux pour les travailleurs.

## Slide 8
TYPES DE NETTOYAGE
Il existe deux principaux types d'activités de nettoyage qui permettent d'éliminer les poussières dangereuses sur le lieu de travail. Il s'agit de :
Les méthodes de nettoyage à sec
Le nettoyage à sec consiste généralement à utiliser un aspirateur pour éliminer la poussière sèche des sols et des surfaces.
Les méthodes de nettoyage humide
Les méthodes de nettoyage humide peuvent consister à passer la serpillière, à utiliser une brosse humide ou à utiliser des jets d'eau et des tuyaux. L'eau contribue à réduire le risque de dispersion de la poussière dans l'air pendant le nettoyage.
Notes: Le contrôle de la poussière peut être réalisé en utilisant les deux types de méthodes de nettoyage : le nettoyage à sec et le nettoyage humide.

## Slide 9
NETTOYAGE DES SOLS
Pour éviter toute exposition inutile à la poussière, utilisez toujours un équipement de nettoyage approprié lorsqu'il est disponible.
Cette vidéo montre la méthode de nettoyage la plus appropriée pour éliminer la poussière au sol.
(Cliquez pour regarder la vidéo.)
Notes: La vidéo suivante montre les bonnes pratiques liées au nettoyage des sols. À côté de la vidéo, un graphique et une barre rouge illustrent la concentration de poussière en mg/m3.
La mesure de la concentration de poussière ne concerne pas la silice cristalline respirable, elle est basée sur une mesure semi-quantitative. L'essentiel n'est pas la valeur de la concentration de poussière mais la différence relative entre les niveaux d'exposition pendant la pratique recommandée et les autres pratiques.

## Slide 10
NETTOYAGE À SEC – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Avoir un plan pour traiter les déversements en toute sécurité et rapidement.
Avant d’utiliser un équipement de nettoyage par aspiration, vérifier qu’il n'est pas endommagé. Signaler les défauts.
Vérifier si le filtre de l'aspirateur doit être remplacé
À NE PAS FAIRE
Nettoyer avec une brosse sèche ou en utilisant de l'air comprimé, ce qui entraîne la mise en suspension de la poussière dans l'air.
Utiliser une conduite ou une buse d'air comprimé normale pour nettoyer la poussière sèche des vêtements de travail.
Notes: Avant d'utiliser un équipement de nettoyage, vérifier visuellement au moins une fois par semaine qu'il n'est pas endommagé. Des contrôles plus fréquents seront nécessaires pour les équipements qui sont utilisés en permanence. Si des dommages sont visibles, faire remonter le problème au responsable du site.
Ne pas utiliser de brosse sèche pour balayer la poussière dans un espace clos (voir image).
Ne pas utiliser d'air comprimé car il dérangerait la poussière et la remettrait en suspension dans l’air. L'utilisation d'air comprimé pour dépoussiérer les vêtements de travail ne doit se faire qu'avec des équipements spécialisés et dédiés (par exemple, des cabines de douche à air).
Notez que les systèmes de nettoyage par aspiration ne sont généralement pas adaptés au nettoyage des matériaux humides renversés.

## Slide 11
NETTOYAGE HUMIDE – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Avoir un plan pour traiter les déversements en toute sécurité et rapidement.
S'assurer que l'alimentation en eau est appropriée et adéquate pour la tâche.
Régler la pression de l'eau et le jet en fonction de la tâche à accomplir.
S’assurer qu'un drainage adéquat est disponible lors de l’utilisation de pulvérisateurs et de tuyaux.
À NE PAS FAIRE
Utiliser un jet d'eau puissant pour nettoyer un tas de poussière sèche. Une pulvérisation est plus efficace.
Notes: Le nettoyage humide est généralement plus efficace car les méthodes de nettoyage humide empêchent la poussière fine de se mettre en suspension dans l'air en la piégeant dans l'eau.
Il est important de régler la pression de l'eau en fonction de la tâche de nettoyage à accomplir. Pour mouiller les déversements en vrac de matériaux poussiéreux fins et secs, il est préférable d'utiliser une fine brume. L'utilisation d'un jet d'eau entraînera la remise en suspension de la poussière dans l'air.
Enfin, lorsque vous utilisez des procédés humides, assurez-vous que des systèmes de drainage appropriés sont disponibles lors de l’utilisation de pulvérisateurs et de tuyaux.

## Slide 12
BONNE HYGIÈNE – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Se laver les mains régulièrement
Enlever vos vêtements sales avant d'entrer dans un établissement de restauration
Faire nettoyer régulièrement vos combinaisons de travail
Utiliser des zones de stockage dédiées pour les vêtements propres et pour les combinaisons sales.
À NE PAS FAIRE
Fumer sur le lieu de travail
Stocker ou consommer de la nourriture et des boissons sur les postes de travail
Mélanger les vêtements sales et propres
Emporter les combinaisons sales à la maison

## Slide 13
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.

## Slide 14
CONCLUSION
Lorsque vous nettoyez et maintenez une bonne hygiène, n'oubliez pas de :
Utiliser la méthode de nettoyage appropriée à la tâche à accomplir.
Vérifier que l'équipement n'est pas endommagé et qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser
Pratiquer une bonne hygiène personnelle
Éviter de fumer - le tabagisme augmente les effets négatifs de la SCR sur la santé.

## Slide 15
SUPPORTS D’APPRENTISSAGE COMPLÉMENTAIRES
Bonnes Pratiques pour le Nettoyage des Surfaces et des Installations (Fiche de travail 2.1.1a)
Bonnes Pratiques pour la Bonne Hygiène (Fiche de travail 2.1.10)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.