## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ КРИСТАЛЕН ДИОКСИД

## Slide 2
ПРЕАМБЮЛ (ЗА ОБУЧИТЕЛ)
Като част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI, NEPSI разработи набор от образователни ресурси.
Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници във всички индустрии, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах, свързани с темата, наличните добри практики и мерки за намаляване на рисковете от излагане на прах. Целта на обучението е да информира и образова работниците, за да им помогне да използват ефективно мерките за контрол и да намалят излагането си на респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.
Използвайте празния шаблон за да добавите допълнителна информация към този обучителен пакет, ако е необходимо.

## Slide 3
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Информацията в това PowerPoint обучение е от препоръчително естество и информативно по съдържание. То не е стандарт или регламент, не създава нови правни задължения, нито отменя съществуващите такива, създадени от здравното законодателство.

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Познанието как да се предпазвате от рискове за здравето, свързани с Вашата работа е от основен приоритет.
В това PоwerPoint обучение Вие ще научите:
Основни контролни мерки за избягване или напълно недопускане излагането на вредния кристален силициев прах (RCS).
Текст за попълване от инструктор, ако е въведен персонализиран слайд, вмъкване и преглед на съдържанието.
Notes: Прекомерното излагане на RCS може да доведе до сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Поради тази причина е важно всички работници да се запознати с добрите практики, които намаляват или отстраняват възможността от излагането на силициев прах.

## Slide 5
ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХ
Съществуват пет основни контролни техники, които се използват за управление на RCS и те са част от NEPSI добри практики.
ДОБРА ХИГИЕНА / ПОДДРЪЖКА
Изпирането на работното облекло и изсмукването на прах, произведен в процеса на работа, спира натрупването му с течение на времето - чистото работно място е безопасно работно място.
ЗАГРАЖДАНЕ
Провеждане на процеси, създаващи RCS в изолирана среда предотвратява излагането на прах при първоизточника.
ЕКСТРАКЦИЯ / ВЕНТИЛАЦИЯ
Улавяне на RCS още при първоизточника, преди да сме изложени на него, както и подмяна на замърсен въздух с чист.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Личните предпазни средства (например маски за лице) предпазват работниците от прах. когато всички други мерки за контролиране на риска са недостатъчни.
ВОДА
Прилагането на мокри процеси не позволява праховите частици да станат летливи посредством улавянето им с вода.

## Slide 6
РИСКОВЕТЕ ОТ RCS
Добрите практики са същността за предпазване срещу RCS.
Продължителното излагане на високи нива на RCS може да причини белодробно заболяване.
Ежедневното предпазване от излагане на RCS е много важно.
Спазването на добри практики днес ще предпазят здравето ни в бъдеще.
Как ще прекарате Вашата пенсия?

## Slide 7
СПРЕТЕ ПРАХА ПРИ ПЪРВОИЗТОЧНИКА
На първо място трябва да намалим възможността от създаване на прах.
Ако не може да избегнем създаването на прах, то тогава най-ефективно е да контролираме праха при първоизточника.
Това означава задържане или отделяне на праха от работника чрез използване на преграда или заграждение, вентилационна система (напр. екстракция) и/или система за потискане с вода.
Notes: Например, когато има високо енергийни процеси върху минерали, съдържащи кристален диоксид, използвайте оборудване, което има система за вода/екстракция. (Вижте снимките отгоре.)

## Slide 8
СПРАВЯЙТЕ СЕ С РАЗЛИВИТЕ НЕЗАБАВНО
Незабавното справяне с разливите на прах (и техните причинители) ще намали възможността утаеният прах да се превърне отново в летлив.
Респирабилният прах е невидим с невъоръжено око, докато не бъде осветен със силна светлина от мощен източник. Прахът може да остане летлив за дни или седмици.

## Slide 9
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЧНИ ПРЕПАЗНИ СРЕДСТВА
(АКО СЕ НАЛАГА)
Ако всички други мерки за контрол (вижте петте основни мерки за контрол) са неприложими, за да избегнете излагането на прах, използвайте лични предпазни средства.
Личните предпазни средства в никакъв случай не са заместител на другите мерки за контрол на прах. Маските срещу прах предпазват временно и индивидуално работниците, но като цяло качеството на въздуха все още може да бъде компроментирано с прах.

## Slide 10
ПРАВЕТЕ И НЕ ПРАВЕТЕ ОСНОВНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ
ПРАВЕТЕ
Ограничете достъпа до работните места/зони, където има излагане на прах, само за служители и упълномощен персонал.
Използвайте вентилационните системи или водно потискане за да намалите летливия прах.
При възможност работете извън помещенията.
Използвайте смукателни или водни методи за почистване.
Планирайте предварително, за да сте сигурни, че работните пространства са безопасни и оборудването функционира.
Докладвайте повреди и планирайте как да се справяте с тях бързо и безопасно.
Носете лични предпазни средства по време на изпълнение на задачата. Бъдете сигурни, че маските за лице прилепва правилно.

## Slide 11
ПРАВЕТЕ И НЕ ПРАВЕТЕ ОСНОВНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ
НЕ ПРАВЕТЕ
Не използвайте суха четка - използвайте смукателни или мокри почистващи методи.
Не използвайте въздух под налягане за да почиствате прах.
Не взимайте мръсни работни дрехи или лични предпазни средства вкъщи.
Не използвайте повредени лични предпазни средства.
Не се хранете или пушете в производствените зони на Вашето работно място.

## Slide 12
ПРАЗЕН СЛАЙД
Използвайте този слайд за да създадете Ваш собствен материал за обучение, който е специфичен за работната Ви среда/условия.
За да промените снимката използвайте десен клик с мишката > смяна на снимка > от файл.
За да създадете повече слайдове кликнете на ‘Нов Слайд’ отгоре.

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когато работите с минерали, съдържащи кристален силициев диоксид запомнете:
Винаги се стремете да спрете праха при първоизточника.
Чистата работна среда е безопасна.
Ограниченият достъп до зоните, изложени на прах, е сигурен начин да се предотврати излагането.
Избягвайте пушенето - пушенето увеличава негативните ефекти от RCS за здравето.

## Slide 14
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Добри практики за почистване на повърхности и инсталации (списък със задачи 2.1.1а)
Добри практики за добра хигиена (списък със задачи 2.1.1а)
NEPSI ръководство за добри практики.
NEPSI ръководство за SMEs.
Посетете NEPSI платформата за е-обучение training.nepsi.eu за повече учебни ресурси свързани с RCS.