## Slide 1
KOOLITUS: VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE HEAD TAVAD

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud reegleid.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Kolme tüüpi ventilatsioonisüsteemid, mida kasutatakse töötajate kokkupuute vähendamiseks sissehingatava kristallilise ränidioksiidi tolmuga (RCS)
Ventilatsiooni head tavad
Tekst, mida juhendaja täidab – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage materjalist lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele pikas perspektiivis tõsiseid terviseprobleeme. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.
See koolitus annab teavet ja juhiseid kristallilist ränidioksiidi sisaldavate keskkondade üldventilatsiooni kohta.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
Ventilatsioon (ja õhu väljatõmme) on üks viiest peamisest tolmutõrjetehnikast.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu kokkupuute allikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i kogumine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
ANTUD TEGEVUSEST TEKKIVAD RISKID
Selle seadme nõuetekohane toimimine on meie kaitsmiseks RCS-i eest hädavajalik
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev selle õhutolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?

## Slide 7
KUIDAS VENTILATSIOON VÄHENDAB RCS-i
Ventilatsiooni kasutatakse selleks, et vähendada töötajate kokkupuudet õhus leviva tolmuga, sealhulgas sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga.
Ventilatsioonisüsteemide eesmärk on kaitsta töötajaid:
Tööprotsesside käigus tekkiva õhus lenduva tolmu püüdmisega enne, kui sellega kokku puutume
Tagades ohutu õhukvaliteedi ja asendades saastunud õhu puhta õhuga
Tööriista integreeritud väljatõmbeventilatsiooni süsteem püüab tolmu kinni selle tekkekohas
Notes: Ventilatsioon on oluline osa töökeskkonna siseõhu kvaliteedi säilitamisel. Korralikult projekteeritud lokaalne väljatõmbeventilatsioonisüsteem on üks tõhusamaid viise ränidioksiidi tolmuga kokkupuutumise vähendamiseks, kui tolmu teket ei ole võimalik isoleerimise või märgmeetoditega vältida.

## Slide 8
VENTILATSIOONI LIIGID
Erinevate funktsioonidega ventilatsioonisüsteeme on kolme tüüpi:
Loomulik ventilatsioon (nt akendest, ustest jne tulev värske õhk) võimaldab õhul liikuda, vähendades loomulikult õhus levivate saasteainete kontsentratsiooni
Seinale paigaldatavad ventilaatorid – kasutatakse läbiva õhuvoolu tekitamiseks ja saastunud õhu asendamiseks puhta õhuga
Väljatõmbeventilatsioon – kasutatakse õhus lenduva tolmu kogumiseks enne, kui see jõuab töötajate hingamistsooni ja seejärel eemaldatakse see ohutul viisil
Notes: Ventilatsioonil on kolm peamist liiki. Kohalikku väljatõmbeventilatsiooni peetakse üldiselt kõige tõhusamaks ventilatsioonitüübiks ja seda tuleks võimaluse korral alati kasutada.

## Slide 9
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE KASUTAMISEL
TEHKE ALATI
Võimalusel kasutage alati ventilatsioonisüsteeme
Teatage koheselt ventilatsioonisüsteemidega seotud probleemidest ja riketest
Tekst koolitajale – lisage pilt ja teave teie töökontekstile vastavate ventilatsioonisüsteemide kohta
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Takistage ventilatsioonisüsteemide nõuetekohast tööd
Kasutage kaasaskantavaid ventilaatoreid, mis võivad häirida õhuvoolu väljatõmbeventilatsiooni süsteemide ümber või paisata õhku tagasi juba settinud tolmu
Tekst koolitajale – lisage pilt ja teave teie töökontekstile vastavate ventilatsioonisüsteemide kohta

## Slide 10
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava kohandatud koolitusmaterjali loomiseks.
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > vali failist.
Rohkemate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.

## Slide 11
KOKKUVÕTE
Ventilatsioonil on tolmutõrjes võtmeroll ja see aitab säilitada ohutut õhukvaliteedi taset.
Pidage meeles:
Võimalusel kasutage alati ventilatsioonisüsteeme
Ärge takistage ventilatsioonisüsteemide nõuetekohast tööd
Kui kahtlustate, et ventilatsioonisüsteem ei tööta korralikult, võtke ühendust kohapealse juhiga

## Slide 12
TÄIENDÕPE
Üldventilatsiooni head tavad (ülesannete leht 2.1.9)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.