## Slide 1
KOOLITUS: HEAD TAVAD KRISTALLILIST RÄNI SISALDAVATE MATERJALIDEGA TÖÖTAMISEL

## Slide 2
SISSEJUHATUS (KOOLITAJALE)
Osana NEPSI heade tavade koolitusprogrammist ja selle läbiviimisest on NEPSI välja töötanud õppematerjalide komplekti.
Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab konkreetset teemat, mis on oluline kõigi kristallilist ränidioksiidi sisaldavaid materjale kasutavate tööstusharude töötajate jaoks. Pakendid annavad vajalikku teavet teemaga seotud tolmuga kokkupuuteriskide ning nende vähendamise tavade ja meetmete kohta. Koolituse eesmärk on aga teavitada ja koolitada töötajaid, et aidata neil tõrjemeetmeid tõhusalt kasutada ja vähendada kokkupuudet sisse hingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.
Kasutage tühje malle ja kohahoidjaid, et lisada seeläbi koolituspaketile lisateavet.

## Slide 3
PANE TÄHELE
Sellel PowerPointi koolitusel olev teave on oma olemuselt suunav ja informatiivne. See ei ole standard ega määrus ning see ei loo uusi juriidilisi kohustusi ega muuda tervishoiualaste õigusaktide ja regulatsioonidega loodud reegleid.

## Slide 4
SISSEJUHATUS
Esmatähtis on õppida end kaitsma tööga seotud terviseriskide eest.
Sellel PowerPointi koolitusel saate teada:
Põhilised kontrollmeetmed kahjuliku sisse hingatava kristallilise ränidioksiidi tolmu (RCS) ärahoidmiseks või minimeerimiseks
Koolitajale täitmiseks – kui olete lisanud kohandatud slaidi, sisestage lühike ülevaade vastavalt kontekstile
Notes: Liigne kokkupuude sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) võib põhjustada töötajatele tõsiseid terviseprobleeme pikema aja vältel. Sel põhjusel on oluline, et kõik töötajad oleksid teadlikud headest tavadest, mis piiravad või välistavad kokkupuute ränidioksiidi tolmuga.

## Slide 5
TOLMUKONTROLLIMISE TEHNIKAD
RCS-i haldamiseks kasutatakse viit peamist tolmutõrjetehnikat, mis on osa NEPSI headest tavadest.
HEA HÜGIEEN / PUHTUS JA KORD
Tööriiete pesemine ja protsesside käigus tekkiva tolmu imemine peatab tolmu kogunemise aja jooksul – puhas tööruum on ohutu tööruum
SULETUD KESKKOND
RCS-i tootmisprotsesside läbiviimine suletud keskkonnas hoiab ära tolmu sellega kokkupuute allikas
VÄLJATÕMME / VENTILATSIOON
RCS-i kogumine selle allikas, enne kui sellega kokku puutume, ja saastunud õhu asendamine puhta õhuga
KAITSEVARUSTUS
Isikukaitsevahendid (nt näomaskid) kaitsevad töötajaid tolmu eest, kui kõik muud kontrollimeetmed ei ole kokkupuuteriskide ohjamiseks piisavad
VESI
Märgprotsessid hoiavad ära tolmu õhku paiskumise, püüdes osakesed vee abil kinni

## Slide 6
RCS-iga KAASNEVAD RISKID
Head tavade järgimine on oluline, et kaitsta meid RCS-i eest
Pikaajaline kokkupuude kõrge RCS-i tasemega võib põhjustada invaliidistavat kopsuhaigust
On oluline, et me kaitseksime end iga päev selle õhutolmuga kokkupuute eest.
Järgides häid tavasid juba täna, hoiame oma tervist homseks ja tulevikuks.
Kuidas veedate oma pensionipõlve?

## Slide 7
PEATA TOLM SELLE ALLIKAS
Esmalt peaksime püüdma vähendada tolmu tekkimise võimalust.
Kui me ei saa tolmu teket vältida, on kõige tõhusam viis tolmu kontrollimiseks tegeleda sellega selle tekkekohas.
See tähendab tolmu piiramist või töötajast eraldamist tõkke või ümbrise, ventilatsioonisüsteemi (nt väljatõmbe) ja/või veega summutamise abil.
Notes: Näiteks töötamisel kristallilist ränidioksiidi sisaldavate mineraalidega suure energiatarbega protsessides kasutage seadet, millel on tolmueemaldus/veesüsteem. (Vt ülaltoodud pilti.)

## Slide 8
TEGELEGE LEKETEGA KOHESELT
Tolmulekke (ja selle põhjustega) viivitamatu tegelemine vähendab settinud tolmu õhku paiskumise võimalust.
Sisse hingatavad tolmuosakesed on palja silmaga nähtamatud, kui nende valgustamiseks ei kasutata just võimsat valgusallikat. Tolm võib õhus püsida päevi või nädalaid.

## Slide 9
KANDKE ISIKUKAITSEVAHENDEID
(KUI SEE ON VAJALIK)
Kui kõik muud tolmutõrjemeetmed (vt 5 peamist kontrollimeetodit) ei ole tolmuga kokkupuutumise vältimiseks piisavad, kandke isikukaitsevahendeid.
Isikukaitsevahendid ei asenda mingil juhul muid tolmutõrjemeetmeid. Tolmumaskid kaitsevad ajutiselt üksikuid töötajaid, kuid tolm võib siiski kahjustada üldist õhukvaliteeti.

## Slide 10
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA HEADE PRAKTIKATE TOIMIMISEKS
TEHKE ALATI
Lubage juurdepääs töökohtadele/tolmuga kokkupuutuvatele aladele ainult töötajatele ja volitatud isikutele
Kasutage õhus lenduva tolmu vähendamiseks ventilatsioonisüsteeme või tolmu vee abil summutamist
Võimalusel tehke tööd õues
Kasutage vaakum- või märgpuhastusmeetodeid
Tehke plaan, et tööruumid oleksid alati ohutud ja seadmed töökorras
Teatage riketest ja koostage plaan nende kiireks ja ohutuks lahendamiseks
Kandke töötamise ajal isikukaitsevahendeid. Veenduge, et näomaskid sobivad korralikult

## Slide 11
MIDA TEHA JA MIDA MITTE TEHA HEADE PRAKTIKATE TOIMIMISEKS
ÄRGE KUNAGI TEHKE
Kasutage kuiva harja – kasutage selle asemel vaakum- või märgpuhastusmeetodeid
Kasutage tolmu puhastamiseks suruõhku
Võtke määrdunud tööriided või isikukaitsevahendid koju kaasa
Kasutage kahjustatud isikukaitsevahendeid
Suitsetage või sööge oma töökoha tööpiirkonnas

## Slide 12
TÜHI SLAID
Kasutage seda slaidi töökeskkonnale/kontekstile vastava koolitusmaterjali loomiseks.
Pildi muutmiseks paremklõpsake > muuda pilti > lisage failist.
Täiendavate slaidide loomiseks klõpsake ülaltoodud vahekaarti „Uus slaid”.

## Slide 13
KOKKUVÕTE
Kristallilist ränidioksiidi sisaldavate mineraalidega töötades pidage meeles:
püüdke alati peatada tolm selle tekkekohas
puhas töökeskkond on turvaline töökeskkond
tolmuga kokkupuutuvatele aladele juurdepääsu piiramine on kindel viis kokkupuudet vältida
vältige suitsetamist – suitsetamine suurendab RCS-i negatiivseid tervisemõjusid

## Slide 14
TÄIENDAVAD ÕPPEMATERJALID
Pindade ja paigaldiste puhastamise head tavad (ülesanne 2.1.1a)
Hea hügieeni parimad tavad (ülesanne 2.1.10)
NEPSI heade tavade juhend
NEPSI juhend VKEdele
RCS-i kohta lisateabe saamiseks külastage NEPSI e-õppe platvormi saidil training.nepsi.eu.