## Slide 1
ŠKOLENÍ O OSVĚDČENÝCH POSTUPECH PŘI ŘEZÁNÍ, DRCENÍ A PÍSKOVÁNÍ

## Slide 2
ÚVOD (PRO ŠKOLITELE)
Pro účely implementace osvědčených postupů vypracovala NEPSI soubor vzdělávacích zdrojů.
Každý školicí set v PowerPointu pokrývá téma, které je relevantní pro pracovníky ve všech oborech, které používají materiály obsahující krystalický oxid křemičitý. Sety poskytují informace o riziku expozice vůči prachu, které se vztahují k tomuto tématu, a o osvědčených postupech a opatřeních k jejich zmírnění. Smyslem školení je informovat a vzdělávat pracovníky, aby dostupné mechanismy používali efektivně a omezili expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) na pracovišti.
Použijte prázdnou šablonu a vyhrazená místa a přidejte si do tohoto školení další informace dle potřeby.

## Slide 3
UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto powerpointovém školení mají povahu doporučení a informací. Nejedná se o standard či nařízení a nevznikají nové právní povinnosti, ani se nemění stávající povinnosti plynoucí ze zdravotní legislativy a politiky.

## Slide 4
ÚVOD
Je naprosto zásadní, abyste se v práci chránili před nebezpečím.
Toto powerpointové školení se zabývá následujícími tématy:
Zdravotní rizika související s vysokoenergetickými průmyslovými procesy, které mohou způsobovat expozici vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS)
Osvědčené postupy při řezání, drcení a pískování
Text, který vyplní školitel – pokud jste přidali svůj vlastní snímek, přidejte stručný přehled kontextuálního materiálu
Notes: Nadměrná expozice vůči dýchatelnému krystalickému oxidu křemičitému (RCS) může pracovníkům v dlouhodobém výhledu způsobit závažné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je nutné, aby každý z nich znal osvědčené postupy, které tuto expozici omezují či eliminují.
Toto školení poskytuje pokyny k řezání, drcení a pískování materiálů obsahujících krystalický oxid křemičitý.

## Slide 5
TECHNIKY OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI
Řezání, drcení a pískování lze řídit pomocí pěti hlavních technik omezování prašnosti.
SPRÁVNÁ HYGIENA / ÚKLID
Praní pracovních oděvů a vysávání prachu, který vzniká při výrobních procesech, zamezuje akumulaci prachu – čisté pracovní prostředí je bezpečné
UZAVŘENÝ PROSTOR
Provádění procesů, při kterých vzniká RCS, v uzavřeném prostředí, zamezuje expozici vůči prachu u zdroje
EXTRAKCE / VĚTRÁNÍ
Zachycování RCS u zdroje, než dojde k expozici, a nahrazování znečištěného vzduchu čistým.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
OOP (např. roušky) chrání pracovníky před prachem, pokud ostatní opatření neomezují expozici dostatečným způsobem
VODA
Mokré procesy znemožňují prachu, aby se dostal do vzduchu, protože se zachytí ve vodě

## Slide 6
RIZIKA TÉTO ČINNOSTI
Tato aktivita může být velmi prašná
Dlouhodobá expozice vůči vysokým úrovním RCS může způsobit závažné plicní onemocnění
Je důležité, abychom se před expozicí vůči tomuto vzdušnému prachu chránili každý den.
Dodržováním osvědčených postupů dnes chráníme své zdraví do budoucna.
Jak prožijete svou penzi?
Notes: Procesy při vyprazdňování pytlů a nepatřičné nakládání s prázdnými pytli mohou vést k výrazným úrovním expozice vůči prachu. Z tohoto důvodu je nutné se řídit se při vyprazdňování pytlů osvědčenými postupy. U malých pytlů se doporučuje používání automatických či poloautomatických vyprazdňovacích stanic.

## Slide 7
JAK VYSOKOENERGETICKÉ PROCESY GENERUJÍ RCS
Řezání, drcení a pískování jsou vysokoenergetické procesy, které v případě jistých materiálů generují spoustu prachu:
Prach generovaný řadou průmyslových materiálů (např. pískovec) je nebezpečný a jsou zapotřebí opatření k omezení expozice vůči němu.
Vznikající prach může obsahovat dýchatelný krystalický oxid křemičitý (RCS), který při delším období vdechování může způsobovat silikózu.

## Slide 8
ZAŘÍZENÍ, KTERÁ GENERUJÍ PRACH
Úhlové brusky
Úhlové řezačky
Řezací stroje
Elektrické drážkovačky zdiva
Vrtací stroje
Notes: Řezání, drcení a pískování jsou vysokoenergetické procesy, při kterých může vznikat nebezpečné množství prachu.

## Slide 9
PŘED ŘEZÁNÍM, DRCENÍM A PÍSKOVÁNÍM
Zajistěte, že oblast je dobře větraná
Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky poškození
Pokud používáte extrakční systém, zajistěte, že funguje správně
Plochy a stroje očistěte tekoucí vodou
Notes: Před zahájením vysokoenergetických procesů proveďte bezpečnostní opatření k zamezení expozice vůči prachu a zbytečných úrazů.

## Slide 10
BĚHEM ŘEZÁNÍ, DRCENÍ A PÍSKOVÁNÍ
Při používání mokrých procesů ověřte, zda je dostatečný přívod vody
Při aktivitách generujících prach používejte ochranu dýchacích cest
Použití zařízení a nářadí s integrovaným přívodem vody omezuje úroveň prachu z oxidu křemičitého.
Je-li to možné, nechávejte bezpečnostní dvířka uzavřená
Pomocí lokální odsávací ventilace zachycujte prach z oxidu křemičitého u zdroje a odvádějte jej tak, aby jej pracovníci nemohli vdechnout
Text pro školitele – přidejte dodatečný text o opatřeních týkajících se řezání, drcení a pískování, která jsou relevantní pro váš kontext
Notes: Mokré procesy omezují expozici vůči prachu lapáním prachu ze vzduchu do vody. Pokud je přístroj adaptován pro vstřikování vody, doporučují se mokré procesy. Suché procesy generují vysokou úroveň prachu z oxidu křemičitého – nepoužívejte suché nástroje!
OOP je nutné nosit dle značení a piktogramů. Při aktivitách generujících prach vždy používejte ochranu dýchacích cest.

## Slide 11
ŘEZÁNÍ, DRCENÍ A PÍSKOVÁNÍ – CO DĚLAT A CO NE
CO DĚLAT
Používejte systém extrakce prachu, je-li k dispozici
Při práci v uzavřených prostorách využijte ventilační systémy
Omezujte prašnost pomocí nástrojů s integrovaným přívodem vody
V označených oblastech používejte OOP
CO NEDĚLAT
Nepoužívejte zařízení, které je poškozené či vadné
Nepřeplňujte nádoby na odpad
Nepoužívejte přístroje v kombinaci s nevhodnými procesy a zařízením (např. mokré procesy s přístrojem, který nepodporuje vsakování vody)

## Slide 12
PRÁZDNÝ SNÍMEK
Na tento snímek můžete přidat obsah odpovídající příslušnému pracovnímu prostředí/kontextu
Chcete-li změnit obrázek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Změnit obrázek a následně Toto zařízení
Chcete-li přidat další snímky, klikněte nahoře na tlačítko Nový snímek
Notes: *Poznámka pro školitele* Zvažte přidání dodatečných informací relevantních pro svůj pracovní kontext.

## Slide 13
ZÁVĚR
Řezání, drcení a pískování jsou vysokoenergetické procesy, které generují spoustu prachu.
Pamatujte:
Ověřte, zda je uzavřený prostor dobře větraný
Dle potřeby používejte nástroje s integrovaným přívodem vody
Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky poškození
Školitel může přidat kontextuální závěry

## Slide 14
DALŠÍ ZDROJE
Osvědčené postupy pro suché řezání pomocí ručních úhlových brusek/řezaček nebo elektrických drážkovaček zdiva (list 2.1.14a)
Osvědčené postupy pro řezání a leštění keramických a kamenných materiálů (list 2.2.7)
Průvodce NEPSI osvědčenými postupy
Průvodce NEPSI pro MSP
Chcete-li další informace o dýchatelném krystalickém oxidu křemičitém, navštivte e-learningovou platformu NEPSI na stránce training.nepsi.eu