## Slide 1
FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CORTE, MOLIENDA Y LIJADO

## Slide 2
PREÁMBULO (PARA EL INSTRUCTOR)
Como parte de su formación para implementar las Buenas Prácticas de NEPSI, NEPSI ha desarrollado una serie de recursos formativos.
Cada paquete de formación en PowerPoint trata sobre un tema relevante para los trabajadores de todos los sectores que utilizan materiales que contienen sílice cristalina. Los paquetes proporcionan información sobre los riesgos de la exposición al polvo relacionados con el tema, junto con las buenas prácticas y medidas disponibles para reducirlos. El propósito de la formación es informar y formar a los trabajadores para que puedan utilizar las medidas de control de forma eficaz y reducir así su exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) en su puesto de trabajo.
Use la plantilla en blanco y los marcadores de posición para añadir información adicional a este paquete de formación.

## Slide 3
IMPORTANTE
El contenido de la información de este PowerPoint de formación es de carácter orientativo e informativo. No se trata de una norma o reglamentación, y tampoco crea ninguna obligación legal ni altera las obligaciones existentes creadas por la legislación y las políticas.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Aprender a protegerse a uno mismo contra los riesgos relacionados con el trabajo es una prioridad.
En este PowerPoint de formación, le informaremos sobre:
Los riesgos para la salud relacionados con los procesos industriales de gran energía que pueden suponer una exposición al polvo dañino de sílice cristalina respirable (SCR).
Buenas prácticas a aplicar para el corte, molienda y lijado.
Texto a rellenar por parte del formador – si ha añadido una diapositiva personalizada, inserte un breve resumen del material contextual
Notes: La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable (SCR) puede provocar problemas graves de salud a largo plazo a los trabajadores. Por ello, es importante que todos los trabajadores estén informados sobre las buenas prácticas para limitar o eliminar su exposición al polvo de sílice.
Esta formación proporciona directrices para el corte, molienda y lijado de materiales que contengan sílice cristalina.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROL DEL POLVO
Los procesos de corte, molienda y lijado se pueden controlar mediante cinco técnicas principales de control de polvo.
BUENA HIGIENE / LIMPIEZA
El lavado de la ropa de trabajo y la aspiración del polvo producido por los procesos evita la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Un lugar de trabajo limpio es un lugar seguro.
CIERRE
Llevar a cabo procesos que generen SCR en un entorno sellado evita la exposición al polvo en origen.
EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN
Captar la SCR en origen, antes de que podamos estar expuestos, y sustituir el aire contaminado con aire limpio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los EPI (por ejemplo, las mascarillas), protegen a los trabajadores del polvo cuando todas las demás medidas de control son insuficientes para controlar los riesgos de exposición.
AGUA
Que los procesos se realicen en un entorno húmedo evita que el polvo se transporte por el aire, ya que el agua captura las partículas.

## Slide 6
RIESGOS DE ESTA ACTIVIDAD
Esta actividad puede generar mucho polvo
La exposición a largo plazo a niveles altos de SCR puede causar enfermedades respiratorias incapacitantes.
Es importante protegernos a diario de la exposición a este polvo transportado por el aire.
Si seguimos ahora las siguientes buenas prácticas estamos protegiendo nuestra salud para el futuro.
¿Cómo va a pasar su jubilación?
Notes: Los procesos de vaciado de bolsas y la manipulación indebida de las bolsas vacías puede suponer niveles significativos de exposición al polvo. Por ello, deben seguirse ciertas buenas prácticas en relación con el vaciado de bolsas. Para el vaciado de bolsas pequeñas se recomienda el uso de estaciones automáticas o semiautomáticas de bombeo de bolsas.

## Slide 7
CÓMO LOS PROCESOS DE ALTA ENERGÍA GENERAN SCR
El corte, molienda y lijado son procesos de alta energía que pueden generar mucho polvo cuando se aplican a ciertos materiales:
El polvo generado a partir de muchos materiales industriales (por ejemplo, la arenisca) es peligroso; son necesarias medidas de control para reducir la exposición al polvo.
El polvo generado puede contener sílice cristalina respirable (SCR), que si se inhala durante periodos prolongados de tiempo puede provocar silicosis.

## Slide 8
HERRAMIENTAS QUE GENERAN POLVO
Amoladora angular
Cortadora de ángulo
Máquinas de corte
Rozadoras eléctricas
Máquinas perforadoras
Notes: Corte, molienda y lijado son procesos de alta energía que pueden crear cantidades peligrosas de polvo.

## Slide 9
ANTES DE CORTAR, MOLER Y LIJAR
Asegúrese de que el área está bien ventilada.
Compruebe el equipo y busque si tiene algún daño.
Si usa un sistema de extracción, asegúrese de que funciona correctamente.
Limpie los bloques y las máquinas con agua corriente.
Notes: Hay diversas precauciones de seguridad que debe tener en cuenta antes de iniciar los procesos de alta energía para reducir la exposición al polvo y evitar daños innecesarios.

## Slide 10
DURANTE EL CORTE, LA MOLIENDA Y EL LIJADO
Si utiliza procesos húmedos, compruebe que el suministro de agua es el adecuado.
Use siempre protección respiratoria para las actividades con gran intensidad de polvo.
El uso de maquinaria y herramientas con agua integrada reduce significativamente el nivel de polvo de sílice.
Siempre que sea posible, mantenga las puertas de seguridad de la máquina cerradas.
Utilice la ventilación local de extracción (VLE) para atrapar el polvo de sílice en el origen y transportarlo lejos de la zona de respiración de los empleados.
Texto para el instructor – Añada texto adicional sobre medidas relevantes relacionadas con el corte, molienda y lijado adecuadas a su contexto.
Notes: Los procesos húmedos ayudan a reducir la exposición atrapando el polvo del aire con el agua. Si el dispositivo está adaptado para la inyección de agua, se recomiendan los procesos húmedos. La fabricación seca genera altos niveles de polvo de sílice. ¡No utilice herramientas secas!
Se deben llevar EPI según se indica en la señalización y el pictograma. Para actividades con gran intensidad de polvo, use siempre protección respiratoria.

## Slide 11
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER DURANTE EL CORTE, MOLIENDA Y LIJADO
QUÉ HACER
Usar un sistema de extracción de polvo si está disponible.
Aprovechar los sistemas de ventilación cuando trabaje en espacios cerrados.
Utilizar herramientas con agua integrada para impedir que se levante el polvo.
Utilizar EPI en las áreas indicadas.
QUÉ NO HACER
Usar equipos defectuosos o dañados.
Dejar que los recipientes de extracción de polvo rebosen.
Utilizar dispositivos combinados con procesos y equipos inapropiados (por ejemplo, procesos húmedos con un dispositivo que no acepta la infiltración de agua).

## Slide 12
DIAPOSITIVA VACÍA
Use esta diapositiva para crear materiales personalizados de formación específicos para un entorno/contexto laboral en concreto.
Para cambiar la imagen, haga clic con el botón derecho > Cambiar imagen > Desde el archivo.
Para crear más diapositivas, haga clic en «Nueva diapositiva» en la pestaña de arriba.
Notes: *Nota para el instructor* Considere añadir información adicional específica referente a su propio contexto de trabajo.

## Slide 13
CONCLUSIÓN
Corte, molienda y lijado son procesos de alta energía que generan mucho polvo.
Recuerde:
Asegúrese de que el recinto está bien ventilado.
Utilice herramientas con agua integrada siempre que sea posible.
Compruebe el equipo y busque si tiene algún daño.
El instructor puede añadir conclusiones contextuales.

## Slide 14
INFORMACIÓN ADICIONAL
Buenas Prácticas para Aplicaciones de corte en seco usando trituradoras/cortadoras de ángulo manuales o rozadoras eléctricas (Hoja de tareas 2.1.14a).
Buenas prácticas para Cortar y pulir cerámica y materiales pétreos (Hoja de tareas 2.2.7).
Guía de Buenas Prácticas de NEPSI
Guía NEPSI para pymes
Consulte la Plataforma de E-learning de NEPSI en training.nepsi.eu para obtener más recursos de formación sobre SCR.