## Slide 1
OBUKA DOBRE PRAKSE ZA SEČENJE, BRUŠENJE I PESKARENJE

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje sopstvenu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Zdravstveni rizici povezani sa visokoenergetskim industrijskim procesima mogu dovesti do izloženost štetnoj prašini kristaliziranog silicijuma koja se može udahnuti (RCS)
Dobra praksa koju treba primjeniti prilikom sečenja, brušenja i peskarenja
Tekst koji predavač može popuniti – ako dodate prilagođeni slajd, ubacite kratak prijegled povezanog materijala
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.
Ova obuka pruža vodič za sečenje, brušenje i peskarenje materijala koji sadrže kristalizirani silicijum.

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Procesi sečenja, brušenja i peskarenja mogu biti pod kontrolom primjenom pet glavnih tehnika kontrole prašine
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamjena kontaminiranog zraka čistim.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mjere nisu dovoljne da kontroliraju izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZIK OD OVE AKTIVNOSTI
Ova aktivnost može biti veoma prašnjava
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku
Sadašnjim poštivanjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti mirovinu?
Notes: Proces pražnjenja vreća i nepropisno rukovanje praznim vrećama može dovesti do značajne izloženosti prašini. Iz ovog razloga, mora se poštovati dobra praksa povezana sa pražnjenjem vreća. Korišćenje stanica za automatsko ili polu-sautomatsko pražnjenje vreća je preporučeno za pražnjenje manjih vreća.

## Slide 7
KAKO VISOKOENERGETSKI PROCESI GENERIRAJU RCS
Sečenje, brušenje i peskarenje su visokoenergetski procesi koji mogu generirati mnogo prašine kada se obavljaju na određenim materijalima
Prašina koja se generira od brojnih industrijskih materijala (npr. peščar) je rizična; neophodne su kontrolne mjere da smanje izloženost prašini.
Generirana prašina može sadržati kristalizirani silicijum koji se može udahnuti (RCS), može izazvati silikozu ako se udiše tijkom dugog vremenskog perioda.

## Slide 8
ALATI KOJI GENERIRAJU PRAŠINU
Ugaone brusilice
Ugaoni sekači
Mašine za sečenje
Sekači betona
Bušilice
Notes: Sečenje, brušenje i peskarenje su visokoenergetski procesi koji mogu stvoriti rizične količine prašine.

## Slide 9
PRIJE SEČENJA, BRUŠENJA I PESKARENJA
Vodite računa da oblast bude dobro provetravana
Provjerite ima li oprema znakove oštećenja
Provjerite radi li sustav za izvlačenje prašine propisno
Čistite talpe i mašine tekućom vodom
Notes: Postoji nekoliko bezbednosnih mjera predostrožnosti koje treba poduzeti prije početka visokoenergetskih procesa ne bi li se umanjila izloženost prašini i nepotrebne ozlede.

## Slide 10
TIJEKOM SEČENJA, BRUŠENJA I PESKARENJA
Ako koristite vlažan proces, provjerite ima li dovoljno vode
Prilikom aktivnosti sa velikom količinom prašine uvijek koristite respiratornu zaštitu
Korištenje mašina i alata sa vodom značajno smanjuje nivo silicijumske prašine.
Kada god je to moguće, držite sigurnosna vrata mašine zatvorenim
Koristite lokalnu usisnu ventilaciju (LEV) za hvatanje silicijumske prašine na izvoru i transportujte je daleko od oblasti u kojoj zaposleni dišu
Tekst za predavača – Dodajte tekst o mjerama povezanim sa sečenjem, brušenjem i peskarenjem koji je relevantan u vašem kontekstu
Notes: Vlažni procesi pomažu smanjenje izloženosti prašini tako što vodom hvataju prašinu iz zraka Ako je uređaj prilagođen za injekciju vodom, preporučuju se vlažni procesi. suha proizvodnja generira visok nivo silicijumske prašine – nemojte koristiti suhi alat!
Treba nositi osobnu zaštitnu opremu označenu piktogamom. Kod aktivnosti koje stvaraju veliku prašinu obvezno koristite zaštitu za disanje

## Slide 11
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI PRILIKOM SEČENJA, BRUŠENJA I PESKARENJA
TREBA
Kad god je to moguće, koristiti sustav za izvlačenje prašine
Koristiti prednosti ventilacionih sustava kada se radi u ograničenim prostorima
Koristiti alat sa integriranom vodom da se prašina ne bi podigla
Koristiti osobnu zaštitnu opremu u označenim oblastima
NE TREBA
Koristiti oštećenu ili pokvarenu opremu
Dozvoliti da se kante za ekstrakciju prepune
Koristiti uređaje u kombinaciji sa neodgovarajućim procesima i opremom (npr. vlažni procesi sa uređajem koji ne podržavaju infiltraciju vode

## Slide 12
PRAZAN SLAJD
Upotrjebite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem tabu.
Notes: *Napomena za predavača* Razmislite o tome da stavite dodatne informacije, specifične za vaš radni kontekst

## Slide 13
ZAKLJUČAK
Sečenje, brušenje i peskarenje su visokoenergetski procesi koji generiraju veliku količinu prašine.
Zapamtite:
Vodite računa da je izolacija dobro provetravana
Koristite alat sa integriranom vodom kad god je to moguće
Provjeravajte ima li oštećenja na opremi
Predavač dodaje zaključak povezan sa radnim kontekstom

## Slide 14
DODATNO UČENJE
Dobra praksa kod suhog sečenja pomoću ručnihugaonih sekača ili sekača betona (zadatak 2.1.14a)
Dobra praksa kod sečenja i poliranja keramičkih i kamenih materijala (zadatak 2.2.7.)
NEPSI Vodič za dobru praksu
NEPSI Vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.