## Slide 1
FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS SISTEMAS DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE CERRADOS

## Slide 2
PREÁMBULO (PARA EL INSTRUCTOR)
Como parte de su formación para implementar las Buenas Prácticas de NEPSI, NEPSI ha desarrollado una serie de recursos formativos.
Cada paquete de formación en PowerPoint trata sobre un tema relevante para los trabajadores de todos los sectores que utilizan materiales que contienen sílice cristalina. Los paquetes proporcionan información sobre los riesgos de la exposición al polvo relacionados con el tema, junto con las buenas prácticas y medidas disponibles para reducirlos. El propósito de la formación es informar y formar a los trabajadores para que puedan utilizar las medidas de control de forma eficaz y reducir así su exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) en su puesto de trabajo.
Use la plantilla en blanco y los marcadores de posición para añadir información adicional a este paquete de formación.

## Slide 3
IMPORTANTE
El contenido de la información de este PowerPoint de formación es de carácter orientativo e informativo. No se trata de una norma o reglamentación, y tampoco crea ninguna obligación legal ni altera las obligaciones existentes creadas por la legislación y las políticas.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Aprender a protegerse a uno mismo contra los riesgos relacionados con el trabajo es una prioridad.
En este PowerPoint de formación, le informaremos sobre:
Cómo están diseñados los sistemas de manipulación y transporte, totalmente cerrados, para prevenir la liberación de polvo de sílice cristalina respirable (SCR) en el aire del espacio de trabajo mientras los materiales a granel se transportan por la planta.
Texto a rellenar por parte del formador – si ha añadido una diapositiva personalizada, inserte un breve resumen del material contextual
Notes: La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable (SCR) puede provocar problemas graves de salud a largo plazo a los trabajadores. Por ello, es importante que todos los trabajadores estén informados sobre las buenas prácticas para limitar o eliminar su exposición al polvo de sílice.
Esta formación ofrece indicaciones sobre los diferentes sistemas de manipulación y transporte mecánicos y neumáticos para el movimiento interno de productos que contengan sílice cristalina, y en especial los que son secos.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROL DEL POLVO
Los sistemas de manipulación y transporte usan el cierre para controlar el polvo, que es una de las cinco principales técnicas de control del polvo.
BUENA HIGIENE / LIMPIEZA
El lavado de la ropa de trabajo y la aspiración del polvo producido por los procesos evita la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Un lugar de trabajo limpio es un lugar seguro.
CIERRE
Llevar a cabo procesos que generen SCR en un entorno sellado evita la exposición al polvo en origen.
EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN
Captar la SCR en origen, antes de que podamos estar expuestos, y sustituir el aire contaminado con aire limpio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los EPI (por ejemplo, las mascarillas), protegen a los trabajadores del polvo cuando todas las demás medidas de control son insuficientes para controlar los riesgos de exposición.
AGUA
Que los procesos se realicen en un entorno húmedo evita que el polvo se transporte por el aire, ya que el agua captura las partículas.

## Slide 6
RIESGOS DE ESTA ACTIVIDAD
El funcionamiento correcto de este equipo es esencial para protegernos contra la SCR.
La exposición a largo plazo a niveles altos de SCR puede causar enfermedades respiratorias incapacitantes.
Es importante protegernos a diario de la exposición a este polvo transportado por el aire.
Si seguimos ahora las siguientes buenas prácticas estamos protegiendo nuestra salud para el futuro.
¿Cómo va a pasar su jubilación?

## Slide 7
CÓMO LOS SISTEMAS CERRADOS AYUDAN A REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LA SCR
Los sistemas cerrados son las medidas técnicas más efectivas para controlar el polvo. Entre sus ventajas encontramos:
Reducción/eliminación de la exposición al polvo.
Transporte rápido y económico de los materiales.
Riesgo limitado de error humano o daño.
Notes: El transporte de materiales que contienen sílice cristalina puede hacer que las partículas de polvo se liberen en el aire. La medida técnica más efectiva para controlar el polvo es trabajar en sistemas cerrados (encapsulado, cerrado).

## Slide 8
TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE CERRADOS
Transportadores de tornillo
Cinta transportadora
Elevador de cubos
Alimentadores vibratorios
Texto para el instructor – Añada una imagen e información sobre sistemas de transporte específicos de su contexto de trabajo (si procede).
Notes: Los sistemas de transporte acostumbran a ser neumáticos (es decir, que contienen o funcionan por gas o aire bajo presión), ya que son más eficientes.
Si un sistema de transporte cerrado no está disponible, el humedecimiento de materiales secos puede ser una alternativa al cierre total.

## Slide 9
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LOS SISTEMAS DE MANIPULACIÓN CERRADOS
QUÉ HACER
Comprobar señales visibles de daños, especialmente en los puntos de desgaste (por ejemplo, las curvas).
Limpiar los derrames aspirando o mediante métodos de limpieza húmeda.
Comprobar el estado de los dispositivos de limpieza de la cinta transportadora y ajustarlos si es necesario.
Informar al supervisor de la planta sobre potenciales derrames/problemas.
Planear con antelación las situaciones de averías. Por ejemplo, identificar una manera segura de limpiar los bloqueos.
QUÉ NO HACER
Sobrecargar los sistemas de manipulación con materiales.
Transportar objetos no pensados para el sistema cerrado.
Realizar cambios no autorizados al sistema. Contrate a un especialista competente.

## Slide 10
DIAPOSITIVA VACÍA
Use esta diapositiva para crear materiales personalizados de formación específicos para un entorno/contexto laboral en concreto.
Para cambiar la imagen, haga clic con el botón derecho > Cambiar imagen > Desde el archivo.
Para crear más diapositivas, haga clic en «Nueva diapositiva» en la pestaña de arriba.

## Slide 11
CONCLUSIÓN
Los sistemas de transporte cerrados son la mejor forma de controlar el polvo cuando los materiales a granel están en circulación.
Recuerde:
Use siempre sistemas cerrados cuando estén disponibles.
Compruebe el sistema y busque si tiene algún daño visible.
Informe sobre los fallos a su supervisor.
El instructor puede añadir conclusiones contextuales.

## Slide 12
INFORMACIÓN ADICIONAL
Buenas Prácticas para Sistemas de Manipulación y Transporte (Hoja de tareas 2.1.11).
Guía de Buenas Prácticas de NEPSI
Guía NEPSI para pymes
Consulte la Plataforma de E-learning de NEPSI en training.nepsi.eu para obtener más recursos de formación sobre SCR.