## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE MANUTENTION

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Au cours de cette formation PowerPoint, vous allez apprendre :
Comment les systèmes de manutention et de transport entièrement fermés sont conçus pour empêcher l'émission de poussière de silice cristalline respirable (SCR) dans l'air du lieu de travail lors du déplacement des matériaux en vrac
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice.
Cette formation fournit des conseils sur les différents systèmes de manutention et de transport mécaniques et pneumatiques pour le déplacement interne des produits contenant de la silice cristalline, et en particulier ceux qui sont secs.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Les systèmes de manutention et de transport utilisent une enceinte pour gérer la poussière, ce qui constitue l'une des cinq principales techniques de contrôle de la poussière.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES LIÉS À CETTE ACTIVITÉ
Le bon fonctionnement de cet équipement est essentiel pour nous protéger contre la SCR.
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?

## Slide 7
COMMENT LES SYSTÈMES FERMÉS AIDENT À RÉDUIRE L'EXPOSITION À LA SCR
Les systèmes fermés sont les mesures techniques les plus efficaces pour le contrôle de la poussière. Ils présentent les avantages suivants :
Réduction/élimination de l'exposition à la poussière
Transport rapide et rentable des matériaux
Risque limité d'erreur humaine et de blessure
Notes: Le transport de matériaux contenant de la silice cristalline peut entraîner la mise en suspension de particules de poussière dans l'air. La mesure technique la plus efficace pour le contrôle de la poussière est de travailler dans des systèmes fermés (encapsulation, enceinte fermée).

## Slide 8
TYPES DE SYSTÈMES DE TRANSPORT FERMÉS
Convoyeurs à vis
Courroies de transport
Élévateurs à godets
Alimentations vibrantes
Texte pour le formateur - Ajoutez une image et des informations sur les systèmes de transport spécifiques à votre contexte de travail (si applicable)
Notes: Les systèmes de transport sont généralement pneumatiques (c'est-à-dire contenant ou fonctionnant avec du gaz ou de l'air comprimé) car ils sont plus efficaces.
Si un système de transport fermé n'est pas disponible, l'humidification des matériaux secs peut être une alternative à un confinement complet.

## Slide 9
SYSTÈMES DE MANUTENTION FERMÉS – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Vérifier l'absence de signes visibles de dommages, en particulier aux points d'usure (par exemple les coudes)
Nettoyer immédiatement les déversements à l'aide de méthodes d'aspiration ou de nettoyage humide
Vérifier l'état des dispositifs de nettoyage des courroies de transport et les ajuster si nécessaire
Informer le superviseur du site des fuites/problèmes potentiels
Anticiper les situations de défaillance. Par exemple, identifier une méthode sûre pour éliminer les blocages
À NE PAS FAIRE
Surcharger les systèmes de manutention avec trop de matériaux
Transporter des objets qui ne sont pas destinés au système fermé
Apporter des modifications non autorisées au système. Faites appel à un spécialiste compétent.

## Slide 10
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.

## Slide 11
CONCLUSION
Les systèmes de transport fermés sont le meilleur moyen de contrôler la poussière lorsque des matériaux en vrac sont en transit.
N'oubliez pas :
Utilisez toujours des systèmes fermés lorsqu'ils sont disponibles
Vérifiez que le système ne présente pas de signes visibles de dommages
Signalez les défauts à votre superviseur
Le formateur peut ajouter des conclusions contextuelles

## Slide 12
POUR EN SAVOIR PLUS
Bonnes Pratiques pour les Systèmes de Manutention et de Transport (Fiche de travail 2.1.11)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.