## Slide 1
OBUKA DOBRE PRAKSE ZA ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I OPRAVKE

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje sopstvenu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Kako da minimalizirate izloženost štetnoj prašini kristaliziranog silicijuma koja se može udahnuti (RCS) kada obavljate održavanje, servisiranje ili opravke
Dodatni rizici na radnom mjestu
Tekst za predavača – ako ste dodali prilagođeni slajd, dodajte kratak prijegled materijala u vašem kontekstu
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.
Ova obuka pruža vodič o održavanju, servisiranju i opravkama u okruženju koje koristi materijale koji sadrže kristalizirani silicijum

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Održavanje, servisiranje i opravke moraju biti praćene dobrom higijenom i čišćenjem, a to su neke od pet glavnih tehnika kontrole prašine
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamjena kontaminiranog zraka čistim.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mjere nisu dovoljne da kontroliraju izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZIK OD OVE AKTIVNOSTI
Ova aktivnost može biti veoma prašnjava
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku
Sadašnjim poštivanjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti mirovinu?

## Slide 7
TIPOVI ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA I OPRAVKI
Dnevno planiranje preventivnog održavanja, servisiranja i opravki
Rutinsko planiranje preventivnog održavanja, servisiranja i opravki
Kvarovi i hitni slučajevi
(Spisak nije konačan)
Notes: Od određenih zaposlenih i podugovarača – npr. montažera, električara, servisera i radnika – bit će traženo da sprovedu aktivnosti održavanja, servisiranja i opravki. Zaposleni mogu poduzeti nekoliko mjera da osiguraju da se te aktivnosti sprovedu bez uznemiravanja.

## Slide 8
FAKTORI OKRUŽENJA
Pomoći će:
Planiranje unaprijed, postojanje procedura i opreme (uključujući i osobnu zaštitnu opremu) omogućiće sigurno rješavanje grešaka, kvarova i prosipanja na mjestu gdje su se odigrali
Staranje da je radno mjesto čisto primjenom odgovarajućih metoda čišćenja
Čišćenje podova pomoću opreme za kvašenje pod niskim pritiskom – nikada ne čistite prašinu suhom metlom
Čišćenje suhih prosipanih ostataka pomoću HEPA sistema za usisavanje – nikada ne čistite komprimiranim zrakom
Provjeravanje jesu li sistemi za izvlačenje prašine uključeni
Obezbeđivanje čistača traka na pokretnim trakama
Notes: Radne oblasti su pune aktivnosti Porazmislite o faktorima okruženja ne bi li ste olakšali aktivnosti održavanja, servisiranja i opravki.
Osigurajte da je radno mjesto čisto, bez prosutih materijala, kao i da su sustavi za ekstrakciju uključeni i funkcionalni. Ovo će smanjiti rizik od povreda – čisto radno okruženje je sigurno okruženje.
Postavljanje čistača traka na pokretnim trakama će smanjiti prosipanje.

## Slide 9
DRUGI RIZICI
Prije početka rada na održavanju, servisiranju i opravkama, razmislite o sledećim rizicima:
Pretjerana buka
Rad na visini
Pokretna oprema
Ograničeni prostori
Procesi, zavarivanja, sečenja i brušenja
Ograničite pristup samo na autorizovano osoblje
Notes: Iako je izloženost prašini glavna briga za radnike, dodatne opasnosti mogu predstavljati rizike za one koji obavljaju održavanje, servisiranje i opravke. Prije početka ovih aktivnosti, uzmite u obzir rizike na licu mjesta koji ne spadaju samo u rizik od izloženosti RCS-u.

## Slide 10
DOBRA HIGIJENSKA PRAKSA
Jedite u oblasti koja je udaljena od radnih procesa koji uključuju moguću izloženost RCS-u
Prije jela, pića ili pušenja, radnici moraju oprati ruke, umiti se i promjeniti odjeću.
Pušenje je štetno po vaše zdravlje i može ga dodatno oštetiti kada se pomeša sa prašinom od kristaliziranog silicijuma.

## Slide 11
Notes: Ovaj video prikazuje dobru praksu održavanja, servisiranja i opravki.
Pored slike videa, možete videti grafikon i crvenu liniju koji ilustruju koncentraciju prašine u mg/m3.
Mjerenje koncentracije prašine ne tiče se samo kristaliziranog silicijuma koji se može udahnuti, već je zasnovano na polu-kvantitativnim merenjima. Nije ključna vrijednost koncentracije prašine, već relativna razlika između nivoa izloženosti tokom preporučene i ostale prakse.

## Slide 12
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI PRILIKOM ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA I OPRAVKI
TREBA
Unaprijed planirati moguće greške, kvarove i prosipanja
Postarati se da radno mjesto bude čisto
Odmah očistiti prosuto
Prijaviti oštećenu opremu i pogone
NE TREBA
Koristiti oštećenu ili pokvarenu opremu
Čistiti pomoću suhe četke ili komprimiranog zraka
Tekst za predavača – Dodatne informacije

## Slide 13
PRAZAN SLAJD
Koristite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem jezičku.

## Slide 14
ZAKLJUČAK
Aktivnosti održavanja, servisiranja i opravki su neophodne, rutinske procedure u svim industrijama. Zapamtite:
Planirajte unaprijed moguće greške, kvarove i prosipanja.
Održavajte radno mjesto čistim i dobro provetrenim
Vodite računa o dodatnim rizicima na radnom mjestu
Predavač da doda zaključak na osnovu konteksta
Notes: Aktivnosti održavanja, servisiranja i opravki su neophodne, rutinske procedure u svim industrijama. Proverite i primenite mjere da podržite radnike

## Slide 15
DODATNO UČENJE
Dobra praksa održavanja, servisiranja i opravki (zadatak 2.1.14)
NEPSI Vodič za dobru praksu
NEPSI Vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.