## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОПАКОВЪЧНИ СИСТЕМИ

## Slide 2
ПРЕАМБЮЛ (ЗА ОБУЧИТЕЛ)
Като част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI, NEPSI разработи набор от образователни ресурси.
Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници във всички индустрии, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах, свързани с темата, наличните добри практики и мерки за намаляване на рисковете от излагане на прах. Целта на обучението е да информира и образова работниците, за да им помогне да използват ефективно мерките за контрол и да намалят излагането си на респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.
Използвайте празния шаблон за да добавите допълнителна информация към този обучителен пакет, ако е необходимо.

## Slide 3
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
Информацията в това PowerPoint обучение е от препоръчително естество и информативно по съдържание. То не е стандарт или регламент, не създава нови правни задължения, нито отменя съществуващите такива, създадени от здравното законодателство.

## Slide 4
ВЪВЕДЕНИЕ
Познанието как да се предпазвате от рискове за здравето, свързани с Вашата работа е от основен приоритет.
В това PоwerPoint обучение Вие ще научите:
Как се образува летлив прах в процеса на опаковане.
Как са конструирани системите за опаковане за да намалят отделянето на летлив, включително респирабилен кристален силициев прах (RCS).
Какви добри практики трябва да следвате за да се предпазите от излагане на летлив прах.
Текст за попълване от обучаващ, ако е въведен персонализиран слайд, вмъкване и преглед на съдържанието.
Notes: Прекомерното излагане на респирабилен кристален силициев прах (RCS) може да доведе до сериозни здравословни проблеми в дългосрочен план. Поради тази причина е важно всички работници да се запознати с добрите практики, които намаляват или отстраняват възможността от излагането на силициев прах.
Това обучение дава информация относно контрола на системите за пакетиране. Въпреки че това е задължение предимно на ръководството помнете, че при проектирането на опаковъчна система е необходима оценка на риска.

## Slide 5
ТЕХНИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАХ
Прахът, създаден от системите за опаковане, може да се управлява с помощта на заграждения, аспирация/вентилация, ЛПС и добра хигиена/почистване, които са четири от петте основни техники за контрол на праха.
ДОБРА ХИГИЕНА / ПОДДРЪЖКА
Изпирането на работното облекло и изсмукването на прах, произведен в процеса на работа, спира натрупването му с течение на времето - чистото работно място е безопасно работно място.
ЗАГРАЖДАНЕ
Провеждане на процеси, създаващи RCS в изолирана среда предотвратява излагането на прах при първоизточника.
ЕКСТРАКЦИЯ / ВЕНТИЛАЦИЯ
Улавяне на RCS още при първоизточника, преди да сме изложени на него, както и подмяна на замърсен въздух с чист.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Личните предпазни средства (например маски за лице) предпазват работниците от прах. когато всички други мерки за контролиране на риска са недостатъчни.
ВОДА
Прилагането на мокри процеси не позволяват праховите частици да станат летливи посредством улавянето им с вода.

## Slide 6
РИСКОВЕ ОТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ
Тази дейност може да бъде много прашна.
Продължителното излагане на високи нива на RCS може да причини белодробно заболяване.
Ежедневното предпазване от излагане на RCS е много важно.
Спазването на добри практики днес ще предпазят здравето ни в бъдеще.
Как ще прекарате Вашата пенсия?

## Slide 7
КАК СИСТЕМИТЕ ЗА ОПАКОВАНЕ МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ RCS
Системите за опаковане включват обработката на големи количества материали, които обикновено съдържат кристален силициев диоксид.
Начинът на опаковане влияе на количеството летлив респирабилен прах, който може да бъде създаден.
Сухите материали създават повече прах отколкото влажните.
Бързото, високо енергийно опаковане също създава повече прах.
Ако се използва въздушен компресор за флуидизиране на прахообразни материали, може да се освободи повече летлив прах.
Повече прах се образува, когато материалите се изсипват от голяма височина.

## Slide 8
НАМАЛЯВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ПРАХ СЪС СИСТЕМИ ЗА ОПАКОВАНЕ
Основните мерки за контрол на праха включват автоматизация, заграждащи процеси и вентилация.
Автоматизацията помага да се сведе до минимум контакта на работниците с праха, като често позволява работните процеси да се наблюдава дистанционно от чиста контролна зала
Заграждането помага да се сведе до минимум разпространението на праха от първоизточника.
  Физическа бариера между работните процеси и работника може да доведе до много високо ниво на защита. Въпреки това трябва да се вземат предпазни мерки срещу излагане на прах, ако се налага влизане в заграждението!
  Осигуряването на плътно уплътнение между дюзата за пълнене и торбата помага да се предотврати разсипването на прах .
Смукателната вентилация улавя летливите прашни частици при първоизточника още преди да бъдем изложени на тях.
Респираторни предпазни средства все още са необходими, ако изброените техники за контрол са недостатъчни.

## Slide 9
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ И КАКВО НЕ ОТНОСНО СИСТЕМИТЕ ЗА ОПАКОВАНЕ
ПРАВЕТЕ
Използвайте мерките за контрол на праха. Може да се изискват допълнителни респираторни предпазни средства.
Имайте план за безопасно справяне с разливите и ги почиствайте незабавно, като използвате методи за вакуумно или мокро почистване.
Уверете се, че вентилационната система работи ефективно.
Докладвайте дефектите на Вашия отговорник.
НЕ ПРАВЕТЕ
Не влизайте в огражденията без предпазни средства срещу излагане като респираторна предпазна екипировка.
Не смущавайте контролните мерки. Те са предвидени за Вашата безопасност и здраве.
Не почиствайте със суха четка. Вместо това използвайте вакуумно или мокро почистване.
Текст за обучаващия при нужда от допълнителна информация.

## Slide 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правилното използване на системите за опаковане могат да помогнат за поддържането на безопасна, свободна от прах работна среда. Запомнете:
Винаги използвайте наличните мерки за контрол.
Ако се съмнявате, че системите за прахов контрол са повредени, докладвайте на главния ръководител.
Почиствайте разсипаното незабавно.
Обучаващият да добави заключение.

## Slide 11
ПРАЗЕН СЛАЙД
Използвайте този слайд за да създадете Ваш собствен материал за обучение, който е специфичен за работната Ви среда/условия.
За да промените снимката използвайте десен клик с мишката > смяна на снимка > от файл.
За да създадете повече слайдове кликнете на ‘Нов Слайд’ отгоре.

## Slide 12
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Добри практики за системи за опаковане (лист със задача 2.1.18)
NEPSI ръководство за добри практики
NEPSI ръководство за SMEs
Посетете NEPSI платформата за е-обучение training.nepsi.eu за повече учебни ресурси свързани с RCS.