## Slide 1
FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROCESOS HÚMEDOS

## Slide 2
PREÁMBULO (PARA EL INSTRUCTOR)
Como parte de su formación para implementar las Buenas Prácticas de NEPSI, NEPSI ha desarrollado una serie de recursos formativos.
Cada paquete de formación en PowerPoint trata sobre un tema relevante para los trabajadores de todos los sectores que utilizan materiales que contienen sílice cristalina. Los paquetes proporcionan información sobre los riesgos de la exposición al polvo relacionados con el tema, junto con las buenas prácticas y medidas disponibles para reducirlos. El propósito de la formación es informar y formar a los trabajadores para que puedan utilizar las medidas de control de forma eficaz y reducir así su exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) en su puesto de trabajo.
Use la plantilla en blanco y los marcadores de posición para añadir información adicional a este paquete de formación.

## Slide 3
IMPORTANTE
El contenido de la información de este PowerPoint de formación es de carácter orientativo e informativo. No se trata de una norma o reglamentación, y tampoco crea ninguna obligación legal ni altera las obligaciones existentes creadas por la legislación y las políticas.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Aprender a protegerse a uno mismo contra los riesgos relacionados con el trabajo es una prioridad.
En este PowerPoint de formación, le informaremos sobre:
Cómo se usa el agua en los procesos industriales de alta energía para reducir la exposición al polvo de sílice cristalina respirable (SCR).
Cómo y cuándo usar los procesos húmedos.
Mejores prácticas y qué hacer y qué no hacer en los procesos húmedos.
Texto a rellenar por parte del formador – si ha añadido una diapositiva personalizada, inserte un breve resumen del material contextual.
Notes: La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable (SCR) puede provocar problemas graves de salud a largo plazo a los trabajadores. Por ello, es importante que todos los trabajadores estén informados sobre las buenas prácticas para limitar o eliminar su exposición al polvo de sílice.
Esta formación ofrece directrices para el procesamiento (por ejemplo, perforación, corte, lijado) de materiales que contienen sílice cristalina usando herramientas eléctricas portátiles con sistema de agua.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROL DEL POLVO
Los procesos húmedos son una de las cinco principales técnicas de control de polvo.
BUENA HIGIENE / LIMPIEZA
El lavado de la ropa de trabajo y la aspiración del polvo producido por los procesos evita la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Un lugar de trabajo limpio es un lugar seguro.
CIERRE
Llevar a cabo procesos que generen SCR en un entorno sellado evita la exposición al polvo en origen.
EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN
Captar la SCR en origen, antes de que podamos estar expuestos, y sustituir el aire contaminado con aire limpio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los EPI (por ejemplo, las mascarillas), protegen a los trabajadores del polvo cuando todas las demás medidas de control son insuficientes para controlar los riesgos de exposición.
AGUA
Que los procesos se realicen en un entorno húmedo evita que el polvo se transporte por el aire, ya que el agua captura las partículas.

## Slide 6
RIESGOS DE ESTA ACTIVIDAD
El funcionamiento correcto de este equipo es esencial para protegernos contra la SCR.
La exposición a largo plazo a niveles altos de SCR puede causar enfermedades respiratorias incapacitantes.
Es importante protegernos a diario de la exposición a este polvo transportado por el aire.
Si seguimos ahora las siguientes buenas prácticas estamos protegiendo nuestra salud para el futuro.
¿Cómo va a pasar su jubilación?

## Slide 7
CÓMO LOS PROCESOS HÚMEDOS AYUDAN A REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LA SCR
Los procesos húmedos se utilizan en procesos industriales de alta energía que utilicen materiales que contengan sílice cristalina, como por ejemplo perforación, corte, molienda y lijado. Los sistemas de agua pueden integrarse en las herramientas y los equipos.
El agua se puede usar para controlar el polvo aerotransportado generado por los movimientos de vehículos en carreteras y sitios de construcción, y también para la limpieza general.
El agua atrapa las partículas de polvo e impide que se transporten por el aire.
Notes: Para evitar la exposición a niveles peligrosos de polvo generado por procesos de alta energía, utilice procesos húmedos. El uso de agua atrapa el polvo y mantiene la exposición al mínimo.

## Slide 8
SUPRESIÓN DE POLVO CON LA AYUDA DE AGUA
El agua reduce los niveles de polvo generados mediante procesos de alta energía.
(Haga clic para ver el vídeo)
Notes: El siguiente vídeo muestra el efecto del agua como medio para suprimir el polvo en los procesos húmedos. Al lado del vídeo puede encontrar un gráfico y una barra roja que ilustra la concentración de polvo en mg/m3.
La medición de la concentración de polvo no es sobre la sílice cristalina, se basa en una medición semicuantitativa. Lo que es esencial no es el valor de la concentración de polvo, sino la diferencia relativa entre los niveles de exposición durante la práctica recomendada y otra práctica.

## Slide 9
USO DE LOS PROCESOS HÚMEDOS
Los procesos húmedos siempre son preferibles cuando están disponibles (y más seguros de usar) Al usar los procesos húmedos:
Asegúrese de que el recinto está bien ventilado.
Asegúrese de que el suministro de agua es apropiado y adecuado para la tarea a realizar.
Limpie usando métodos húmedos.
Proteja los suministros de agua de las heladas.
Compruebe el crecimiento de bacterias en las fuentes de agua donde se puedan formar gotas.
Notes: Los procesos húmedos siempre debería usarse cuando estén disponibles para limitar la generación de polvo aerotransportado. No todas las herramientas eléctricas están adaptadas para procesos húmedos. Asegúrese de que el equipo que usa es adecuado para la tareas a realizar.
Antes de usar procesos húmedos, asegúrese de que el equipo y el sistema de agua funcionan correctamente. Si sospecha que un equipo no funciona correctamente, póngase en contacto con el jefe de planta..

## Slide 10
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LOS PROCESOS HÚMEDOS
QUÉ HACER
Usar la supresión de polvo con ayuda de agua siempre que sea posible y seguro hacerlo.
Asegurarse de que el agua va a parar a un sistema apropiado de desagüe.
Limpiar los derrames y los charcos inmediatamente.
QUÉ NO HACER
Usar una presión excesiva de agua que pueda alterar el polvo asentado. Una niebla fina o un rociado son más efectivos que un chorro de agua.
Usar la supresión asistida por agua en dispositivos que no aceptan la infiltración de agua.
Texto para el instructor – Añada texto adicional sobre medidas relevantes relacionadas con los procesos húmedos adecuadas a su contexto.

## Slide 11
DIAPOSITIVA VACÍA
Use esta diapositiva para crear materiales personalizados de formación específicos para un entorno/contexto laboral en concreto.
Para cambiar la imagen, haga clic con el botón derecho > cambiar imagen > del archivo.
Para crear más diapositivas, haga clic en «Nueva diapositiva» en la pestaña de arriba.

## Slide 12
CONCLUSIÓN
Los procesos húmedos mantienen el polvo al mínimo y reducen el riesgo de exposición a la SCR.
Recuerde:
Use siempre sistemas de agua cuando estén disponibles.
Asegúrese de que los sistemas de agua son apropiados y adecuados para la tarea a realizar.
Si sospecha que un sistema de agua funciona correctamente, póngase en contacto con el jefe de planta.

## Slide 13
INFORMACIÓN ADICIONAL
Buenas Prácticas para el Procesado húmedo de piezas minerales que contengan sílice cristalina usando herramientas eléctricas portátiles (Hoja de tareas 2.1.14d).
Buenas Prácticas para el Uso de agua/aditivos en las carreteras o superficies abiertas para reducir los niveles de polvo (Hoja de tareas 2.2.27).
Buenas Prácticas para Supresión de polvo mediante la asistencia de agua (Hoja de tareas 2.2.35).
Buenas prácticas para los procesos de corte húmedo de unidades de mampostería, aglomerados y piedras naturales (Hoja de tareas 2.2.42).
Guía de Buenas Prácticas de NEPSI
Guía NEPSI para pymes
Consulte la Plataforma de E-learning de NEPSI en training.nepsi.eu para obtener más recursos de formación sobre SCR.