## Slide 1
FORMATION AUX BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROCÉDÉS HUMIDES

## Slide 2
PRÉAMBULE (POUR LE FORMATEUR)
Dans le cadre de la formation au déploiement des Bonnes Pratiques de NEPSI, NEPSI a développé un ensemble de ressources pédagogiques.
Chaque dossier de formation PowerPoint couvre un sujet pertinent pour les travailleurs de toutes les industries qui utilisent des matériaux contenant de la silice cristalline. Les dossiers fournissent des informations sur les risques d'exposition à la poussière liés au sujet et sur les bonnes pratiques et mesures disponibles pour les réduire. L'objectif de la formation est d'informer et d'éduquer les travailleurs pour les aider à utiliser efficacement les mesures de contrôle et à réduire leur exposition à la silice cristalline respirable (SCR) sur le lieu de travail.
Utilisez le modèle vierge et les espaces réservés pour ajouter des informations supplémentaires à ce dossier de formation si nécessaire.

## Slide 3
IMPORTANT
Les informations contenues dans cette formation PowerPoint sont de nature consultative et informative. Il ne s'agit pas d'une norme ou d'un règlement, et cela ne crée pas de nouvelles obligations légales ni ne modifie les obligations existantes créées par la législation et la politique de santé.

## Slide 4
INTRODUCTION
Apprendre à se protéger contre les risques liés au travail est une priorité.
Au cours de cette formation PowerPoint, vous allez apprendre :
Comment l'eau est utilisée dans les procédés industriels à haute énergie pour réduire l'exposition à la poussière de silice cristalline respirable (SCR)
Comment et quand utiliser les procédés humides
Les meilleures pratiques ainsi que les choses à faire et à ne pas faire par rapport aux procédés humides
Texte à remplir par le formateur - si vous avez ajouté une diapositive personnalisée, insérez un bref aperçu du matériel contextuel
Notes: Une exposition excessive des travailleurs à la silice cristalline respirable (SCR) peut entraîner à long terme de graves problèmes de santé. C’est pour cette raison qu’il est important que tous les travailleurs connaissent les bonnes pratiques qui limitent ou éliminent l'exposition à la poussière de silice.
Cette formation fournit des conseils pour le traitement (par exemple le perçage, la coupe, le ponçage) de matériaux contenant de la silice cristalline en utilisant des outils électriques portatifs équipés d’un système d'eau.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
Les procédés humides sont l'une des cinq principales techniques de contrôle des poussières.
BONNE HYGIÈNE / ENTRETIEN MÉNAGER
Le lavage des vêtements de travail et l'aspiration de la poussière produite par les processus empêchent l'accumulation de poussière au fil du temps - un espace de travail propre est un espace sûr.
CONFINEMENT
La réalisation des processus de production de la SCR dans un environnement étanche permet d’empêcher à la source l'exposition à la poussière.
EXTRACTION / VENTILATION
Capter la SCR à la source, avant que nous y soyons exposés, et remplacer l'air contaminé par de l'air propre.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Les EPI (par exemple, les masques faciaux) protègent les travailleurs de la poussière lorsque toutes les autres mesures de contrôle sont insuffisantes pour maîtriser les risques d'exposition.
EAU
Le fait de maintenir les processus humides empêche la poussière de se propager dans l’air en capturant les particules avec de l'eau.

## Slide 6
LES RISQUES LIÉS À CETTE ACTIVITÉ
Le bon fonctionnement de cet équipement est essentiel pour nous protéger contre la SCR.
Une exposition à long terme à des niveaux élevés de SCR peut provoquer des maladies pulmonaires invalidantes
Il est important que nous nous protégions chaque jour contre l'exposition à cette poussière en suspension dans l'air.
En suivant les bonnes pratiques aujourd'hui, nous protégeons notre santé future.
Comment allez-vous passer votre retraite ?

## Slide 7
COMMENT LES PROCÉDÉS HUMIDES RÉDUISENT L'EXPOSITION À LA SCR
Les procédés humides sont utilisés dans les processus industriels à haute énergie impliquant des matériaux qui contiennent de la silice cristalline, tels que le perçage, la coupe, le meulage et le ponçage. Les systèmes à eau peuvent être intégrés aux outils et aux équipements.
L'eau peut être utilisée pour contrôler les poussières en suspension dans l'air générées par les mouvements des véhicules sur les routes et les sites de construction, ainsi que pour le nettoyage général.
L'eau capture les particules de poussière et les empêche de se propager dans l'air.
Notes: Pour éviter l'exposition à des niveaux dangereux de poussière générée par des processus à haute énergie, gardez les processus humides. L'utilisation de l'eau piège la poussière, ce qui réduit l'exposition au minimum.

## Slide 8
ÉLIMINATION DES POUSSIÈRES GRÂCE À L'EAU
L'eau réduit les niveaux de poussière générés par les processus à haute énergie.
(Cliquez pour regarder la vidéo.)
Notes: La vidéo suivante montre l'effet de l'eau comme moyen d’élimination de la poussière dans les procédés humides. À côté de la vidéo, un graphique et une barre rouge illustrent la concentration de poussière en mg/m3.
La mesure de la concentration de poussière ne concerne pas la silice cristalline respirable, elle est basée sur une mesure semi-quantitative. L'essentiel n'est pas la valeur de la concentration de poussière mais la différence relative entre les niveaux d'exposition pendant la pratique recommandée et les autres pratiques.

## Slide 9
UTILISATION DE PROCÉDÉS HUMIDES
Les procédés humides sont toujours préférables lorsqu'ils sont disponibles (et que leur utilisation est sûre). Lorsque vous utilisez des procédés humides :
Assurez-vous que l'espace est bien ventilé
Assurez-vous que l'alimentation en eau est appropriée et suffisante pour la tâche à accomplir
Nettoyez en utilisant des méthodes humides
Protégez les réserves d'eau contre le gel
Vérifiez l'absence de croissance bactérienne causée par les sources d'eau, où des gouttelettes en suspension dans l'air peuvent se former.
Notes: Les procédés humides doivent toujours être utilisés lorsqu'ils sont disponibles afin de limiter la production de poussières en suspension dans l'air. Tous les outils électriques ne sont pas adaptés aux procédés humides. Assurez-vous que l'équipement utilisé est adapté à la tâche à accomplir.
Avant d'utiliser des procédés humides, assurez-vous que l'équipement et le système d'eau fonctionnent correctement. Si vous pensez que l'équipement ne fonctionne pas correctement, contactez le responsable du site.

## Slide 10
PROCÉDÉS HUMIDES – LES CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
À FAIRE
Utiliser un système d’élimination des poussières équipé d’un système à eau lorsque cela est possible et sûr
Veiller à ce que l'eau soit évacuée vers un système de drainage approprié
Nettoyer immédiatement les déversements et les flaques d'eau
À NE PAS FAIRE
Utiliser une pression d'eau excessive qui peut perturber la poussière déposée. Un brouillard ou une pulvérisation est plus efficace qu'un jet
Utiliser un système équipé d’eau sur les dispositifs qui ne permet pas l’évacuation d'eau
Texte pour le formateur - Ajoutez un texte supplémentaire sur les mesures liées aux procédés humides qui sont pertinentes pour votre propre contexte

## Slide 11
DIAPOSITIVE VIDE
Utilisez cette diapositive pour créer un matériel de formation personnalisé spécifique à un environnement/contexte de travail.
Pour changer l'image, faites un clic droit > changer l'image > à partir du fichier.
Pour créer d'autres diapositives, cliquez sur l'onglet "Nouvelle diapositive" ci-dessus.

## Slide 12
CONCLUSION
Les procédés humides minimisent le niveau de poussière et réduisent le risque d'exposition à la SCR.
N'oubliez pas :
Utilisez toujours les systèmes à eau lorsqu'ils sont disponibles
Assurez-vous que les systèmes à eau sont appropriés et adéquats pour la tâche à accomplir
Si vous pensez qu'un système à eau ne fonctionne pas correctement, contactez le responsable du site.

## Slide 13
POUR EN SAVOIR PLUS
Bonnes Pratiques pour le Traitement Humide des Pièces Minérales Contenant de la Silice Cristalline à l'Aide d'Outils Électriques Portatifs (Fiche de travail 2.1.14d)
Bonnes Pratiques pour l’Utilisation d'Eau/Additifs sur les Routes ou les Surfaces Ouvertes pour Réduire les Niveaux de Poussières (Fiche de travail 2.2.27)
Bonnes Pratiques pour l’Élimination des Poussières à l'Aide d'Eau (Fiche de travail 2.2.35)
Bonnes Pratiques pour les Procédés Humides de Découpe des Éléments de Maçonnerie, des Pierres Naturelles ou Agglomérées (Fiche de travail 2.2.42)
Guide des Bonnes Pratiques de NEPSI
Guide NEPSI pour les PME
Visitez la plateforme d'apprentissage en ligne de NEPSI sur training.nepsi.eu/fr pour plus de ressources d'apprentissage sur la SCR.