## Slide 1
OBUKA DOBRE PRAKSE ZA VLAŽNE PROCESE

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje sopstvenu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Kako koristiti vodu u visokoenergetskim industrijskim procesima da smanjite izloženost kristaliziranoj silikonskoj prašini koja se može udahnuti (RCS)
Kako i kada koristiti vlažne procese
Najbolju praksu, kao i šta treba, a šta ne treba raditi kod vlažnih procesa
Tekst koji predavač može popuniti – ako dodate prilagođeni slajd, ubacite kratak pregled povezanog materijala
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.
Ova obuka pruža vodič za obradu (npr. bušenje, sečenje, peskarenje) materijala koji sadrže kristalizirani silicijum, korištenjem ručnog električnog alata sa vodenim sustavom.

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Vlažni procesi su jedna od pet glavnih tehnika kontrole prašine.
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamjena kontaminiranog zraka sustav.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mjere nisu dovoljne da kontroliraju izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZIK OD OVE AKTIVNOSTI
Ispravno funkcioniranje ove opreme je ključno za zaštitu od RCS-a
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku
Sadašnjim poštovinjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti mirovinu?

## Slide 7
KAKO VLAŽNI PROCESI SMANJUJU IZLOŽENOST RCS-u
Vlažni procesi se koriste u visokoenergetskim industrijskim procesima u kojima se koristi materijal koji sadrži kristalizirani silicijum, poput bušenja, sečenja, brušenja i peskarenja. Vodeni sustavi mogu biti integrirani u alate i opremu.
Voda se može koristiti za kontrolu prašine koja se podiže u zrak, generirane od kretanja vozila po putevima i građevini, kao i za opće čišćenje.
Voda hvata čestice prašine i sprečava ih da se podignu u zrak.
Notes: Da biste izbegli izloženost rizičnim nivoima prašine koja se generira visokoenergetskim procesima, neka ti procesi budu vlažni. Korištenje vode zadržava prašinu, održavajući izloženost na minimumu.

## Slide 8
ZADRŽAVANJE PRAŠINE POMOĆU VODE
Voda smanjuje nivoe prašine generirane visokoenergetskim procesima.
(Kliknite da pustite video)
Notes: Ovaj video pokazuje dejstvo vode kao sredstva za smanjivanje prašine pomoću vlažnih procesa. Pored slike videa, možete videti grafikon i crvenu liniju koji ilustruju koncentraciju prašine u mg/m3.
Merenje koncentracije prašine ne tiče se samo kristaliziranog silicijuma koji se može udahnuti, već je zasnovano na polu-kvantitativnim merenjima. Nije ključna vrijednost koncentracije prašine, već relativna razlika između nivoa izloženosti tijekom preporučene i ostale prakse.

## Slide 9
KORIŠTENJE VLAŽNIH PROCESA
Vlažni procesi su uvijek poželjni, kad god su dostupni (i sigurni). Kada koristite vlažne procese:
Vodite računa da prostorija bude dobro provetrena
Vodite računa da je dovod vode odgovarajući i prilagođen zadatku koji se obavlja
Čistite korišćenjem vlažnih metoda
Sprječite zamrzavanje vode
Provjerite ima li bakterija izazvanih vodom gdje se mogu formirati kapi u zraku
Notes: Treba uvek koristiti vlažne procese kad su dostupni da bi se ograničilo generiranje prašine u zraku. Nisu svi alati prilagođeni vlažnim procesima. Vodite računa da oprema koju koristite odgovara zadatku.
Prije korištenja vlažnog procesa, provjerite da li su oprema i vodeni sustav ispravni. Ako sumnjate da oprema nije ispravna, prijavite menadžeru na licu mjesta.

## Slide 10
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI PRILIKOM VLAŽNOG PROCESA
TREBA
Koristiti suzbijanje prašine vodom kada god je to moguće i sigurno
Postarati se da se voda odvodi u odgovarajući odvodni sustav
Odmah očistiti prolivenu vodu i barice
NE TREBA
Koristiti jak pritisak vode koji može uznemiriti slegnutu prašinu. Blago prskanje vode je učinkovitije od jakog mlaza.
Koristiti suzbijanje prašine vodom na uređajima koji ne podržavaju inflitraciju vode
Tekst za predavača – Dodajte tekst o mjerama povezanim vlažnim procesima koji je relevantan u vašem kontekstu

## Slide 11
PRAZAN SLAJD
Upotrijebite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem jezičku.

## Slide 12
ZAKLJUČAK
Vlažni procesi drže prašinu na minimumu i smanjuju rizik izloženosti RCS-u.
Zapamtite:
Uvijek koristite vodene sustave kad god su dostupni
Provjerite da li vodeni sustavi odgovaraju zadatku koji obavljate
Ako sumnjate da vodeni sustav nije ispravan, kontaktirajte menadžera na licu mjesta

## Slide 13
DODATNO UČENJE
Dobra praksa za vlažnu obradu minerala koji sadrže kristalizirani silicijum pomoću ručnog električnog alata (zadatak 2.1.14d)
Dobra praksa za korišćenje vode/aditiva za smanjenje nivoa prašine na putevima ili otvorenim površinama (zadatak 2.2.27)
Dobra praksa za suzbijanje prašine vodom (zadatak 2.2.35)
Dobra praksa za vlaže procese sečenje blokova, aglomerisanih i prirodnih stena (zadatak 2.2.42)
NEPSI Vodič za dobru praksu
NEPSI Vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.