## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS PAR MITRAJIEM PROCESIEM

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet:
Kā ūdens tiek izmantots augstas enerģijas rūpniecības procesos, lai samazinātu ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (RCS) iedarbību
Kā un kad izmantot mitros procesus
Labākā prakse un ieteikumi attiecībā uz mitrajiem procesiem
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.
Šīs apmācības sniedz norādījumus par kristālisko silīcija dioksīdu saturošu materiālu apstrādi (piemēram, urbšanu, griešanu, slīpēšanu), izmantojot ar ūdens sistēmu aprīkotus rokas elektroinstrumentus.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Mitrie procesi ir viena no piecām galvenajām putekļu kontroles metodēm.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
ŠĪS DARBĪBAS RADĪTIE RISKI
Šo iekārtu pareiza darbība ir būtiska, lai mūs aizsargātu pret RCS.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
KĀ MITRIE PROCESI SAMAZINA RCS IEDARBĪBU
Mitros procesus izmanto augstas enerģijas ražošanas procesos, kas saistīti ar materiāliem, kuri satur kristālisko silīcija dioksīdu, piemēram, urbšanā, griešanā, slīpēšanā un pulēšanā. Ūdens sistēmas var integrēt darbarīkos un iekārtās.
Ūdeni var izmantot, lai kontrolētu gaisā esošos putekļus, ko rada transportlīdzekļu kustība uz ceļiem un būvlaukumos, kā arī vispārējai tīrīšanai.
Ūdens satver putekļu daļiņas, neļaujot tām nokļūt gaisā.
Notes: Lai izvairītos no bīstamu putekļu, kas rodas augstas enerģijas procesos, iedarbības, uzturiet procesos mitrumu. Ūdens ļauj aizturēt putekļus, samazinot to iedarbību līdz minimumam.

## Slide 8
PUTEKĻU NOMĀKŠANA AR ŪDENS PALĪDZĪBU
Ūdens samazina putekļu līmeni, kas rodas augstas enerģijas procesos.
(Noklikšķiniet, lai atskaņotu video).
Notes: Šajā videoklipā ir parādīta ūdens kā putekļu slāpēšanas līdzekļa ietekme mitrajos procesos. Blakus videoattēlam redzams grafiks un sarkana josla, kas ilustrē putekļu koncentrāciju mg/m3.
Putekļu koncentrācijas mērījums neattiecas uz ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu, tas ir balstīts uz daļēji kvantitatīvu mērījumu. Būtiska ir nevis putekļu koncentrācijas vērtība, bet gan relatīvā atšķirība starp iedarbības līmeņiem ieteicamās prakses laikā un citas prakses laikā.

## Slide 9
MITRO PROCESU IZMANTOŠANA
Mitrajiem procesiem vienmēr dodama priekšroka, ja tie ir pieejami (un droši lietojami). Izmantojot mitros procesus:
Pārliecinieties, ka telpa ir labi ventilēta
Pārliecinieties, ka ūdens padeve ir atbilstoša un pietiekama veicamajam uzdevumam
Veiciet uzkopšanu, izmantojot mitrās metodes
Aizsargājiet ūdeni pret sasalšanu
Pārbaudiet, vai baktēriju augšanu neizraisa ūdens avoti, kuros var veidoties pilieni, kas izplatās pa gaisu.
Notes: Lai ierobežotu putekļu veidošanos gaisā, vienmēr jāizmanto mitrie procesi, ja tādi ir pieejami. Ne visi elektroinstrumenti ir piemēroti mitrajiem procesiem. Pārliecinieties, ka izmantotais aprīkojums ir piemērots attiecīgajam uzdevumam.
Pirms mitro procesu izmantošanas pārliecinieties, vai iekārtas un ūdens sistēma darbojas pareizi. Ja jums ir aizdomas, ka iekārta nedarbojas pareizi, sazinieties ar vietnes vadītāju.

## Slide 10
IETEIKUMI MITRAJIEM PROCESIEM
KO DARĪT
Izmantojiet putekļu nomākšanu ar ūdens palīdzību, ja tas ir iespējams un ir droši.
Nodrošiniet ūdens novadīšanu atbilstošā kanalizācijas sistēmā.
Nekavējoties satīriet izlijušus šķidrumus un peļķes
KO NEDARĪT
Neizmantojiet pārmērīgu ūdens spiedienu, kas var pacelt nogulsnējušos putekļus. Smalka migliņa vai smidzināšana ir efektīvāka nekā strūkla.
Neizmantojiet nomākšanu ar ūdens palīdzību ierīcēs, kas neatbalsta ūdens infiltrāciju.
Teksta daļa pasniedzējam – pievienojiet papildu tekstu par pasākumiem, kas saistīti ar mitrajiem procesiem un attiecas uz jūsu kontekstu.

## Slide 11
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 12
NOSLĒGUMS
Mitrie procesi samazina putekļu daudzumu un RCS iedarbības risku.
Atcerieties:
Vienmēr izmantojiet ūdens sistēmas, ja tās ir pieejamas.
Pārliecinieties, ka ūdens sistēmas ir piemērotas un atbilstošas veicamajam uzdevumam.
Ja jums ir aizdomas, ka ūdens sistēma nedarbojas pareizi, sazinieties ar objekta pārvaldnieku.

## Slide 13
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Laba prakse kristālisko silīciju saturošu minerālu izstrādājumu mitrai apstrādei, izmantojot rokas elektroinstrumentus (Uzdevuma lapa 2.1.14d)
Laba prakse ūdens/piedevu izmantošanai uz ceļiem vai atklātām virsmām, lai samazinātu putekļu līmeni (Uzdevumu lapa 2.2.27)
Laba prakse putekļu nomākšanai ar ūdens palīdzību (Uzdevumu lapa 2.2.35)
Laba prakse mūra elementu, aglomerēto un dabīgo akmeņu mitrās griešanas procesos (Uzdevumu lapa 2.2.42)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.