## Slide 1
FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA LIMPIEZA Y LA BUENA HIGIENE

## Slide 2
PREÁMBULO (PARA EL INSTRUCTOR)
Como parte de su formación para implementar las Buenas Prácticas de NEPSI, NEPSI ha desarrollado una serie de recursos formativos.
Cada paquete de formación en PowerPoint trata sobre un tema relevante para los trabajadores de todos los sectores que utilizan materiales que contienen sílice cristalina. Los paquetes proporcionan información sobre los riesgos de la exposición al polvo relacionados con el tema, junto con las buenas prácticas y medidas disponibles para reducirlos. El propósito de la formación es informar y formar a los trabajadores para que puedan utilizar las medidas de control de forma eficaz y reducir así su exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) en su puesto de trabajo.
Use la plantilla en blanco y los marcadores de posición para añadir información adicional a este paquete de formación.

## Slide 3
IMPORTANTE
El contenido de la información de este PowerPoint de formación es de carácter orientativo e informativo. No se trata de una norma o reglamentación, y tampoco crea ninguna obligación legal ni altera las obligaciones existentes creadas por la legislación y las políticas.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Aprender a protegerse a uno mismo contra los riesgos relacionados con el trabajo es una prioridad.
En este PowerPoint de formación, le informaremos sobre:
Los tipos de métodos de limpieza que se usan durante los procesos en que se puede generar polvo de sílice cristalina respirable (SCR).
Buenas prácticas para la limpieza y la buena higiene.
Texto a rellenar por parte del formador – si ha añadido una diapositiva personalizada, inserte un breve resumen del material contextual
Notes: La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable (SCR) puede provocar problemas graves de salud a largo plazo a los trabajadores. Por ello, es importante que todos los trabajadores estén informados sobre las buenas prácticas para limitar o eliminar su exposición al polvo de sílice.
Esta formación ofrece información sobre limpieza y buena higiene. Recuerde que es necesaria una evaluación de riesgos antes de iniciar cualquier proceso de limpieza, aunque esto esta tarea es responsabilidad de dirección.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROL DEL POLVO
La limpieza y buena higiene es una de las cinco principales técnicas de control de polvo.
BUENA HIGIENE / LIMPIEZA
El lavado de la ropa de trabajo y la aspiración del polvo producido por los procesos evita la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Un lugar de trabajo limpio es un lugar seguro.
CIERRE
Llevar a cabo procesos que generen SCR en un entorno sellado evita la exposición al polvo en origen.
EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN
Captar la SCR en origen, antes de que podamos estar expuestos, y sustituir el aire contaminado con aire limpio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los EPI (por ejemplo, las mascarillas), protegen a los trabajadores del polvo cuando todas las demás medidas de control son insuficientes para controlar los riesgos de exposición.
AGUA
Que los procesos se realicen en un entorno húmedo evita que el polvo se transporte por el aire, ya que el agua captura las partículas.

## Slide 6
RIESGOS DE ESTA ACTIVIDAD
Esta actividad puede generar mucho polvo
La exposición a largo plazo a niveles altos de SCR puede causar enfermedades respiratorias incapacitantes.
Es importante protegernos a diario de la exposición a este polvo transportado por el aire.
Si seguimos ahora las siguientes buenas prácticas estamos protegiendo nuestra salud para el futuro.
¿Cómo va a pasar su jubilación?

## Slide 7
POR QUÉ SON IMPORTANTES LA LIMPIEZA Y LA BUENA HIGIENE
El polvo respirable (por ejemplo, el polvo susceptible de entrar en los pulmones), puede permanecer en el aire durante días.
Cuando el polvo asentado se desplaza, puede resultar aerotransportado y peligroso.
La limpieza rutinaria reduce los riesgos en el lugar de trabajo y evita que se acumule el polvo.
Notes: Cuando se genera polvo de sílice como resultado de diferentes actividades de trabajo (serrado, molido, ensacado, etc.), se crean diminutos fractales de polvo. Si no se realiza un proceso adecuado de limpieza, el polvo respirable puede permanecer en el aire en un recinto durante días, lo que supone un riesgo grave para los trabajadores.

## Slide 8
TIPOS DE LIMPIEZA
Hay dos tipos principales de tareas de limpieza que ayudan a eliminar el polvo peligroso del lugar de trabajo. Son los siguientes:
Métodos de limpieza en seco
La limpieza en seco acostumbra a implicar el uso de aspiración para eliminar el polvo seco de suelos y superficies.
Métodos de limpieza en húmedo
Los métodos de limpieza en húmedo pueden comprender el fregado, uso de un cepillo húmedo o rociado con agua y mangueras. El agua ayuda a reducir la posibilidad de que el polvo se propague por el aire durante la limpieza.
Notes: El control de polvo puede conseguirse mediante los dos tipos de métodos de limpieza: limpieza en seco y limpieza en húmedo.

## Slide 9
LIMPIAR SUELOS
Para evitar la exposición innecesaria al polvo, use siempre los equipos apropiados de limpieza cuando estén disponibles.
Este vídeo muestra el método de limpieza más apropiado para eliminar el polvo del suelo.
(Haga clic para ver el vídeo)
Notes: El siguiente vídeo muestra buenas prácticas relacionadas con la limpieza de suelos. Al lado del vídeo puede encontrar un gráfico y una barra roja que ilustra la concentración de polvo en mg/m3.
La medición de la concentración de polvo no es sobre la sílice cristalina, se basa en una medición semicuantitativa. Lo que es esencial no es el valor de la concentración de polvo, sino la diferencia relativa entre los niveles de exposición durante la práctica recomendada y otras prácticas.

## Slide 10
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA LIMPIEZA EN SECO
QUÉ HACER
Tener un plan para resolver los derrames de manera segura y rápida.
Comprobar los equipos de aspiración antes de usarlos por si tienen algún daño. Avisar de cualquier defecto detectado.
Comprobar si el filtro del aspirador debe ser reemplazado.
QUÉ NO HACER
Limpiar con un cepillo seco o usando aire comprimido, lo cual puede hacer que el polvo se reparta por el aire.
Usar un conducto o boca de aire comprimido para limpiar el polvo seco de la ropa de trabajo.
Notes: Antes de usar el equipo de limpieza, hacer una valoración visual del equipo buscando señales de daños al menos una vez a la semana. Se necesitarán comprobaciones más frecuentes del equipo si se usa constantemente. Si hay daños visibles, informar al jefe de planta sobre el problema.
No usar un cepillo seco para barrer el polvo en un reciento cerrado (ver imagen).
No usar aire comprimido, ya que puede mover el polvo y hacer que vuelva a circular por el aire. El uso de aire comprimido para eliminar el polvo de la ropa de trabajo debería realizarse solamente mediante equipos especializados y dedicados a esta tarea (por ejemplo, cabinas de ducha de aire).
Tenga en cuenta que los sistemas de limpieza por aspiración no acostumbran a ser adecuados para limpiar los derrames de materiales húmedos.

## Slide 11
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA LIMPIEZA EN HÚMEDO
QUÉ HACER
Tener un plan para resolver los derrames de manera segura y rápida.
Asegurarse de que el suministro de agua es apropiado y adecuado para la tarea a realizar.
Ajustar la presión de agua y el rociado según sea necesario para la tarea.
Asegurar una expulsión de agua adecuada al usar rociado y mangueras.
QUÉ NO HACER
Usar un chorro de agua abundante para limpiar acumulaciones de polvo seco. Un rociado será más efectivo.
Notes: La limpieza en húmedo es más efectiva, ya que los métodos de limpieza en húmedo evitan que el polvo fino se libere en el aire atrapándolo en el agua.
Es importante ajustar la presión de salida del agua dependiendo de la tarea de limpieza que se deba realizar. Cuando se humedezcan derrames grandes de material de polvo fino y seco es mejor utilizar un rociado suave. El uso de un chorro de agua provocará que el polvo vuelva a disiparse por el aire.
Finalmente, al usar los procesos húmedos, asegúrese de que tiene a su disposición los sistemas de expulsión de agua del rociado y las mangueras.

## Slide 12
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER PARA UNA BUENA HIGIENE
QUÉ HACER
Lavarse las manos con regularidad.
Quitarse la ropa sucia antes de entrar en una instalación destinada a la alimentación.
Limpiar regularmente la ropa de trabajo.
Usar las zonas de almacenaje designadas para guardar la ropa limpia y la ropa de trabajo sucia.
QUÉ NO HACER
Fumar en el lugar de trabajo.
Almacenar o consumir comida y bebida en los puestos de trabajo.
Mezclar la ropa sucia con la ropa limpia.
Llevarse a casa la ropa de trabajo sucia.

## Slide 13
DIAPOSITIVA VACÍA
Use esta diapositiva para crear materiales personalizados de formación específicos para un entorno/contexto laboral en concreto.
Para cambiar la imagen, haga clic con el botón derecho > Cambiar imagen > Desde el archivo.
Para crear más diapositivas, haga clic en «Nueva diapositiva» en la pestaña de arriba.

## Slide 14
CONCLUSIÓN
Al realizar la limpieza y llevar a cabo una buena higiene, recuerde:
Usar el método de limpieza adecuado para la tarea que se realiza.
Comprobar que el equipo no está dañado y funciona correctamente antes de su uso.
Practicar una buena higiene personal.
Evitar fumar. Fumar incrementa los efectos negativos para la salud de la SCR.

## Slide 15
MATERIALES DE FORMACIÓN ADICIONALES
Buenas Prácticas para la Limpieza de superficies e instalaciones.
Buenas Prácticas para una Buena higiene (Hoja de tareas 2.1.10).
Guía de Buenas Prácticas de NEPSI
Guía NEPSI para pymes
Consulte la Plataforma de E-learning de NEPSI en training.nepsi.eu para obtener más recursos de formación sobre SCR.