## Slide 1
OBUKA DOBRE PRAKSE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje sopstvenu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Vrste metoda čišćenja koje se koriste kod procesa gdje se može generirati prašina kristaliziranog silicijuma koji se može udahnuti (RCS)
Dobru praksu za čišćenje i održavanje higijene
Tekst koji predavač može popuniti – ako dodate prilagođeni slajd, ubacite kratak pregled povezanog materijala
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.
Ova obuka pruža informacije o čišćenju i održavanju higijene. Imajte na umu da je neophodna procena rizika prije početka procesa čišćenja, iako se to prvenstveno tiče uprave.

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Čišćenje i održavanje higijene su jedna od pet glavnih tehnika kontrole prašine.
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamjena kontaminiranog zraka sustav.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mjere nisu dovoljne da kontroliraju izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZIK OD OVE AKTIVNOSTI
Ova aktivnost može biti veoma prašnjava
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku
Sadašnjim poštivanjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti mirovinu?

## Slide 7
ZAŠTO SU ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE VAŽNI
Prašina koja se može udahnuti (to jest, prašina koja može ući u pluća), može danima ostati u zraku.
Kada se slegnuta prašina uznemiri, može se podići u zrak i postati rizična.
Rutinsko čišćenje smanjuje rizike na radnom mjestu i sprečava akumuliranje prašine.
Notes: Kada se generira silicijumska prašina, kao posledica različitih radnih aktivnosti (testerisanje, mrvljenje, pakovanje itd.) formiraju se maleni fraktali prašine. Ako se zanemari propisan proces čišćenja, prašina koja se može udahnuti ostaće u zraku u izoloiranom prostoru danima, što predstavlja ozbiljan rizik po radnike.

## Slide 8
VRSTE ČIŠĆENJA
Postoje dva glavna tipa čišćenja koji pomažu uklanjanja rizične prašine sa radnog mjesta. To su:
Suha metoda čišćenja
Suho čišćenje obično podrazumijeva korištenje usisivača za uklanjanja suhe prašine sa podova i površina.
Vlažna metoda čišćenja
Vlažna metoda čišćenja može uključivati brisanje vlažnom krpom, korištenje vlažne četke ili korištenje vodenoga mlaza i crijeva. Voda sprečava mogućnost podizanja prašine u zrak tokom čišćenja.
Notes: Kontrola prašine se može ostvariti korištenjem dvije vrste metoda čišćenja: suhog čišćenja i vlažnog čišćenja.

## Slide 9
ČIŠĆENJE PODOVA
Da bi se izbjegla nepotrebna izloženost prašini, uvijek koristite odgovarajuću opremu za čišćenje kad god je dostupna.
Ovaj video prikazuje najbolje metode čišćenja prašine sa poda.
(Kliknite da pustite video)
Notes: Sljedeći video prikazuje dobru praksu čišćenja podova. Pored slike videa, možete videti grafikon i crvenu liniju koji ilustruju koncentraciju prašine u mg/m3.
Mjerenje koncentracije prašine ne tiče se samo kristaliziranog silicijuma koji se može udahnuti, već je zasnovano na polu-kvantitativnim merenjima. Nije ključna vrijednost koncentracije prašine, već relativna razlika između nivoa izloženosti tijekom preporučene i ostale prakse.

## Slide 10
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI PRILIKOM SUHOG ČIŠĆENJA
TREBA
Imati spreman plan kako se sigurno i brzo riješiti prosutog
Prije korištenja provjeriti ima li oštećenja na opremi za usisavanje. Prijaviti oštećenja.
Provjeriti treba li zameniti filtere
NE TREBA
Čistiti suhom četkom ili koristiti komprimirani zrak jer to dovodi do podizanja prašine u zrak
Koristiti crijevo sa komprimiranim zrakom da očistite prašinu s radne odjeće.
Notes: Prije korištenja opreme za čišćenje, bar jednom tjedno obaviti vizualni prijegled opreme da ustanovite ima li znakova oštećenja. Bit će neophodne češće provjere ako se oprema neprekidno koristi. Ako je oštećenje vidljivo, obavijestite menadžera na licu mjesta.
Nemojte koristiti suhu četku da brišete prašinu u izoliranom prostoru (vidi sliku).
Ne koristite komprimirani zrak jer će uznemiriti prašinu i ponovo je podići u zrak. Treba koristiti komprimirani zrak za uklanjanje prašine sa radne odjeće samo kada je riječ o specijaliziranoj i zato namijenjenoj opremi (npr. kabine sa vazdušnim tušem).
Upamtite da usisni sistemi za čišćenje uglavnom ne odgovaraju za čišćenje prosutog vlažnog materijala.

## Slide 11
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI PRILIKOM VLAŽNOG ČIŠĆENJA
TREBA
Imati spreman plan kako se sigurno i brzo rešiti prosutog
Postarati se da dovod vode odgovara i da je adekvatan zadatku
Podesiti pritisak i mlaz vode zadatku
Postarati se da postoji odgovarajući odvod kada se koriste crijeva i prskalice
NE TREBA
Koristiti jak mlaz vode za čišćenje nagomilane prašine. Blago prskanje će biti mnogo učinkovitije.
Notes: Vlažno čišćenje je generalno mnogo djelotvornije, budući da vlažne metode čišćenja sprječavaju finu prašinu da se podigne u zrak, zadržavajući je u vodi.
Važno je podesiti izlazni pritisak vode u zavisnosti od zadatka koji treba obaviti. Kada kvasite nagomilani materijal fine, suhe prašine, najbolje je koristiti blago rasprskavanje. Korištenje jakog mlaza će dovesti do toga da se prašina ponovo podigne u zrak.
Na kraju, kada koristite vlažne procese, postarajte se da su dostupni odgovarajući sustavi odvoda prilikom korišćenja mlaznica i crijeva.

## Slide 12
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI KOD ODRŽAVANJA HIGIJENE
TREBA
Redovito prati ruke
Skinuti prljavu odjeću prije ulaska u prostorije za ishranu
Redovno čistiti kombinezone
Koristiti označene oblasti za čistu odjeću i prljave kombinezone
NE TREBA
Pušiti na radnome mjestu
Skladištiti ili konzumirati hranu i vodu kod radnih stanica
Miješati prljavu i čistu odjeću
Nositi prljave kombinezone kući

## Slide 13
PRAZAN SLAJD
Koristite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem jezičku.

## Slide 14
ZAKLJUČAK
Prilikom čišćenja i održavanja higijene, zapamtite da:
Koristite odgovarajuću metodu čišćenja za posao koji obavljate
Prije korištenja provjerite ima li oštećenja na opremi i da li ispravno radi
Praktikujete dobro održavanje higijene
Izbjegavate pušenje – pušenje povećava štetno djelovanje RCS-a po zdravlje

## Slide 15
DODATNI MATERIJALI ZA UČENJE
Dobra praksa čišćenja površina i instalacija (zadatak 2.1.1a)
Dobra praksa održavanja higijene (zadatak 2.1.10)
NEPSI Vodič za dobru praksu
NEPSI Vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.