## Slide 1
USPOSABLJANJE GLEDE DOBRIH PRAKS ZA ČIŠČENJE IN HIGIENO

## Slide 2
UVOD (ZA PREDAVATELJA)
Kot del koraka izobraževanja pri izvajanju dobrih praks NEPSI smo v NEPSI razvili nabor izobraževalnih virov.
Vsak paket za usposabljanje PowerPoint pokriva temo, ki je pomembna za delavce v vseh panogah, ki uporabljajo materiale, ki vsebujejo kristalni kremen. Paketi zagotavljajo informacije o tveganjih izpostavljenosti prahu, povezanih s temo, ter dobrih praksah in ukrepih, ki so na voljo za njihovo zmanjšanje. Namen usposabljanja je obveščati in izobraževati delavce, da bi jim pomagali pri učinkoviti uporabi ukrepov za obvladovanje in zmanjšali njihovo izpostavljenost prostemu kristalnemu kremenu na delovnem mestu.
S prazno predlogo in oznakami za vstavljanje v ta paket za usposabljanje po potrebi dodajte informacije.

## Slide 3
NE POZABITE
Informacije v tej datoteki PowerPoint za usposabljanje so svetovalne po naravi in informativne po vsebini. To ni standard ali predpis in ne ustvarja novih pravnih obveznosti ter ne spreminja obstoječih obveznosti, ki jih določajo zdravstvena zakonodaja in predpisi.

## Slide 4
UVOD
Pomembno je, da se naučite zaščititi pred nevarnostmi, povezanimi z delom.
S to datoteko PowerPoint za usposabljanje se boste naučili naslednje:
Načini čiščenja, ki se uporabljajo pri procesih, kjer lahko nastane prosti kristalni kremen
Dobre prakse za čiščenje in higieno
Predavateljevo besedilo – če ste dodali stran po meri, vstavite kratek pregled gradiva za kontekst
Notes: Čezmerna izpostavljenost prahu s prostim kristalnim kremenom lahko dolgoročno povzroči hude zdravstvene težave za delavce. Zato je pomembno, da so vsi delavci seznanjeni z dobrimi praksami, ki omejujejo ali odpravljajo izpostavljenost kremenovemu prahu.
To usposabljanje zagotavlja informacije o čiščenju in higieni. Upoštevajte, da je treba začetkom uvedbe kakršnega koli procesa čiščenja opraviti oceno tveganja, vendar pa to zadeva predvsem upravo.

## Slide 5
TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE PRAHU
Čiščenje in higiena je ena od petih glavnih tehnik za obvladovanje prahu.
HIGIENA/POSPRAVLJANJE
Pranje delovnih oblačil in sesanje prahu, ki nastane pri procesih, prepreči postopno nabiranje prahu – le čist delovni prostor je tudi varen.
OHIŠJE
Izvajanje proizvodnih procesov, kjer nastaja prosti kristalni kremen, v zaprtih ohišjih preprečuje izpostavljenost prahu pri izvoru.
ODVAJANJE/PREZRAČEVANJE
Zajemanje prostega kristalnega kremena pri viru, preden smo mu izpostavljeni, in nadomeščanje onesnaženega zraka s čistim.
ZAŠČITNA OPREMA
Osebna zaščitna oprema (npr. obrazne maske) ščiti delavce pred prahom, ko vsi drugi ukrepi za obvladovanje prahu ne zadoščajo za omejevanje tveganj izpostavljenosti.
VODA
Vzdrževanje stalne omočenosti procesov preprečuje dvigovanje prahu v zrak, tako da delce vežemo z vodo.

## Slide 6
TVEGANJA ZARADI TE DEJAVNOSTI
Ta dejavnost je lahko zelo prašna.
Dolgotrajna izpostavljenost visokim ravnem prostega kristalnega kremena lahko povzroči invalidnost zaradi pljučne bolezni.
Pomembno je, da se vsak dan zaščitimo pred izpostavljenostjo temu prahu v zraku.
Z upoštevanjem dobrih praks danes varujemo svoje zdravje za prihodnost.
Kako boste preživeli svojo upokojitev?

## Slide 7
ZAKAJ STA POMEMBNA ČIŠČENJE IN HIGIENA
Prosti prah (tj. prah, ki lahko z dihanjem vstopi v pljuča) lahko ostane v zraku več dni.
Če se usedli prah premakne, se lahko dvigne v zrak in postane nevaren.
Redno čiščenje zmanjšuje nevarnosti na delovnem mestu in preprečuje nabiranje prahu.
Notes: Kremenov prah nastaja pri različnih delih (žaganje, drobljenje, polnjenje v vreče itd.), pri čemer nastanejo zelo drobni prašni delci. Če ne upoštevate pravilnih postopkov čiščenja, lahko prosti prah v zaprtem prostoru ostane v zraku več dni, kar pomeni veliko nevarnost za delavce.

## Slide 8
NAČINI ČIŠČENJA
Obstajata dve glavni vrsti čiščenja, ki pomagata odstraniti nevaren prah z delovnega mesta. To sta:
Suho čiščenje
Suho čiščenje običajno vključuje sesanje, s katerim odstranimo suh prah s tal in površin.
Mokro čiščenje
Mokro čiščenje lahko vključuje brisanje, uporabo mokrih krtač ali uporabo vodnih pršil in cevi. Voda pomaga zmanjšati možnost, da se prah med čiščenjem dvigne v zrak.
Notes: Obvladovanje prahu lahko izvajamo z dvema vrstama čiščenja: suho in mokro čiščenje.

## Slide 9
ČIŠČENJE TAL
Nepotrebni izpostavljenosti prahu se lahko izognete tako, da vedno uporabljate ustrezno čistilno opremo, ko je na voljo.
Ta videoposnetek kaže najprimernejši način čiščenja za odstranjevanje prahu s tal.
(Kliknite za predvajanje videoposnetka.)
Notes: Naslednji videoposnetek kaže dobre prakse v zvezi s čiščenjem tal. Poleg video slike vidite graf in rdečo črto, ki kaže koncentracijo prahu v mg/m3.
Pri merjenju koncentracije prahu ne gre za prosti kristalni kremen, ampak za polkvantitativno meritev. Bistvena ni vrednost koncentracije prahu, ampak relativna razlika med stopnjami izpostavljenosti za priporočeno prakso in drugo prakso.

## Slide 10
PRAVILNO IN NEPRAVILNO RAVNANJE PRI SUHEM ČIŠČENJU
PRAVILNO
Imejte pripravljene načrte, kako razsutja varno in hitro odpraviti.
Opremo za sesanje pred uporabo preverite, ali je poškodovana. Prijavite okvare.
Preverite, ali je treba zamenjati filter sesalnika.
NEPRAVILNO
Čiščenje s suho krtačo ali stisnjenim zrakom, saj to povzroči dvigovanje prahu v zrak
Uporaba cevi ali šobe za stisnjen zrak za čiščenje suhega prahu z delovnih oblačil.
Notes: Čistilno opremo pred uporabo vsaj enkrat na teden preglejte, ali ima znake poškodb. Za opremo, ki je v stalni uporabi, bodo potrebni pogostejši pregledi. Če je vidna poškodba, o tem obvestite vodjo obrata.
Za pometanje prahu v zaprtem prostoru ne uporabite suhe krtače (glejte sliko).
Ne uporabljajte stisnjenega zraka, ker dvignil prah v zrak. Uporaba stisnjenega zraka za odstranjevanje prahu z delovnih oblačil je dovoljena samo s specializirano in namensko opremo (npr. kabine za zračno prho).
Upoštevajte, da čistilni sistemi s sesanjem na splošno niso primerni za čiščenje razsutij vlažnih materialov.

## Slide 11
PRAVILNO IN NEPRAVILNO RAVNANJE PRI MOKREM ČIŠČENJU
PRAVILNO
Imejte pripravljene načrte, kako razsutja varno in hitro odpraviti.
Poskrbite, da je dovod vode ustrezen in primeren za delo.
Tlak vode prilagodite svojemu delu in pršite le toliko vode, kot je potrebno.
Ko uporabljate pršila in cevi, poskrbite, da je na voljo ustrezno odvajanje vode.
NEPRAVILNO
Čiščenje kupa suhega prahu z močnim vodnim curkom. Pršenje bo učinkovitejše.
Notes: Mokro čiščenje je na splošno učinkovitejše, saj mokri načini čiščenja preprečujejo, da bi se droben prah dvignil v zrak, tako da ga ujamejo v vodi.
Pomembno je, da tlak vode prilagodite čiščenju, ki ga opravljate. Pri omočenju razsutij finega in suhega praškastega materiala je najbolje uporabiti fino meglico. Uporaba vodnega curka bo povzročila vnovično dvigovanje prahu v zrak.
Za konec: Pri uporabi mokrih postopkov se vedno prepričajte, da so na voljo ustrezni odvodni sistemi, ko uporabljate pršenje vode in vodne cevi.

## Slide 12
PRAVILNO IN NEPRAVILNO RAVNANJE V ZVEZI S HIGIENO
PRAVILNO
Redno si umivajte roke.
Preden vstopite v jedilnico, slecite umazana oblačila.
Svoje delovne kombinezone redno čistite.
Za čista oblačila in umazane kombinezone uporabite predpisana mesta za shranjevanje.
NEPRAVILNO
Kajenje na delovnem mestu
Shranjevanje ali uživanje hrane in pijače na delovnih postajah
Mešanje umazanih in čistih oblačil
Odnašanje umazanih kombinezonov domov

## Slide 13
PRAZNA STRAN
S to stranjo lahko pripravite učno gradivo po meri za določena delovna okolja/kontekste.
Če želite spremeniti sliko, z desno miškino tipko kliknite > Spremeni sliko > Iz datoteke.
Če želite ustvariti več strani, kliknite jeziček »Nova stran« zgoraj.

## Slide 14
ZAKLJUČEK
Pri čiščenju in zagotavljanju higiene ne pozabite:
Uporabite primeren način čiščenja za svojo nalogo.
Pred uporabo preverite, da oprema ni poškodovana in deluje pravilno.
Skrbite za osebno higieno.
Izogibajte se kajenju – kajenje krepi škodljive učinke prostega kristalnega kremena na zdravje.

## Slide 15
DODATNA GRADIVA ZA UČENJE
Dobre prakse za čiščenje površin in inštalacij (Opravilni list 2.1.1a)
Dobre prakse za higieno (Opravilni list 2.1.10)
Vodnik za dobre prakse NEPSI
Vodnik NEPSI za MSP
Za več gradiv za učenje o prostem kristalnem kremenu obiščite Platformo za e-učenje NEPSI na naslovu training.nepsi.eu