## Slide 1
FORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA TRABAJAR CON MATERIALES QUE CONTENGAN SÍLICE CRISTALINA

## Slide 2
PREÁMBULO (PARA EL INSTRUCTOR)
Como parte de su formación para implementar las Buenas Prácticas de NEPSI, NEPSI ha desarrollado una serie de recursos formativos.
Cada paquete de formación en PowerPoint trata sobre un tema relevante para los trabajadores de todos los sectores que utilizan materiales que contienen sílice cristalina. Los paquetes proporcionan información sobre los riesgos de la exposición al polvo relacionados con el tema, junto con las buenas prácticas y medidas disponibles para reducirlos. El propósito de la formación es informar y formar a los trabajadores para que puedan utilizar las medidas de control de forma eficaz y reducir así su exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) en su puesto de trabajo.
Use la plantilla en blanco y los marcadores de posición para añadir información adicional a este paquete de formación.

## Slide 3
IMPORTANTE
El contenido de la información de este PowerPoint de formación es de carácter orientativo e informativo. No se trata de una norma o reglamentación, y tampoco crea ninguna obligación legal ni altera las obligaciones existentes creadas por la legislación y las políticas.

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Aprender a protegerse a uno mismo contra los riesgos relacionados con el trabajo es una prioridad.
En este PowerPoint de formación, le informaremos sobre:
Medidas de control básicas para prevenir o minimizar la exposición al polvo dañino de sílice cristalina respirable (SCR).
Texto a rellenar por parte del formador – si ha añadido una diapositiva personalizada, inserte un breve resumen del material contextual
Notes: La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable (SCR) puede provocar problemas graves de salud a largo plazo a los trabajadores. Por ello, es importante que todos los trabajadores estén informados sobre las buenas prácticas para limitar o eliminar su exposición al polvo de sílice.

## Slide 5
TÉCNICAS DE CONTROL DEL POLVO
Existen cinco técnicas principales de control del polvo que se usan para manejar la SCR y que forman parte de las Buenas Prácticas de NEPSI.
BUENA HIGIENE / LIMPIEZA
El lavado de la ropa de trabajo y la aspiración del polvo producido por los procesos evita la acumulación de polvo a lo largo del tiempo. Un lugar de trabajo limpio es un lugar seguro.
CIERRE
Llevar a cabo procesos que generen SCR en un entorno sellado evita la exposición al polvo en origen.
EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN
Captar la SCR en origen, antes de que podamos estar expuestos, y sustituir el aire contaminado con aire limpio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los EPI (por ejemplo, las mascarillas), protegen a los trabajadores del polvo cuando todas las demás medidas de control son insuficientes para controlar los riesgos de exposición.
AGUA
Que los procesos se realicen en un entorno húmedo evita que el polvo se transporte por el aire, ya que el agua captura las partículas.

## Slide 6
LOS RIESGOS DE LA SCR
Las buenas prácticas son fundamentales para protegernos contra la SCR.
La exposición a largo plazo a niveles altos de SCR puede causar enfermedades respiratorias incapacitantes.
Es importante protegernos a diario de la exposición a este polvo transportado por el aire.
Si seguimos ahora las siguientes buenas prácticas estamos protegiendo nuestra salud para el futuro.
¿Cómo va a pasar su jubilación?

## Slide 7
PREVENIR EL POLVO EN EL ORIGEN
Antes que nada, deberíamos intentar reducir el posible polvo que se genere.
Si no podemos evitar la generación de polvo, entonces la forma más efectiva de controlar el polvo es en el origen.
Esto implica contener o separar el polvo del trabajador mediante una barrera o cierre, sistema de ventilación (por ejemplo, por extracción) y/o un sistema de supresión de agua.
Notes: Por ejemplo, cuando llevamos a cabo procesos de alta energía en minerales que contienen sílice cristalina, usar un dispositivo que contenga un sistema de extracción de polvo o con agua. (Ver imagen de arriba.)

## Slide 8
RESOLVER INMEDIATAMENTE LOS DERRAMES
Resolver los derrames de polvo (y sus causas) inmediatamente reducirá la posibilidad de que el polvo asentado se disperse en el aire.
Las partículas respirables de polvo son invisibles a simple vista, a no ser que una potente fuente de luz las ilumine. El polvo puede quedar disperso en el aire durante días o semanas.

## Slide 9
LLEVAR EPI
(SI ES NECESARIO)
Si todas las medidas de control de polvo (ver las cinco principales técnicas de control) son insuficientes para prevenir la exposición al polvo, lleve EPI.
Los EPI no sustituyen de ninguna manera las demás medidas de control de polvo. Las mascarillas contra el polvo protegen temporalmente a los trabajadores, pero la calidad general del aire puede seguir estando comprometida debido al polvo.

## Slide 10
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER PARA UNAS BUENAS PRÁCTICAS BÁSICAS
QUÉ HACER
Restringir el acceso a los sitios de trabajo/zonas expuestas al polvo solamente a los empleados y el personal autorizado.
Usar sistemas de ventilación o supresión de agua para reducir el polvo aerotransportado.
Si es posible, realizar la tarea al aire libre.
Usar métodos de limpieza por aspiración o húmeda.
Planear con antelación para asegurar que los espacios de trabajo son seguros y los equipos funcionan correctamente.
Informar de los fallos y tener un plan para afrontarlos de forma rápida y segura.
Llevar EPI mientras dure la tarea. Asegurarse de que las mascarillas quedan bien ajustadas a la cara.

## Slide 11
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER PARA UNAS BUENAS PRÁCTICAS BÁSICAS
QUÉ NO HACER
Usar un cepillo seco. Use métodos de limpieza por aspiración o en húmedo.
Usar aire comprimida para limpiar el polvo.
Llevarse la ropa sucia o los EPI a casa.
Usar EPI dañados.
Fumar o comer en las áreas de procesado de su lugar de trabajo.

## Slide 12
DIAPOSITIVA VACÍA
Use esta diapositiva para crear materiales personalizados de formación específicos para un entorno/contexto laboral en concreto.
Para cambiar la imagen, haga clic con el botón derecho > Cambiar imagen > Desde el archivo.
Para crear más diapositivas, haga clic en «Nueva diapositiva» en la pestaña de arriba.

## Slide 13
CONCLUSIÓN
Cuando trabaje con minerales que contengan sílice cristalina, recuerde:
Procure siempre frenar el polvo en el origen.
Un entorno de trabajo limpio es un entorno seguro.
Restringir el acceso a las áreas expuestas al polvo es una forma segura de prevenir la exposición.
Evite fumar. Fumar incrementa los efectos negativos para la salud de la SCR.

## Slide 14
MATERIALES DE FORMACIÓN ADICIONALES
Buenas Prácticas para la Limpieza de superficies e instalaciones (Hoja de tareas 2.1.1a).
Buenas Prácticas para una Buena higiene (Hoja de tareas 2.1.10).
Guía de Buenas Prácticas de NEPSI
Guía NEPSI para pymes
Consulte la Plataforma de E-learning de NEPSI en training.nepsi.eu para obtener más recursos de formación sobre SCR.