## Slide 1
OBUKA ZA DOBRU PRAKSU PRILIKOM RADA SA MATERIJALIMA KOJI SADRŽE KRISTALIZIRANI SILICIJUM

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje sopstvenu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Osnovne kontrolne mjere za sprečavanje ili minimaliziranje izloženosti štetnoj prašini od kristaliziranog silicijuma koja se može udahnuti (RCS)
Tekst koji predavač može popuniti – ako dodate prilagođeni slajd, ubacite kratak pregled povezanog materijala
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Postoji pet glavnih tehnika kontrole prašine koje se koriste za regulisanje RCS-a, a deo su NEPSI dobre prakse.
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamjena kontaminiranog zraka sustav.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mjere nisu dovoljne da kontroliraju izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZICI OD RCS-a
Dobra praksa je ključna u zaštiti od RCS-a
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku
Sadašnjim poštivanjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti mirovinu?

## Slide 7
ZAUSTAVLJANJE PRAŠINE NA NJEZINOM IZVORU
Prije sveta, trebalo bi da smanjimo mogućnost da se prašina generira.
Ako ne možemo izbjeći generiranje prašine, onda je najefikasniji način njezine kontrole na samom njezinom izvoru.
Ovo znači zadržavanje ili odvajanje prašine od radnika korištenjem prepreka ili izolacije, ventilacionih sustava (npr. ekstrakcija) i/ili vodenih sustava.
Notes: Na primjer, prilikom obavljanja visokoenergetskih procesa na mineralima koji sadrže kristalizirani silicijum, treba koristiti uređaj koji ima vodeni sustav ili sustav za ekstrakciju prašine. (vidi sliku iznad.)

## Slide 8
RIJEŠAVAJTE PROSUTO ODMAH
Ako odmah riješavate problem prosute prašine (i njen uzrok), smanjit ćete mogućnost da se slegnuta prašina podigne u zrak.
Čestice prašine koje se mogu udahnuti nisu vidljive golim okom, osim ako ih ne osvjetli jak izvor svjetlosti. Takva prašina može ostati u zraku danima, pa i tjednima

## Slide 9
NOSITE OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU (AKO JE NEOPHODNO)
Ako druge kontrolne mjere (vidi pet glavnih tehnika kontrole) nisu dovoljne da sprječe izloženost prašini, nosite osobnu zaštitnu opremu.
Osobna zaštitna oprema ni u kom slučaju nije zamjena za druge mjere kontrole prašine. Maske za prašinu privremeno štite pojedine radnike, ali opći kvalitet zraka i dalje može biti loš zbog prašine.

## Slide 10
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI KAO DOBRU PRAKSU
TREBA
Ograničiti pristup radnim oblastima / oblastima izloženim prašini samo na radnike i autorizirano osoblje
Koristiti ventilacione ili vodene sustave za smanjivanje podizanja prašine u zrak.
Ako je moguće, obavljati posao na otvorenom.
Koristiti usisne ili vlažne metode čišćenja.
Planirati unaprijed kako bi se osiguralo da su radna mjesta sigurna, a oprema ispravna
Prijaviti greške i imati plan kako da se na njih reaguje brzo i sigurno
Nositi osobnu zaštitnu opremu tijekom obavljanja zadatka. Voditi računa da maske za lice prijanjaju propisno

## Slide 11
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI KAO DOBRU PRAKSU
NE TREBA
Koristiti suhu četku – koristite usisne ili vlažne metode čišćenja
Koristiti komprimirani zrak za čišćenje prašine
Nositi prljavu odjeću ili osobnu zaštitnu opremu kući
Koristiti oštećenu osobnu zaštitnu opremu
Pušiti ili jesti u radnim oblastima na vašem radnom mjestu

## Slide 12
PRAZAN SLAJD
Koristite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem jezičku.

## Slide 13
ZAKLJUČAK
Kada radite sa mineralima koji sadrže kristalizirani silicijum, upamtite:
Uvijek zaustavite prašinu na njezinom izvoru
Čisto radno okruženje je sigurno radno okruženje
Ograničavanje pristupa oblastima sa prašinom je siguran način da se sprječi izloženost prašini.
Izbjegavajte pušenje – pušenje povećava negativan učinak RCS-a na zdravlje.

## Slide 14
DODATNI MATERIJALI ZA UČENJE
Dobra praksa za čišćenje površina i instalacija (zadatak 2.1.1a)
Dobra praksa održavanja higijena (zadatak 2.1.10)
NEPSI Vodič za dobru praksu
NEPSI Vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.