## Slide 1
LABĀS PRAKSES APMĀCĪBAS DARBAM AR KRISTĀLISKO SILĪCIJA DIOKSĪDU SATUROŠIEM MATERIĀLIEM

## Slide 2
PREAMBULA (PASNIEDZĒJAM)
NEPSI Labās prakses īstenošanā izglītības posma ietvaros NEPSI ir izstrādājusi izglītojošu resursu kopumu.
Katrā PowerPoint mācību prezentācijā ir aplūkota tēma, kas attiecas uz darbiniekiem visās nozarēs, kurās izmanto kristālisko silīcija dioksīdu saturošus materiālus. Mācību prezentācijā ir sniegta informācija par putekļu iedarbības riskiem, kas saistīti ar attiecīgo tematu, un par labu praksi un pieejamajiem pasākumiem, lai tos samazinātu. Mācību mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus, lai viņi varētu efektīvi piemērot kontroles pasākumus un samazināt ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbību darba vietā.
Izmantojiet tukšo veidni un vietzīmes, lai pēc vajadzības pievienotu papildu informāciju šai mācību paketei.

## Slide 3
IEVĒROJIET
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā sniegtajai informācijai ir konsultatīvs raksturs un informatīvs saturs. Tas nav standarts vai regulējums, un tas neveido jaunus likumā noteiktus pienākumus, nedz arī maina esošos pienākumus, ko nosaka tiesību akti un politika veselības aizsardzības jomā.

## Slide 4
IEVADS
Svarīgākais ir iemācīties aizsargāt sevi pret apdraudējumiem, kas var rasties darbā.
Šajā PowerPoint apmācības prezentācijā jūs uzzināsiet:
Par pamata kontroles pasākumiem, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kaitīgo ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (RCS) iedarbību.
Teksta daļa, ko aizpilda pasniedzējs – ja esat pievienojis individualizētu slaidu, ievietojiet īsu pārskatu par konteksta materiālu.
Notes: Pārmērīga ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda (RCS) iedarbība ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas darbiniekiem. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai visi darbinieki būtu informēti par labo praksi, kas ierobežo vai novērš silīcija dioksīda putekļu iedarbību.

## Slide 5
PUTEKĻU KONTROLES METODES
Ir piecas galvenās putekļu kontroles metodes, ko izmanto RCS pārvaldīšanai un kas ir NEPSI labās prakses sastāvdaļa.
LABA HIGIĒNA / UZKOPŠANA
Mazgājot darba apģērbu un savācot putekļus, kas rodas darba procesā, ar putekļsūcēju, tiek novērsta putekļu uzkrāšanās laika gaitā – tīra darba vieta ir droša.
NOROBEŽOŠANA
RCS ražošanas procesu veikšana norobežotā vidē novērš putekļu iedarbību to rašanās vietā.
NOSŪCE / VENTILĀCIJA
RCS uztveršana tā rašanās vietā, pirms mēs esam pakļauti tā iedarbībai, un piesārņotā gaisa aizstāšana ar tīru gaisu.
AIZSARGIERĪCES
IAL (piemēram, sejas maskas) aizsargā darbiniekus no putekļiem, ja visi pārējie kontroles pasākumi ir nepietiekami, lai kontrolētu iedarbības risku.
ŪDENS
Mitrinot procesus, tiek novērsta putekļu nonākšana gaisā, jo ūdens aiztur daļiņas.

## Slide 6
RCS RADĪTIE RISKI
Laba prakse ir būtiska, lai mūs aizsargātu pret RCS.
Ilgstoša augsta RCS līmeņa iedarbība var ierosināt invaliditāti izraisošas plaušu slimības.
Ir svarīgi, lai mēs katru dienu pasargātu sevi no šo gaisā esošo putekļu iedarbības.
Ievērojot labu praksi šodien, mēs būsim veseli rīt.
Kā pavadīsiet savu pensijas laiku?

## Slide 7
APTURĒT PUTEKĻUS TO RAŠANĀS VIETĀ
Mums jācenšas samazināt putekļu rašanās iespējas.
Ja mēs nevaram izvairīties no putekļu rašanās, tad visefektīvākais veids, kā kontrolēt putekļus, ir to rašanās vietā.
Tas nozīmē aizturēt vai nošķirt putekļus no darbinieka, izmantojot barjeru vai nodalījumu, ventilācijas sistēmu (piemēram, nosūces) un/vai nomākšanas sistēmu ar ūdens palīdzību.
Notes: Piemēram, veicot augstas enerģijas procesus ar minerāliem, kas satur kristālisko silīcija dioksīdu, izmantojiet ierīci ar putekļu nosūces/ūdens sistēmu. (Skat. attēlu iepriekš).

## Slide 8
NEKAVĒJOTIES LIKVIDĒJIET NOPLŪDES
Nekavējoties novēršot putekļu noplūdes (un to cēloņus), samazināsies iespēja, ka nogulsnējušies putekļi nonāks gaisā.
Ieelpojamās putekļu daļiņas ir neredzamas ar neapbruņotu aci, ja vien tās netiek izgaismotas ar spēcīgu gaismas avotu. Putekļi var saglabāties gaisā vairākas dienas vai nedēļas.

## Slide 9
LIETOJIET IAL
(JA NEPIECIEŠAMS)
Ja visi pārējie putekļu kontroles pasākumi (skat. 5 galvenos kontroles paņēmienus) ir nepietiekami, lai novērstu putekļu iedarbību, jālieto IAL.
IAL nekādā ziņā neaizstāj citus putekļu kontroles pasākumus. Pretputekļu maskas uz laiku pasargā atsevišķus darbiniekus, taču putekļi joprojām var pasliktināt kopējo gaisa kvalitāti.

## Slide 10
PAMATA LABĀS PRAKSES IETEIKUMI
KO DARĪT
Ierobežojiet piekļuvi darba vietām/putekļu iedarbībai pakļautajām zonām tikai darbiniekiem un pilnvarotajam personālam.
Izmantojiet ventilācijas sistēmas vai nomākšanu ar ūdeni, lai samazinātu gaisā esošo putekļu daudzumu.
Ja iespējams, veiciet darbus ārpus telpām.
Izmantojiet putekļsūcēju vai mitrās tīrīšanas metodes.
Savlaicīgi plānojiet, lai nodrošinātu, ka darba vietas ir drošas un aprīkojums ir darba kārtībā.
Ziņojiet par bojājumiem un izstrādājiet plānu to ātrai un drošai novēršanai.
Uzdevuma veikšanas laikā valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Pārliecinieties, vai sejas maskas pareizi pieguļ.

## Slide 11
PAMATA LABĀS PRAKSES IETEIKUMI
KO NEDARĪT
Neizmantojiet sausu birsti – izmantojiet putekļu sūcēju vai mitro tīrīšanas metodi.
Neizmantojiet saspiestu gaisu, lai satīrītu putekļus.
Nenesiet mājās netīrās darba drēbes vai IAL.
Nelietojiet bojātus IAL.
Nesmēķējiet vai neēdiet savas darbavietas procesu zonās.

## Slide 12
TUKŠS SLAIDS
Izmantojiet šo slaidu, lai izveidotu darba videi/kontekstam pielāgotu mācību materiālu.
Lai mainītu attēlu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu > mainīt attēlu > no faila.
Lai izveidotu vairāk slaidu, noklikšķiniet uz cilnes "Jauns slaids".

## Slide 13
NOSLĒGUMS
Strādājot ar minerāliem, kas satur kristālisko silīcija dioksīdu, atcerieties:
Vienmēr centieties apturēt putekļu veidošanos to izcelsmes vietā.
Tīra darba vide ir droša darba vide.
Piekļuves ierobežošana putekļu iedarbībai pakļautajām vietām ir drošs veids, kā novērst iedarbību.
Izvairieties no smēķēšanas – smēķēšana pastiprina RCS negatīvo ietekmi uz veselību.

## Slide 14
PAPILDU MĀCĪBU MATERIĀLI
Labā prakse virsmu un instalāciju tīrīšanai (Uzdevumu lapa 2.1.1.1a)
Labas higiēnas labā prakse (Uzdevumu lapa 2.1.10)
NEPSI Labās prakses rokasgrāmata
NEPSI Rokasgrāmata MVU
Apmeklējiet NEPSI E-mācību platformu training.nepsi.eu, lai iegūtu vairāk mācību resursu par RCS.