## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE KROVOS IR TRANSPORTAVIMO SISTEMAS

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
kaip kuriamos visiškai atitvertos krovos ir transportavimo sistemos, siekiant išvengti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) dulkių patekimo į orą darbo vietoje, kai iš vienos vietos į kitą perkeliamos didelės medžiagos.
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.
Šiame mokyme pateiktos įvairių mechaninių ir pneumatinių krovos ir transportavimo sistemų, naudojamų produktų su kristaliniu siliciu, ypač sausų, pervežimui įmonės viduje, gairės.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
Krovos ir transportavimo sistemos dulkėms valdyti naudoja atitvėrimą – tai vienas iš penkių pagrindinių dulkių kontrolės metodų.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKSD dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
TOKIOS VEIKLOS KELIAMI PAVOJAI
Teisingas tokių priemonių veikimas yra esminis, siekiant apsaugoti mus nuo ĮKSD.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?

## Slide 7
KAIP ATITVERTOS SISTEMOS SUMAŽINA ĮKSD POVEIKĮ
Atitvertos sistemos yra veiksmingiausia techninė dulkių kontrolės priemonė. Jų privalumai apima:
sumažintas arba panaikintas dulkių poveikis;
greitas ir ekonomiškas medžiagų transportavimas;
mažesnė žmogiškosios klaidos ir sužeidimų rizika.
Notes: Transportuojant medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio, dulkių dalelės gali pasklisti ore. Veiksmingiausia dulkių kontrolės priemonė yra dirbti uždarose sistemose (inkapsuliavimas, atitvėrimas).

## Slide 8
ATITVERTŲ TRANSPORTO SISTEMŲ TIPAI
Sraigtiniai konvejeriai
Konvejerio juostos
Keltuvai su gaubtu
Vibracinis tiekimo mechanizmas
Mokytojo tekstas – pridėkite nuotrauką arba informaciją apie jūsų kontekstą atitinkančią transporto sistemų informaciją (jei reikia).
Notes: Transporto sistemos paprastai būna pneumatinės (t. y. turinčios arba veikiančios dėl dujų ar oro slėgio), nes jos yra veiksmingesnės.
Jei nėra atitvertos transporto sistemos, visiško atitvėrimo alternatyva gali būti sausų medžiagų drėkinimas.

## Slide 9
ATITVERTŲ KROVOS SISTEMŲ TAIP IR NE
TAIP
Patikrinkite, ar nesimato pažeidimo žymių, ypač nusidėvėjimo vietose (pvz., įlenkimuose).
Išbirusias medžiagas išvalykite nedelsiant, naudodami siurblį arba drėgno valymo metodus.
Patikrinkite konvejerio juostų valymo įrenginių būklę, prireikus juos sureguliuokite.
Praneškite padalinyje esančiam vadovui apie galimus išbyrėjimus ir problemas.
Iš anksto planuokite, ką darysite avariniais atvejais. Pavyzdžiui, nurodykite saugų užsikimšimų valymo būdą.
NE
Neperkraukite krovos sistemų medžiagomis.
Netransportuokite objektų, neskirtų uždaroms sistemoms.
Neatlikite neleistinų sistemos pakeitimų. Pasitelkite kompetentingą specialistą.

## Slide 10
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.

## Slide 11
IŠVADA
Uždaros transportavimo sistemos yra geriausias būdas kontroliuoti dulkėtumą vežant birias medžiagas.
Atminkite:
kai įmanoma, visada naudokitės atitvertomis sistemomis;
patikrinkite, ar sistemoje nėra matomų pažeidimo požymių;
praneškite apie defektus prižiūrėtojui.
Mokytojas įrašo pagal kontekstą tinkamas išvadas.

## Slide 12
TOLESNIS MOKYMASIS
Geroji krovos ir transporto sistemų patirtis (2.1.11 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.