## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE VĖDINIMĄ IR VĖDINIMO SISTEMAS

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
apie tris vėdinimo sistemos rūšis, naudojamas įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikiui darbuotojams mažinti;
gerąsias vėdinimo patirtis.
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.
Šiame mokyme suteikiama bendroji aplinkos, kurioje yra kristalinio silicio, vėdinimo informacija ir gairės.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
Vėdinimas (ir ištraukimas) yra vienas iš penkių pagrindinių dulkių kontrolės metodų.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKSD dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
TOKIOS VEIKLOS KELIAMI PAVOJAI
Teisingas tokių priemonių veikimas yra esminis, siekiant apsaugoti mus nuo ĮKSD.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?

## Slide 7
KAIP VĖDINIMAS SUMAŽINA ĮKSD
Vėdinimas naudojamas ore esančių dulkių, apimančių įkvepiamąjį kristalinio silicio dioksidą, poveikiui darbuotojams mažinti.
Vėdinimo sistemų tikslas yra apsaugoti darbuotojus:
surenkant darbo procesų metu ore susidarančias dulkes iki to, kol jos galėtų mus paveikti;
užtikrinant, kad oro kokybė yra saugi, pakeičiant užterštą orą švariu.
Įrankiuose sumontuotos ištraukiamosios vėdinimo sistemos surenka dulkes jų susidarymo vietoje.
Notes: Vėdinimas yra svarbi kokybiško oro darbo aplinkoje užtikrinimo dalis. Tinkamai suprojektuota vietinė ištraukiamojo vėdinimo sistema yra vienas iš veiksmingiausių būdų mažinti silicio dulkių poveikį, kai neįmanoma išvengti dulkių sklidimo taikant atitvėrimo ar drėgnus metodus.

## Slide 8
VĖDINIMO METODAI
Yra trijų tipų vėdinimo sistemos, atliekančios skirtingas funkcijas:
Natūralus vėdinimas – (pvz., pro langus, duris ir pan. patenkantis šviežias oras) leidžia orui judėti, natūraliai sumažindamas ore sklandančius teršalus.
Sienose montuojami ventiliatoriai – naudojami oro srautui sukurti, kad užterštas oras būtų pakeistas švariu.
Ištraukiamasis vėdinimas – naudojamas ore sklandančioms dulkėms surinkti prieš joms patenkant į darbuotojų kvėpavimo zoną ir saugiai jas ištraukti.
Notes: Yra trys pagrindinės vėdinimo rūšys. Paprastai vietinis ištraukiamasis vėdinimas laikomas veiksmingiausia vėdinimo rūšimi, jei įmanoma, jis turėtų visada būti naudojamas.

## Slide 9
VĖDINIMO TAIP IR NE
TAIP
Naudokite vėdinimo sistemas, jei tik įmanoma.
Praneškite apie bet kokias su vėdinimo sistemomis susijusias problemas ar gedimus.
Mokytojo tekstas – įrašykite papildomą tekstą apie jūsų kontekstą atitinkančią bendrąją vėdinimo informaciją.
NE
Patys nieko nekeiskite vėdinimo sistemose.
Šalia ištraukiamojo vėdinimo sistemų nenaudokite kilnojamų ventiliatorių, galinčių sutrikdyti oro tėkmę arba vėl sukelti nusėdusias dulkes į orą.
Mokytojo tekstas – įrašykite papildomą tekstą apie jūsų kontekstą atitinkančią bendrąją vėdinimo informaciją.

## Slide 10
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.

## Slide 11
IŠVADA
Vėdinimas yra svarbi dulkių kontrolės dalis, padedanti išlaikyti saugų oro kokybės lygį.
Atminkite:
kai įmanoma, visada naudokitės vėdinimo sistemomis;
nieko nekeiskite vėdinimo sistemose;
jei įtariate, kad vėdinimo sistema neveikia tinkamai, informuokite padalinyje esantį vadovą.

## Slide 12
TOLESNIS MOKYMASIS
Geroji bendrojo vėdinimo patirtis (2.1.9 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.