## Slide 1
USPOSABLJANJE GLEDE DOBRIH PRAKS ZA PREZRAČEVANJE IN PREZRAČEVALNE SISTEME

## Slide 2
UVOD (ZA PREDAVATELJA)
Kot del koraka izobraževanja pri izvajanju dobrih praks NEPSI smo v NEPSI razvili nabor izobraževalnih virov.
Vsak paket za usposabljanje PowerPoint pokriva temo, ki je pomembna za delavce v vseh panogah, ki uporabljajo materiale, ki vsebujejo kristalni kremen. Paketi zagotavljajo informacije o tveganjih izpostavljenosti prahu, povezanih s temo, ter dobrih praksah in ukrepih, ki so na voljo za njihovo zmanjšanje. Namen usposabljanja je obveščati in izobraževati delavce, da bi jim pomagali pri učinkoviti uporabi ukrepov za obvladovanje in zmanjšali njihovo izpostavljenost prostemu kristalnemu kremenu na delovnem mestu.
S prazno predlogo in oznakami za vstavljanje v ta paket za usposabljanje po potrebi dodajte informacije.

## Slide 3
NE POZABITE
Informacije v tej datoteki PowerPoint za usposabljanje so svetovalne po naravi in informativne po vsebini. To ni standard ali predpis in ne ustvarja novih pravnih obveznosti ter ne spreminja obstoječih obveznosti, ki jih določajo zdravstvena zakonodaja in predpisi.

## Slide 4
UVOD
Pomembno je, da se naučite zaščititi pred nevarnostmi, povezanimi z delom.
S to datoteko PowerPoint za usposabljanje se boste naučili naslednje:
Tri vrste prezračevalnih sistemov, ki se uporabljajo za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev prahu s prostim kristalnim kremenom
Dobre prakse za prezračevanje
Predavateljevo besedilo – če ste dodali stran po meri, vstavite kratek pregled gradiva za kontekst
Notes: Čezmerna izpostavljenost prahu s prostim kristalnim kremenom lahko dolgoročno povzroči hude zdravstvene težave za delavce. Zato je pomembno, da so vsi delavci seznanjeni z dobrimi praksami, ki omejujejo ali odpravljajo izpostavljenost kremenovemu prahu.
To usposabljanje zagotavlja informacije in smernice o splošnem prezračevanju za okolja, ki vsebujejo kristalni kremen.

## Slide 5
TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE PRAHU
Prezračevanje (in odsesavanje) je ena od petih glavnih tehnik za obvladovanje prahu.
HIGIENA/POSPRAVLJANJE
Pranje delovnih oblačil in sesanje prahu, ki nastane pri procesih, prepreči postopno nabiranje prahu – le čist delovni prostor je tudi varen.
OHIŠJE
Izvajanje proizvodnih procesov, kjer nastaja prosti kristalni kremen, v zaprtih ohišjih preprečuje izpostavljenost prahu pri izvoru.
ODVAJANJE/PREZRAČEVANJE
Zajemanje prostega kristalnega kremena pri viru, preden smo mu izpostavljeni, in nadomeščanje onesnaženega zraka s čistim.
ZAŠČITNA OPREMA
Osebna zaščitna oprema (npr. obrazne maske) ščiti delavce pred prahom, ko vsi drugi ukrepi za obvladovanje prahu ne zadoščajo za omejevanje tveganj izpostavljenosti.
VODA
Vzdrževanje stalne omočenosti procesov preprečuje dvigovanje prahu v zrak, tako da delce vežemo z vodo.

## Slide 6
TVEGANJA ZARADI TE DEJAVNOSTI
Pravilno delovanje te opreme je bistveno za zaščito pred prostim kristalnim kremenom.
Dolgotrajna izpostavljenost visokim ravnem prostega kristalnega kremena lahko povzroči invalidnost zaradi pljučne bolezni.
Pomembno je, da se vsak dan zaščitimo pred izpostavljenostjo temu prahu v zraku.
Z upoštevanjem dobrih praks danes varujemo svoje zdravje za prihodnost.
Kako boste preživeli svojo upokojitev?

## Slide 7
KAKO PREZRAČEVANJE ZMANJŠA KOLIČINO PROSTEGA KRISTALNEGA KREMENA
Prezračevanje se uporablja za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev prahu v zraku, vključno s prostim kristalnim kremenom.
Namen prezračevalnih sistemov je zaščita delavcev na naslednje načine:
Prestrezanje prahu v zraku, ki nastaja pri delovnih procesih, preden smo mu izpostavljeni
Zagotavljanje varnega zraka z nadomeščanjem onesnaženega zraka s čistim
Prezračevalni sistem na izpuhu orodja zajame prah pri izvoru
Notes: Prezračevanje je pomemben del vzdrževanja kakovosti notranjega zraka v delovnem okolju. Pravilno zasnovan prezračevalni sistem na izpuhih strojev je med najučinkovitejšimi načini za zmanjšanje izpostavljenosti kremenovemu prahu, kadar nastajanja prahu ni mogoče preprečiti z ločevanjem ali mokrimi metodami.

## Slide 8
VRSTE PREZRAČEVANJA
Obstajajo tri različne vrste prezračevalnih sistemov:
Naravno prezračevanje – (npr. svež zrak iz oken, vrat itd.) omogoča pretok zraka, kar naravno zmanjša koncentracijo onesnaževal v zraku.
Stenski ventilatorji – uporabljajo se za vzpostavljanje pretoka zraka, ki nadomešča onesnažen zrak s čistim.
Prezračevanje na izpuhih strojev – uporablja se za prestrezanje prahu v zraku, preden doseže območje, kjer dihajo delavci, nato pa ga varno izpustimo.
Notes: Obstajajo tri glavne vrste prezračevanja. Prezračevanje na izpuhih strojev na splošno velja za najučinkovitejšo vrsto prezračevanja in ga je treba uporabiti vedno, kadar je to mogoče.

## Slide 9
PRAVILNO IN NEPRAVILNO RAVNANJE PRI PREZRAČEVANJU
PRAVILNO
Uporabljajte razpoložljive sisteme za prezračevanje.
Prijavljajte težave in napake v zvezi s prezračevalnimi sistemi.
Predavateljevo besedilo – dodatno besedilo o splošnem prezračevanju, pomembno za vaš kontekst
NEPRAVILNO
Poseganje v prezračevalne sisteme
Uporaba prenosnih ventilatorjev, ki lahko zmotijo pretok zraka okoli prezračevalnih sistemov na izpuhih strojev ali ki lahko dvignejo usedli prah v zrak
Predavateljevo besedilo – dodatno besedilo o splošnem prezračevanju, pomembno za vaš kontekst

## Slide 10
PRAZNA STRAN
S to stranjo lahko pripravite učno gradivo po meri za določena delovna okolja/kontekste.
Če želite spremeniti sliko, z desno miškino tipko kliknite > Spremeni sliko > Iz datoteke.
Če želite ustvariti več strani, kliknite jeziček »Nova stran« zgoraj.

## Slide 11
ZAKLJUČEK
Prezračevanje je ključni del obvladovanja prahu in pomaga ohranjati varno raven kakovosti zraka.
Ne pozabite:
Vedno uporabljajte razpoložljive sisteme za prezračevanje.
Ne posegajte v prezračevalne sisteme.
Če sumite, da prezračevalni sistem ne deluje pravilno, se obrnite na vodjo obrata.

## Slide 12
NADALJNJE UČENJE
Dobre prakse za splošno prezračevanje (Opravilni list 2.1.9)
Vodnik za dobre prakse NEPSI
Vodnik NEPSI za MSP
Za več gradiv za učenje o prostem kristalnem kremenu obiščite Platformo za e-učenje NEPSI na naslovu training.nepsi.eu