## Slide 1
OBUKA DOBRE PRAKSE ZA SEČENJE, BRUŠENJE I PESKARENJE

## Slide 2
PREAMBULA (ZA PREDAVAČA)
Kao dio obrazovnog koraka u primjeni NEPSI dobre prakse, Nepsi je razvio niz obrazovnih resursa.
Svaka PowerPoint obuka pokriva temu relevantnu za radnike diljem svih industrija koje koriste materijale koji sadrže kristalizirani silicijum. Paketi pružaju informacije o rizicima izloženosti prašini u vezi s temom, dobrom praksom i mjerama koje su dostupne za njihovo reduciranje. Svrha obuke je da informira i obrazuje radnike ne bi li im pomogla da efikasno koriste kontrolne mjere i umanje sopstvenu izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) na radnome mjestu.
Koristite prazne obrasce i rezervirana mjesta za dodatne informacije ako je to potrebno.

## Slide 3
OBRATITE PAŽNJU
Informacije u ovoj PowerPoint prezentaciji savjetodavne su prirode i informativnoga sadržaja. Ovo nije ni standard, ni regulativa, i ne stvara nove zakonske obveze, niti mijenja postojeće obveze na osnovu zdravstvenoga zakonodavstva i politike.

## Slide 4
UVOD
Znanje kako se zaštiti od zdravstvenih rizika na poslu je prioritet.
U ovoj obuci PowerPoint obuci naučit ćete:
Kako se tijekom procesa pakovanja može generirati prašina u zraku
Kako su sustavi pakovanja konstruirani da minimaliziraju otpuštanje prašine, uključujući i prašinu kristaliziranog silicijuma koji se može udahnuti (RCS)
Koju bi dobru praksu trebalo poštivate da se zaštitite od izloženosti prašine u zraku
Tekst koji predavač može popuniti – ako dodate prilagođeni slajd, ubacite kratak pregled povezanog materijala
Notes: Pojačana izloženost kristaliziranom silicijumu koji se može udahnuti (RCS) može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema na duže staze Iz tog razloga važno je da svi radnici budu svjesni dobre prakse koje ograničavaju ili eliminiraju izloženost silikonskoj prašini.
Ova obuka pruža informacije o kontroli prašine u sustavima pakovanja. Imajte na umu da je potrebna procjena rizika kada konstruirate sustav pakovanja, iako je taj zadatak prvenstveno za upravu.

## Slide 5
TEHNIKE KONTROLE PRAŠINE
Prašina koju stvaraju sustavi pakovanja može se riješiti korištenjem izolacije, izvlačenja/ventilacije, osobne zaštitne opreme i dobrom higijenom, čišćenjem, što su četiri od pet glavnih tehnika kontrole prašine.
DOBRA HIGIJENA / ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Pranje radne odjeće i usisavanje prašine koja nastaje tijekom procesa, sprečavaju njeno akumuliranje tijekom vremena – čisto radno mjesto je sigurno radno mjesto.
IZOLIRANJE
Sprovođenje procesa proizvodnje RCS-a u izoliranom okruženju sprječava izloženost prašini na njenom izvoru
EKSTRAKCIJA / VENTILACIJA
Prikupljanje RCS-a na samom izvoru, prije no što postanemo izloženi i zamena kontaminiranog zraka čistim.
ZAŠTITNA OPREMA
Osobna zaštitna oprema (npr. maske za lice) štiti radnike od prašine kada sve ostale kontrolne mere nisu dovoljne da kontrolišu izloženost
VODA
Održavanje procesa vlažnim sprječava da se prašina podigne u zrak, hvatanjem čestica vodom

## Slide 6
RIZIK OD OVE AKTIVNOSTI
Ova aktivnost može biti veoma prašnjava
Dugotrajna izloženost visokom nivou RCS-a može dovesti do teških, doživotnih oboljenja pluća
Važno je da se svakoga dana zaštitimo od izloženosti toj prašini koja se nalazi u zraku
Sadašnjim poštivanjem dobre prakse, štitimo naše zdravlje za budućnost.
Kako ćete provesti penziju?

## Slide 7
KAKO SUSTAVI PAKOVANJA STVARAJU RCS
Sustavi pakovanja uključuju rukovanje velikim količinama materijala koji često sadrže kristalizovani silicijum.
Metoda pakovanja će uticati na količinu stvaranja prašine u zraku koja se može udisati.
Suhi materijali obično stvaraju veću prašinu od vlažnih materijala
Brže, visokoenergetsko pakovanje obično stvara više prašine
Ako se koristi komprimirani zrak za fluidizaciju praškastog materijala, onda se može stvoriti još više prašine u zraku
Više prašine se generira i kada materijali padaju sa veće visine

## Slide 8
SMANJIVANJE IZLOŽENOSTI PRAŠINI KOD SUSTAVA ZA PAKOVANJE
Glavne mjere kontrole prašine uključuju automatizaciju, izolaciju procesa i ventilaciju
Automatizacija pomaže minimalizaciju kontakta radnika sa prašnjavim procesima i često omogućava da se radni procesi nadgledaju iz daljine, iz čiste kontrole sobe
Izolacija pomaže minimaliziranje širenja prašine od njenog izvora
  Fizička prepreka između radnoga procesa i radnika može ostvariti visok nivo zaštite. Ipak, mjere predostrožnosti protiv izloženosti moraju biti poduzete ulazi li se u izolirani prostor!
  Osiguravanje čvrstog zaptivanja između crijeva za punjenje i vreće sprečava da se prašina raširi
Usisna ventilacija hvata prašinu koja se podigla u zrak na njenom izvoru, prije no što joj budemo izloženi
Respiratorna zaštitna oprema također može biti potrebna ako gore navedene mjere nisu dovoljne.

## Slide 9
ŠTA TREBA RADITI I NE TREBA RADITI KOD SUSTAVA PAKOVANJA
TREBA
Koristiti postojeće kontrolne mjere. Dodatno, može biti potrebna respiratorna zaštitna oprema.
Imajte plan kako da sigurno riješite prosute materijale i odmah ih očistite koristeći usisne ili vlažne metode čišćenja
Postarajte se da sustavi ventilacije rade učinkovito
Prijavite nadzorniku oštećenja
NE TREBA
Ulaziti u izolirani prostor bez poduzimanja mjera predostrožnosti protiv izloženosti prašini, poput respiratorne zaštitne opreme
Mijenjati kontrolne mjere. One su tu radi vašega zdravlja i sigurnosti.
Čistiti suhom četkom. Umjesto toga, koristite usisavanje ili vlažno čišćenje.
Tekst za predavača – dodajte dodatne informacije relevantne u vašem kontekstu

## Slide 10
ZAKLJUČAK
Propisno korištenje sustava pakovanja može pomoći u održavanju sigurnog radnog okruženja bez prašine. Zapamtite:
Uvijek korisite dostupne mjere kontrole prašine
Ako sumnjate da su mjere kontrole prašine loše, prijavite menadžeru na licu mjesta.
Odmah rešavajte problem prosutog materijala
Predavač da doda zaključak na osnovu svog konteksta

## Slide 11
PRAZAN SLAJD
Upotrijebite ovaj slajd da napravite prilagođenu obuku specifičnu za radno okruženje ili kontekst.
Da promjenite sliku, desni klik > promjeni sliku > iz datoteke.
Da napravite još slajdova, kliknite na „Novi slajd“ na gornjem tabu.

## Slide 12
DODATNI MATERIJALI ZA UČENJE
Dobra praksa kod sustava pakovanja (zadak 2.1.18)
NEPSI Vodič za dobru praksu
NEPSI Vodič za SME
Posjetite NEPSI platformu za e-učenje na training.nepsi.eu za više izvora o RCS-u.