## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE DRĖGNUS PROCESUS

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
kaip daug energijos reikalaujančiuose pramoniniuose procesuose naudojamas vanduo, siekiant sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) dulkių poveikį;
kaip ir kada naudoti drėgnus procesus;
gerąją drėgnų procesų patirtį ir ką daryti bei ko vengti;
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.
Šiuose mokymuose pateikiami nurodymai, kaip apdoroti (pvz., gręžti, pjauti, šlifuoti) medžiagas, kuriose yra kristalinio silicio dioksido, naudojant rankinius elektrinius įrankius su vandens sistema.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
Drėgni procesai yra vienas iš penkių pagrindinių dulkių kontrolės metodų.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKSD dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
TOKIOS VEIKLOS KELIAMI PAVOJAI
Teisingas tokių priemonių veikimas yra esminis, siekiant apsaugoti mus nuo ĮKSD.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?

## Slide 7
KAIP DRĖGNI PROCESAI SUMAŽINA ĮKSD POVEIKĮ
Drėgni procesai naudojami daug energijos reikalaujančiuose pramoniniuose procesuose, tokiuose kaip gręžimas, pjovimas ir šlifavimas, su medžiagomis, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio. Vandens sistemos gali būti integruotos į įrankius ir įrangą.
Vanduo gali būti naudojamas ore esančioms dulkėms, kylančioms dėl transporto priemonių judėjimo keliuose ir statybvietėse, kontroliuoti, taip pat bendram valymui.
Vanduo sulaiko dulkių daleles ir neleidžia joms patekti į orą.
Notes: Norėdami išvengti daug energijos reikalaujančių pramoninių procesų metu susidarančių dulkių pavojingo lygio naudokite drėgnus procesus. Naudojant vandenį dulkės sulaikomos, todėl poveikis yra minimalus.

## Slide 8
DULKIŲ SLOPINIMAS VANDENIU
Vanduo sumažina daug energijos reikalaujančių pramoninių procesų metu sukuriamą dulkių kiekį.
(Spustelėkite, norėdami paleisti vaizdo įrašą).
Notes: Toliau esančiame vaizdo įraše demonstruojamas vandens, kaip dulkių slopinimo priemonės drėgnuose procesuose, poveikis. Šalia vaizdo įrašo nuotraukos matote diagramą ir raudoną stulpelį, vaizduojantį dulkių koncentraciją mg/m3.
Dulkių koncentracijos matavimas nėra susijęs su įkvepiamu kristaliniu silicio dioksidu, jis pagrįstas pusiau kiekybiniu matavimu. Čia esminė ne dulkių koncentracijos vertė, tačiau santykinis poveikio skirtumas laikantis rekomenduojamų praktikų ir kitų praktikų.

## Slide 9
DRĖGNŲ PROCESŲ NAUDOJIMAS
Kai įmanoma (ir jei tai padaryti yra saugu), pirmenybė visada teikiama drėgniems procesams. Naudodami drėgnus procesus:
įsitikinkite, kad patalpa yra gerai vėdinama;
įsitikinkite, kad vandens tiekimas būtų tinkamas ir pakankamas užduočiai atlikti;
valykite naudodami drėgnus metodus;
apsaugokite vandens atsargas nuo užšalimo;
patikrinkite, ar vandens šaltiniuose, iš kurių gali susidaryti oro lašelių, neauga bakterijos;
Notes: kai yra galimybė, visuomet reikėtų naudoti drėgnus procesus, siekiant sumažinti ore esančių dulkių susidarymą; ne visi elektriniai įrankiai yra pritaikyti drėgniems procesams; įsitikinkite, kad naudojama įranga yra tinkama užduočiai atlikti;
prieš naudodami drėgnus procesus įsitikinkite, kad įranga ir vandens sistema veikia tinkamai. Jei įtariate, kad įranga neveikia tinkamai, informuokite padalinyje esantį vadovą.

## Slide 10
DRĖGNŲ PROCESŲ TAIP IR NE
TAIP
Kai tai padaryti yra įmanoma ir saugu, dulkėms slopinti naudokite vandenį.
Įsitikinkite, kad vanduo nutekėtų į tinkamas drenažo sistemas.
Nedelsiant išvalykite pratekėjimus ir balas.
NE
Nenaudokite stipraus vandens slėgio, dėl kurio gali pakilti nusistovėjusios dulkės. Smulki dulksna ar purslai yra veiksmingesni nei srovė.
Su įrenginiais, kuriuose vandens įsiskverbimas negalimas, naudokite slopinimą vandeniu.
Mokytojo tekstas – įrašykite papildomą tekstą apie jūsų kontekstą atitinkančias priemones, susijusias su drėgnais procesais.

## Slide 11
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.

## Slide 12
TOLESNIS MOKYMASIS
Mineralinių ruošinių, kuriuose yra kristalinio silicio dioksido, šlapio apdirbimo rankiniais elektriniais įrankiais geroji patirtis (2.1.14 d užduočių lapas)
Vandens ir (arba) priedų naudojimo ant kelių ar atvirų paviršių siekiant sumažinti dulkių kiekį geroji patirtis (2.2.27 užduočių lapas)
Dulkių slopinimo vandeniu geroji patirtis (2.2.35 užduočių lapas)
Mūro blokų, aglomeruotų ir natūralių akmenų pjaustymo šlapiuoju būdu geroji patirtis (2.2.42 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.

## Slide 13
IŠVADA
Drėgni procesai iki minimumo sumažina dulkes ir ĮKSD poveikio riziką.
Atminkite:
kai įmanoma, visada naudokitės vandens sistemomis;
įsitikinkite, kad vandens sistemos būtų tinkamos ir pakankamos užduočiai atlikti;
jei įtariate, kad vandens sistema neveikia tinkamai, informuokite padalinyje esantį vadovą.