## Slide 1
GEROSIOS PATIRTIES MOKYMAS
APIE VALYMĄ IR TINKAMĄ HIGIENĄ

## Slide 2
ĮŽANGA (INSTRUKTORIUI)
Įgyvendindama gerosios patirties nuostatas, NEPSI parengė švietimo priemonių rinkinį.
Kiekviename „PowerPoint“ mokymo pakete aptariama tema, aktuali visų pramonės šakų darbuotojams, naudojantiems medžiagas, kurių sudėtyje yra kristalinio silicio dioksido. Paketuose pateikiama informacija apie su tema susijusią dulkių poveikio riziką ir gerąją patirtį bei priemones tokiai rizikai mažinti. Mokymo tikslas – informuoti ir šviesti darbuotojus, kad jie galėtų veiksmingai naudoti kontrolės priemones ir sumažinti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikį darbo vietoje.
Jei reikia, naudokite tuščią šabloną ir vietos žymeklius, kad į šį mokymo paketą įtrauktumėte papildomos informacijos.

## Slide 3
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Šioje „PowerPoint“ mokymosi medžiagoje pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio ir informacinio turinio. Tai nėra standartas ar reglamentas, ji nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų ir nekeičia esamų įpareigojimų, kuriuos nustato sveikatos teisės aktai ir politika.

## Slide 4
ĮVADAS
Išmokti apsisaugoti nuo darbe kylančių pavojų yra labai svarbu.
Šio „PowerPoint“ mokymo metu jūs išmoksite:
apie valymo metodų, taikomų procesuose, kurių metu gali susidaryti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių (ĮKSD), tipus;
gerąją patirtį valymo ir tinkamos higienos srityje.
Vieta mokytojui įrašyti tekstą – jei pridėjote pasirinktinę skaidrę, įterpkite trumpą kontekstinės medžiagos apžvalgą.
Notes: Didelis įkvepiamo kristalinio silicio dioksido (ĮKSD) poveikis ilguoju laikotarpiu gali rimtai paveikti darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties svarbu, kad darbuotojai išmanytų gerąją patirtį, padedančią išvengti arba sumažinti silicio dulkių poveikį.
Šiame mokyme pateikiama informacija apie valymą ir tinkamą higieną. Turėkite omenyje, kad prieš bet kokį valymo procesą reikia atlikti rizikos vertinimą, nors tai pirmiausia yra vadovybės rūpestis.

## Slide 5
DULKIŲ KONTROLĖS METODAI
Valymas ir tinkama higiena yra vienas iš penkių pagrindinių dulkių kontrolės metodų.
TINKAMA HIGIENA IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA
Plaunant darbo drabužius ir susiurbiant procesų metu atsiradusias dulkes užkertamas kelias jų kaupimuisi per laiką – švari darbo vieta yra saugi darbo vieta
ATITVĖRIMAS
Procesus, kurių metu susidaro ĮKSD dulkės, vykdant uždaroje aplinkoje išvengiama dulkių poveikio
IŠTRAUKIMAS / VĖDINIMAS
ĮKSD surinkimas atsiradimo vietoje, kol mums nepasireiškė jo poveikis, ir užteršto oro pakeitimas švariu.
APSAUGOS PRIEMONĖS
AAP (pvz., veido kaukės) apsaugo darbuotojus nuo dulkių, kai visų kitų valdymo priemonių nepakanka poveikio rizikai kontroliuoti.
VANDUO
Renkantis drėgnus procesus dulkės negali patekti į orą, nes daleles sulaiko vanduo.

## Slide 6
TOKIOS VEIKLOS KELIAMI PAVOJAI
Tokia veikla gali kelti daug dulkių.
Ilgalaikis didelio kiekio ĮKSD poveikis gali sukelti neįgalumą sukeliančią plaučių ligą.
Svarbu, kad kiekvieną dieną apsisaugotume nuo šių ore esančių dulkių poveikio.
Vadovaudamiesi gerąją patirtimi šiandien apsaugosite savo sveikatą rytoj.
Ką planuojate veikti išėję į pensiją?

## Slide 7
KODĖL VALYMAS IR TINKAMA HIGIENA YRA TOKIE SVARBŪS?
Įkvepiamos dulkės (t. y. dulkės, kurios gali patekti į plaučius) ore gali laikytis keletą dienų.
Kuomet nusėdusios dulkės pajudinamos, jos gali pasklisti ore ir tapti pavojingomis.
Reguliarus valymas sumažina pavojus darbo vietoje ir neleidžia dulkėms kauptis.
Notes: Kai atliekant įvairius darbus (pjaustant, smulkinant, pakuojant į maišus ir pan.) atsiranda silicio dioksido dulkės, susidaro smulkūs dulkių fraktalai. Jei netaikomi tinkami valymo procesai, toje patalpoje dulkės gali likti ore keletą dienų ir kelti darbuotojams rimtą riziką.

## Slide 8
VALYMO RŪŠYS
Darbo vietoje yra dvi pagrindinės valymo rūšys, galinčios padėti pašalinti pavojingas dulkes. Jos yra tokios:
Sauso valymo metodai
Sausas valymas paprastai apima siurblio naudojimą, pašalinant dulkes nuo grindų ir kitų paviršių.
Drėgno valymo metodai
Drėgno valymo metodai gali apimti grindų plovimą drėgna šluoste, šepečiu ar vandens purkštukų arba žarnų naudojimą. Vanduo padeda sumažinti dulkių pasklidimo ore tikimybę valymo metu.
Notes: Dulkių kontrolė gali būti pasiekiama naudojant du valymo metodų tipus: sausą ir drėgną valymą.

## Slide 9
GRINDŲ VALYMAS
Siekiant išvengti nebūtino dulkių poveikio visuomet esant galimybei naudokite tinkamą valymo įrangą.
Šiame vaizdo įraše rodomas tinkamiausias valymo metodas dulkėms nuo grindų pašalinti.
(Spustelėkite, norėdami paleisti vaizdo įrašą).
Notes: Toliau pateikta geroji patirtis, susijusi su grindų valymu. Šalia vaizdo įrašo nuotraukos matote diagramą ir raudoną stulpelį, vaizduojantį dulkių koncentraciją mg/m3.
Dulkių koncentracijos matavimas nėra susijęs su įkvepiamu kristaliniu silicio dioksidu, jis pagrįstas pusiau kiekybiniu matavimu. Čia esminė ne dulkių koncentracijos vertė, tačiau santykinis poveikio skirtumas laikantis rekomenduojamų praktikų ir kitų praktikų.

## Slide 10
SAUSO VALYMO TAIP IR NE
TAIP
Suplanuokite, kaip saugiai ir greitai tvarkytis su išsiliejusiomis medžiagomis.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar siurbimo įranga nėra apgadinta. Praneškite apie defektus.
Patikrinkite, ar nereikia pakeisti siurblio filtro.
NE
Nevalykite sausu šepečiu ir nenaudokite suspausto oro, kad dulkės nepasklistų ore.
Nuo darbo drabužių dulkių nevalykite naudodami suspausto oro žarną ar antgalį.
Notes: Prieš naudodamiesi valymo įranga bent kartą per savaitę ją apžiūrėkite, ar nėra apgadinimo žymių. Nuolat naudojamą įrangą reikia tikrinti dažniau. Jei matomas apgadinimas, apie problemą informuokite skyriuje esantį vadovą.
Nešluokite uždarų patalpų sausu šepečiu (žr. paveikslą).
Nenaudokite suspausto oro, nes sukelsite dulkes ir jos vėl pakils į orą. Sausą orą dulkėms šalinti iš darbo drabužių galima tik naudojant specializuotą ir tam skirtą įrangą (pvz., oro dušo kabinas).
Atkreipkite dėmesį, kad vakuuminio valymo sistemos paprastai netinka valyti išsiliejusioms drėgnoms medžiagoms.

## Slide 11
DRĖGNO VALYMO TAIP IR NE
TAIP
Suplanuokite, kaip saugiai ir greitai tvarkytis su išbirusiomis medžiagomis.
Įsitikinkite, kad vandens tiekimas būtų tinkamas ir pakankamas užduočiai atlikti.
Pritaikykite vandens slėgį ir purškimo intensyvumą pagal užduotį.
Naudodami purkštukus ir žarnas užtikrinkite, kad yra tinkamas drenažas.
NE
Sausų dulkių krūvai išvalyti nenaudokite galingos vandens srovės. Purškimas yra veiksmingesnis.
Notes: Drėgnas valymas paprastai yra veiksmingesnis, nes drėgno valymo metodai sulaiko dulkes vandenyje ir neleidžia joms pasklisti ore.
svarbu atsižvelgti į valymo užduotį ir pagal ją sureguliuoti vandens slėgį. Kai norite sudrėkinti išbirusias smulkias, sausas, dulkėtas medžiagas, geriausia naudoti smulkią dulksną. Naudojant vandens srovę dulkės vėl pakils į orą.
Galiausiai, naudodami drėgnus procesus užtikrinkite, kad naudojant vandens purkštuvus ir žarnas yra tinkamos drenažo sistemos.

## Slide 12
TINKAMOS HIGIENOS TAIP IR NE
TAIP
Reguliariai plaukitės rankas.
Prieš eidami į patalpą, kurioje valgoma, nusivilkite nešvarius drabužius.
Pasirūpinkite, kad jūsų kombinezonai būtų nuolat plaunami.
Švarius drabužius ir nešvarius kombinezonus laikykite jiems skirtose vietose.
NE
Darbo vietoje nerūkykite.
Darbo vietoje nevartokite maisto ar gėrimų.
Nemaišykite švarių drabužių su nešvariais.
Nesineškite nešvarių kombinezonų namo.

## Slide 13
TUŠČIA SKAIDRĖ
Naudokite šią skaidrę darbo aplinkai ir (arba) kontekstui pritaikytai mokymo medžiagai sukurti.
Norėdami pakeisti paveikslą spauskite dešinį pelės mygtuką > keisti paveikslą > iš failo.
Norėdami sukurti daugiau skaidrių, spustelėkite viršuje esantį skirtuką „Nauja skaidrė“.

## Slide 14
IŠVADA
Valydami ir laikydamiesi tinkamos higienos nepamirškite:
Naudoti esamai užduočiai tinkamo valymo metodo.
Prieš naudojimą patikrinti, ar įranga nepažeista ir veikia tinkamai.
Laikykitės tinkamos asmens higienos.
Nerūkykite – rūkymas didina neigiamą ĮKSD poveikį sveikatai.

## Slide 15
PAPILDOMA MOKOMOJI MEDŽIAGA
Geroji patirtis valant paviršius ir įrenginius (2.1.1 a užduočių lapas)
Geroji patirtis – tinkama higiena (2.1.10 užduočių lapas)
NEPSI gerosios patirties vadovas
NEPSI vadovas mažoms ir vidutinėms įmonėms
Daugiau mokymosi apie ĮKSD išteklių rasite apsilankę NEPSI e-mokymosi platformoje training.nepsi.eu.